موضوع: اثر شمع فداشونده با حضور شکاف و طوق در کاهش عمق آبشستگی موضعی پایه پل

رشته

مهندسی کشاورزی مهندسی آب-سازههای آبی

بیان مسأله

یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک، بررسی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل است. آبشستگی موضعی پتانسیل به خطر انداختن تمامیت ساختاری پایه پل را دارد، بنابراین زمانیکه فونداسیون پایه ضعیف شد، موجب شکست آن میشود. برای طراحی ایمن و مقرون بهصرفه لازم است که آبشستگی اطراف پایه کنترل شود. آبشستگی موضعی اطراف پایه پل به دلیل جدایی جریان و توسعه گردابههای ایجاد شده اطراف پایه رخ میدهد. روشهای مختلفی برای برای پیشگیری و کاهش آبشستگی اطراف پایه از جمله شمع فداشونده، طوق و شکاف ارائه شدهاست. این روشها با انحراف جریان از اطراف پایه باعث کاهش جریان و آبشستگی موضعی میشوند.

پلها از جمله حیاتیترین سازههای ارتباطی هستند. پلها اکثرا بر روی رودخانهها احداث میشوند بنابراین از مهمترین و پرکاربردترین سازههای رودخانهای محسوب میشوند که از دیرباز مورد استفاده بودهاند. همه ساله در اثر بروز سیلاب در رودخانهها، تعداد زیادی از پلها، درست در زمانی که بیشترین نیاز به آنها وجود دارد، تخریب میشوند ( ثانیخانی و همکاران، 1387 ).

وقوع آبشستگی در اطراف پایههای پل یکی از عمدهترین دلایل تخریب پلها میباشند. هزار پل در سی سال گذشته در ایالات متحده آمریکا تخریب شده ، که 60% تخریبها بعلت آبشستگی بوده است. این تخریبها علاوه بر خسارت جانی، میلیونها دلار خسارت مالی برای ساخت و بازسازی پلها در آمریکا بههمراه داشته، که این هزینه در سال 1973، 75 میلیون دلار و در سال 1993، 2/1 بیلیون دلار برآورد شده است. همچنین بررسیها در انگلستان نشان داد که 49% خرابیها به علت آبشستگی بودهاست (گارسیا 2008 ). بنابراین برای طراحی ایمن و مقرون بهصرفه، لازم است که آبشستگی اطراف پایه پل کنترل شود (بگ  و بگ ،2013).

فرسایش بستر و حمل مواد جدا شده از آن بهوسیلهی جریان آبشستگی، نامیده میشود. (وزارت نیرو نشریه 549 ، 1390). میزان کاهش در سطح بستر، نسبت به بستر رودخانه، قبل از شروع آبشستگی را عمق آبشستگی عنوان کردهاند ( بگ  و بگ ، 2013 ). از آنجا که در اثر آبشستگی بستر رودخانه فرسایش مییابد و این فرسایش باعث گود شدن بستر میگردد، ممکن است مخاطرات جدی را برای سازههای مجاور به همراه داشته باشد. از اینرو لازم است تا مهندسان هیدرولیک با چگونگی عمل آبشستگی آشنایی کامل داشته باشند ( شفاعی بجستان، 1390 ).

بحث آبشستگی هرچند قدمتی طولانی در علم هیدرولیک دارد، لیکن به دلیل شرایط و پیچیدگیهای خاص آن و همچنین به دلیل نبودن رابطه مناسب که بتواند پاسخگوی تمام شرایط باشد، همچنان مورد توجه خاص محققین علم هیدرولیک و مهندسی رودخانه است (وزارت نیرو نشریه 549، 1390).

پلها در محل احداث خود به چندین دلیل باعث آبشستگی در رودخانهها میشوند. اول اینکه برای کوتاه کردن طول پل، مقطع پل تنگتر از مقطع رودخانه در نظر گرفته می شود که باعث افزایش سرعت جریان و تنش برشی در بستر شده و موجب آبشستگی میشود ( آبشستگی در اثر تنگشدگی ) ( وزارت نیرو نشریه260، 1381 ). دوم به دلیل وجود تکیهگاه، یک سامانه سه بعدی جریان گردابی در اطراف آنها تولید شده که باعث جدا شدن دانهها از بستر و آبشستگی موضعی میشود. این نوع آبشستگی به دلیل پیچیده بودن جریانهای ایجاد شده دارای اهمیت زیادی میباشد. اگر آبشستگی عمومی در مسیر رودخانه وجود داشته باشد آن هم به آبشستگی حاصل از احداث پل اضافه میشود ( وزارت نیرو نشریه 383، 1386 ).

علت اصلی شکست در اکثر پلهای جهان، آبشستگی موضعی در اطراف پایهی پل است. مشکل آبشستگی در اطراف پایه پل بهطور گسترده توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. از جمله این افراد میتوان به چابرت، لارسن، ملویل، اتما، بیکر، ساترلند، رادکیوی، شن، درگاهی، احمد، کومار، گراف، و... اشاره کرد ( بگ و بگ ، 2013). قبل از پرداختن به مسئله آبشستگی ابتدا لازم است با مفهوم آبشستگی آشنا شده و مکانیزم آبشستگی و الگوی جریان اطراف پایه پل را بهخوبی شناختهشود.

اهمیت و ضرورت مسأله

تاکنون مطالعات زیادی بر روی آبشستگی انجام شدهاست و به علت پیچیدگی این پدیده هنوز هم محققان درصدد بدست آوردن روشهایی نوین در کاهش آبشستگی هستند. بنابراین برای طراحی پلها با ضریب اطمینان بالا و بهصورت اقتصادی، ابتدا لازم است ماکزیمم عمق آبشستگی در اطراف پایه پل بهطور دقیق برآورد شود و به کمک روشهای مختلف کنترل شود. بهطور کلی دو روش اساسی جهت کنترل آبشستگی وجود دارد، روشهای غیر هیدرولیکی که با حفاظت از بستر آبشستگی را کنترل میکند و روشهای هیدرولیکی که با منحرف کردن جریان اطراف پایه، از آن محافظت میکند (ملویل و ساترلند، 1989).

روش هیدرولیکی به منظور تغییر الگوی جریان و کاهش شدت گردابهای ایجاد شده در اطراف پایه بهکار میرود. از آنجایی که جریان روبه پایین، گرداب نعل اسبی و گرداب برخاستگی مهمترین عوامل آبشستگی است، هر عاملی که بتواند قدرت این سه جریان را کاهش دهد میتواند باعث کنترل آبشستگی گردد. تاکنون بیش از ده روش گوناگون از این دسته در روشهای کنترل آبشستگی پیشنهاد شده است از جمله، ایجاد شکاف در پایه، نصب طوق در اطراف پایه، نصب شمعهای فداشونده، پرههای مستغرق، نخ کشی پایه، و ...( تفرج نوروز و همکاران،2012).

تاکنون مطالعات زیادی برروی اثر هریک از این روشها در کاهش آبشستگی تک پایه پل انجام شده است. درصورتیکه استفاده از روشهای ترکیبی میتواند تا حد زیادی آبشستگی را کاهش دهد.

همچنین استفاده هریک از روشهای ذکر شده و استفاده ترکیبی آنها در گروه پایه کمتر مورد توجه قرار گرفته است درصورتیکه به دلیل پیچیدگی الگوی جریان در اطراف گروه پایه نسبت به تک پایه لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

اهداف پژوهش

هدف کلی از این تحقیق بررسی اثر شمعفداشونده، طوق (دایرهای و مربعی) و شکاف بهطور جداگانه، همچنین اثر ترکیبی آنها در تک پایه، و بررسی اثر شمع فداشونده و طوق مربعی در گروه پایه دوتایی و سهتایی در جهت جریان و عمود برجهت جریان و اثر ترکیبی آنها در گروه پایه میباشد.

تعریف واژگان و ادبیات تحقیق

### آبشستگی

آبشستگی بهمعنی جدایی رسوب از اطراف یا نزدیکی و حمل آن توسط جریان است. این عمل باعث کاهش سطح بستر از اطراف سازه شده و فونداسیون سازه نمایان میشود. با این عمل تمامیت ساختاری سازه به خطر میافتد (وزارت نیرو نشریه 594، 1390).

#### آبشستگی عمومی (طبیعی)

این نوع آبشستگی زمانی رخ میدهد که بستر در بازهای از رودخانه قادر به حمل رسوب باشد. هرگاه کل بستر رودخانه در بازهای که پل در آن قرار دارد، شسته شده و نسبت به بستر طبیعی رودخانه در بالادست، در تراز پایینتری قرار بگیرد، آبشستگی طبیعی رخ دادهاست. این پدیده، در بسیاری از رودخانهها با بستر متحرک بوجود میآید ( اداره حمل و نقل فلوریدا).

#### آبشستگی در اثر کاهش مقطع

بر اثر کاهش سطح مقطع رودخانهها به علت وجود تاسیسات یا علل دیگر موجب آبشستگی میگردد. تنگ شدن مسیر جریان در محل احداث پل، باعث بالا آمدن سطح آب در بالادست پل و افزایش سرعت جریان میشود. در نتیجه این عمل، پتانسیل حمل رسوب و یا شدت فرسایش افزایش مییابد. معمولا در اینگونه موارد عمل فرسایش آنقدر ادامه خواهد داشت تا اینکه سطح مقطع جریان بهاندازهای افزایش مییابد و ظرفیت حمل رسوب کاهشیافته و برابر ظرفیت حمل رسوب در مقاطع بالادست محل پل میگردد، در این حالت فرسایش تقریبا متوقف میشود (شفاعی بجستان، 1390).

#### آبشستگی موضعی

آبشستگی موضعی در جایی رخ میدهد که یک مانع مانند سازههای هیدرولیکی ( پایه پل و نیمپایه ) در میدان جریان اختلال ایجاد کند. واژه "محلی" به این دلیل استفاده میشود که آبشستگی در تمام و یا حتی بخشی از کانال رخ  نمیدهد بلکه فقط در مجاورت محل انسداد اتفاق میافتد. بنابراین جریانهای درهم بهطور موضعی افزایش مییابد و یک سلسله جریانهای گردابی ایجاد میشود.

دو نوع رایج آبشستگی موضعی که در پل وجود دارد، آبشستگی پایه پل و آبشستگی نیم پایه است. یخ و آوار باقیمانده در جریان نیز میتواند در آبشستگی موضعی تاثیرگذار باشد (زونبرگن و همکاران، 2012 ).

بسته به نوع پایه و شرایط جریان، سیستم گردابی، ممکن است ترکیبی از یک یا چند نوع از سیستمهای زیر باشد. این سیستمهای گردابی مکانیزم اصلی آبشستگی بهحساب میآیند.

1-سیستم گردابی نعل اسبی

2-سیستم گردابی شیاری

3-سیستم گردابی دنبالهدار

4-سیستم گردابی رو به پایین

5-سیستم گردابی موج کمانی ( شفاعی بجستان 1390 ).

### آبشستگی از نظر حمل رسوب

آبشستگی رسوبات وقتی اتفاق میافتد که رسوبات خارج شده از منطقه بیشتر از رسوبات وارد شده به آن باشد. حمل ونقل رسوب به دو دسته تقسیم میشود: 1- بار معلق و 2- بار بستر

وقتی ذرات رسوب در یک لایه نازک به ضخامت دو برابر قطر ذارت و در نزدیکی بستر میلغزند، بار بستر میگویند. ذرات رسوبی که در یک ستون آب بوسیله تلاطم و آشفتگی جریان، معلق میشوند و همراه با گردابههای ایجاد شده حمل میشوند، بار معلق نام دارد.

حرکت رسوب زمانی آغاز میشود که نیروهای وارد بر ذرات به یک مقدار آستانه که بیشتر از نیروهای نگهدارنده آنها در حالت سکون است، برسد. جریان روی رسوبات بستر نیروی بالابرنده و درگ روی ذرات بستر اعمال میکند.

نیروی درگ و نیروی لیفت، دو نیروی جانبی و نوسانی هستند که بر پایه پل وارد میشوند. نیروی درگ، در جهت جریان و نیروی لیفت عمود بر مسیر جریان وارد میشوند. شکل مناسب پایه پل، نیروهای وارد به پایه را کمتر میکند و همچنین شکل مقطع پایه پل با تاثیر گذاری بر چرخش گردابههای تشکیل شده در بستر، بر آبشستگی نیز موثر خواهد بود.

معادلهی حاکم بر جریان لزج واقعی، معادله ناویر استوکس است که حل آن بهویژه برای اعدادرینولدز بالا بهسادگی امکانپذیر نیست. نحوه تشکیل پدیده شکست گردابهها با بعد جسم (D)، جرم مخصوص سیال (ρ)، سرعت سیال (V) و لزجت دینامیکی سیال (µ) یا در واقع عدد رینولدز جریان، مرتبط است. در اعداد رینولدز بالا گردابههای تشکیل شده در دو طرف پایه ناپایدار شده و یک گردابه بیشتر از دیگری رشد میکند و پدیده شکست گردابهها را تشکیل میدهد. فرکانس شکست گردابه بهصورت تابعی از عدد رینولدز بیان میشود.جرارد در سال 1966 اظهار داشت که پدیده شکست گردابه برای اعداد رینولدز بزرگتر از 40 اتفاق میافتد. همچنین ضرایب نیروی درگ و لیفت نیز تابعی از عدد رینولدز است.

وقتی که نیرو بر واحد سطح مماس بر بستر (تنش برشی بستر) از مقدار بحرانی (تنش برشی بحرانی) بیشتر شود، رسوبات بستر شروع به حرکت میکنند .برای رسوبات غیرچسبنده (مثل ماسه) تنش برشی بحرانی به چگالی و گرانروی (ویسکوزیته) آب، چگالی رسوب ،اندازه و شکل ذرات رسوب، زبری بستر و سرعت آب در محل بستگی دارد. برای رسوبات چسبنده (مثل لجن و رس) و سنگ فرسایشپذیر علاوه بر خصوصیات آب و رسوب، نوع اتصال ذرات نیز نقش ایفا میکنند.

#### آبشستگی در آب زلال

آبشستگی در آب زلال در شرایطی اتفاق میافتد که مواد بستر بالادست پل هیچگونه حرکتی نداشته و جریان حاوی رسوب نباشد. یعنی اینکه شرایط جریان در بستر افقی به آستانه حرکت نرسیده و سرعت جریان کمتر از سرعت آستانهی حرکت رسوبات میباشد. (رادکیوی و اتما، 1983). در این حالت شتاب جریان و گردابههای ایجاد شده در محل پایه پل باعث حرکت مواد و حفر گودال اطراف آن میشود. در آبشستگی آب زلال، عمق آبشستگی رابطه تقریبا خطی با نیروی برشی یا سرعت جریان دارد، بدین معنی که با افزایش سرعت جریان عمق آبشستگی نیز افزایش مییابد تا اینکه سرعت به سرعت بحرانی نزدیک شده و ذرات در آستانه حرکت قرار میگیرند.

#### آبشستگی در بستر زنده ( حاوی رسوب )

در این حالت شرایط جریان در بستر افقی از شرایط آستانه عبور کرده، سرعت جریان افزایش یافته، حرکت عمومی رسوبات انجام میگیرند. بنابراین جریان حاوی رسوب است. در اینصورت بخشی از رسوبات که از بالادست منتقل میشوند وارد حفره آبشستگی میشود، بنابراین عمق تعادلی آبشستگی در این حالت کمتر است ( ملویل و ساترلند، 1989 ).

### شمع فداشونده

شمع فداشونده به عنوان ابزاری برای کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایهی پل به مدت طولانی شناخته شده است. این سازه در بالادست پایه و به منظور محافظت از آن در برابر آبشستگی موضعی میباشد که ممکن است خود آن عاملی برای آبشستگی باشد(ملویل و هادفیلد، 1999).

در این ایده با منحرف کردن جریان و کاهش شدت جریان در اطراف پایهی پل، باعث کاهش آبشستگی موضعی میشود. شمع فداشونده در سازههایی چون خاکریز، پایهی کناری پل و سازههایی نظیر آن نقش مثبتی بازی میکند (صانعی و همکاران، 2010).

### شکاف

استفاده از شکاف در پایه پل، در سالهای اخیر بهعنوان روشی جدید برای کاهش آبشستگی مطرح شدهاست. با استفاده از شکاف میتوان قدرت جریانهای رو به پایین که عمدهترین عامل ایجاد آبشستگی میباشد را تضعیف نمود. زمانی که شکاف در نزدیکی بستر ایجاد شود جریان نزدیک شونده در لایه مرزی پایینی از میان شکاف مانند یک جت افقی تندتر میشود. از آنجا که جریان رو به پایین در پایه پل عمود بر جت میباشد، جت افقی آنرا به سمت دورتر از بستر منحرف میکند و در نتیجه پتانسیل آبشستگی کاهش مییابد ( چیو، 1992 ). در حال حاضر استفاده از شکاف مورد توجه مهندسین طراح قرار گرفتهاست اما بهدلیل جامع نبودن اطلاعات در این زمینه تا بهحال این روش در پلها بهصورت عملی بهکار گرفته نشدهاست.

### طوق

طوق صفحهای است که در ارتفاعات مختلف پایه و معمولا نزدیک بستر در اطراف پایه قرار میگیرد. این صفحه دارای ضخامت ناچیز است در غیر اینصورت، ضخامت زیاد طوق سبب ایجاد مانع در برابر جریان شده و آبشستگی افزایش مییابد (چیو، 1992 ). امروزه از طوق بهعنوان روشی جایگزین، بهجای استفاده از سنگچین در نظر گرفته میشود.

طوق جریان را به دو ناحیه تقسیم میکند. ناحیه بالای طوق به عنوان یک مانع در مقابل جریان رو به پایین عمل کرده و قدرت آن را در اثر برخورد با طوق کاهش میدهد. در ناحیه پایین، قدرت جریان رو به پایین و در نتیجه گرداب نعل اسبی کاهش پیدا میکند ( آلابی، 2006 ).

طوق در سه ناحیه، بالای سطح بستر، روی سطح بستر و داخل رسوب قرار میگیرد. ولی تحقیقات گذشته برروی بهترین محل قرارگیری طوق نشان داد که طوق در داخل رسوب بهاندازه 1/0 تا 4/0 قطر پایه، بیشترین تاثیر در کاهش آبشستگی را دارد.

مرور منابع و پیشینه تحقیق:

لارسن (1958) برای پیشبینی عمق آبشستگی، مطالعات سیستماتیکی انجام داد. این مطالعات در آزمایشگاه آیوا ( آمریکا ) صورت گرفت. مطالعه نشان داد که آبشستگی تحت آب زلال بیشتر از مقدار آبشستگی تحت بستر زنده است. همچنین به این نتیجه رسید که عمق جریان بالادست اثر مستقیم بر عمق آبشستگی دارد. شکل پایه و جهت آن نسبت به جریان نیز بر روی آبشستگی موضعی تاثیرگذار است. البته لازم به ذکر است که تاثیر اندازه ذرات را ناچیز میداند. همچنین در سال 1962 معادله زیر را برای تخمین عمق آبشستگی تحت شرایط آب زلال معرفی کرد ( نواک، 2001).

مطالعات لی و همکاران(1961)، نشان دادند که شکل پایه، فاکتور مهمی است که بر روی عمق آبشستگی تاثیر بهسزایی دارد، زیرا گرداب نعل اسبی به شکل پایه بستگی دارد. پایهی مستطیلی شکل بیشترین عمق آبشستگی را ایجاد میکند. اگر شکل پایه مطابق با خطوط جریان باشد، بهطوریکه پایه با خطوط جریان موازی باشد، عمل جدا شدگی جریان کاهش و همچنین قدرت گرداب نعل اسبی نیز بهشدت کاهش مییابد و در نتیجه آبشستگی کمتری اتفاق میافتد.

پایهی پل به اشکال متفاوتی ساخته میشود ( مستطیلی، دایرهای، بیضی، شش ضلعی یا همان آیرودینامیکی، چهار ضلعی با دو قوس، چهار ضلعی با چهار قوس و... ).که پایه به شکل آیرودینامیکی بیشترین همسویی با جریان را دارد، اگر جلوی پایه آیرودینامیک باشد گرداب نعل اسبی کاهش و در صورتی که پایین دست پایه آیرودینامیک باشد قدرت گردابی کاهش خواهد یافت ( ریچاردسون و ریچاردسون 1989).

اینگلدینگر و چابرت (1956) از اولین کسانی بودند که مطالعات گسترده در ارتباط با شمع فداشونده انجام دادند. آنها شمع فداشونده را در یک آرایش مثلثی در بالادست پایه قرار دادند. ماکزیمم کاهش عمق آبشستگی که با تغییر در تعداد و موقعیت شمعها دست یافتند برابر 50 درصد بود (پیرایش و همکاران 2012).

چانگ و کریم (1972)، همچنین پایس و هی (1993) به انجام آزمایشات میدانی و آزمایشگاهی برروی شمعها پرداختند. چانگ و کریم سه شمع محافظ در مقابل پایه پل استوانهای واقع بر رودخانه بزرگ سوداکوتای جنوبی ایالت متحده آمریکا قرار دادند و به کاهش 44 درصدی عمق آبشستگی دستیافتند.

اثر شمع فداشونده در کاهش آبشستگی اطراف پایه توسط ملویل و هادفیلد (1999) در دو شکل پایه دایرهای و مستطیلی بررسی شد و به این نتیجه رسیدند  که مهمترین عامل در استفاده از شمعها تغییر در جهت جریان است. همچنین دریافتند که تعداد بیشتر شمعها تاثیر بیشتری در محافظت از پایه دارد و با افزایش فاصله بین شمعها عمق آبشستگی افزایش مییابد اما یک دامنه وسیعتری از جریانهای مورب را محافظت میکند. شمعها بهشکل مثلث، طوری که راس مثلث به سمت بالادست میباشد، در جلو پایه قرار میگیرند که  زاویه بین شمعها در راس مثلث نیز در کاهش عمق آبشستگی تاثیرگذار است بهطوری که با افزایش زاویه از 30 درجه به 53 درجه باعث کاهش حفاظت از پایه میشود. همچنین نحوه قرار گیری شمعها مهم است، شمعها باید طوری در ادامه یکدیگر قرار گیرند که در لبه منطقه حاوی جریانهای گردابی قرار گیرد، در اینصورت جریانها با سرعت بالا نمیتواند از بین شمعها نفوذ کند در غیر اینصورت آبشستگی عمیقتری رخ خواهد داد.

در کل، شمع فداشونده در مواردی که شدت جریان در تراز وسط کم است استفاده می شود، در چنین مواردی شمعهای مستغرق و شمعهایی که تمام طول آن استفاده میشود تاثیر مشابه در کاهش عمق آبشستگی دارد.

هاکو و همکاران (2007) یک چیدمان عرضی برای شمعها پیشنهاد کردند. بهطوریکه رسوبات شسته شده اطراف شمعها، گودال ایجاد شده بالادست پایه را پر کرده و دلیل پر شدن گودال، پایین بودن سرعت پایین دست پایه است

پیرایش و همکاران ( 2012 ) با بررسی اثر شمع فداشونده در نیم پایه کناری پل به این نتیجه رسیدند که، فاصلهی شمعها از یکدیگر و همچنین فاصله شمعها از نیمپایه تاثیر بهسزایی در عمق آبشستگی دارد. بهطوریکه با افزایش فاصله شمعها تا نیمپایه، از La1.5 به La2 (La ط نیمپایه) عمق آبشستگی کاهش، و با افزایش فاصله از La2 به La3 عمق آبشستگی افزایش مییابد.

با بررسی اثر شمع فداشونده در آبشستگی پایه پل  نشان داده شد که پیکربندی شمعها به شکل سه گوش، بهطوریکه رأس مثلث به سمت بالادست باشد، بهترین شکل چیدمان شمع، برای حفاظت از پایه است.

از مزیتهای استفاده از شمع فداشونده، میتوان به اجرای سریع آن اشاره کرد. این شمعها در رودخانههایی که بستر سنگی دارند قابل استفاده نیست و از لحاظ اجرایی زیبا نیست (دفترچه راهنما و گزارش عملکرد مهندسی، 2007).

بهرامی و همکاران (1383) با بررسی شکاف در پایه و همچنین تاثیر زاویه برخورد به پایه شکاف دار به این نتیجه رسیدند که، در پايه هاي شكافدار، جريان رو به پائين به محض رسيدن به شكاف با جريان عبوري از شكاف كه مانند جت افقي مي باشد، تداخل مي كند. در اين هنگام انرژي جريان رو به پائين مستهلك مي گردد و جريان رو به پائين به دو قسمت تقسيم خواهد شد. يك قسمت كه ضعيف تر از حالت عادي است به كف برخورد ميكند و باعث تشكيل گرداب هاي نعل اسبي حول پايه مي شود. قسمت ديگر به داخل شكاف كشيده خواهدشد. ناگفته نماند كه در هر دو حالت، گرداب هاي برخاستگي در پشت پايه تشكيل مي شوند. و با افزایش زاویه برخورد جریان کارآیی شکاف کم شده و در طی فرآیند آبشستگی با گذشت زمان عملکرد شکاف نیز کاهش می یابد.

اسدی پرتو و همکاران (1393) به بررسی عددی اثر عرض شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل پرداختند و با استفاده از نرمافزار Flow-3D شبیهسازی جریان، بهمنظور مطالعه اثر شکاف بر الگوی جریان در حالت تک پایه انجام شد. با افزایش عرض شکاف سرعت طولی جریان نزدیک شونده به پایه در محور مرکزی کانال کاهش کمتری نشان میداد. با افزایش عرض شکاف، مقدار سرعت حداکثر ایجاد شده در مجاورت پایه کاهش مییافت، ولی محل تشکیل آن نسبتا ثابت بود. در بالادست پایه بدون شکاف بهدلیل تشکیل جریانهای چرخشی، تنش منفی ایجاد میگردد اما در پایههای شکافدار، با نزدیک شدن به پایه، تنش برشی بهطور نسبتا تدریجی کاهش یافته و در مجاورت پایه افزایش مییافت.با افزایش عرض شکاف این روند بهصورت ملایمتری انجام میشد.

چیو (1992) تاثیر طوقهای محافظ در کاهش آبشستگی پایه پل را مورد آزمایش قرار داد و با استفاده از طوق بهاندازه دو برابر قطر پایه (D2)، عمق آبشستگی به میزان 20 درصد

کاهش یافت. همچنین او اظهار داشت که طراحی و کاربرد درست طوق میتواند جایگزین مناسبی برای سنگچین در حل مشکلات آبشستگی موضعی پایه پل باشد.

کومار (1999) با انجام آزمایشاتی تاثیر طوق را بر کاهش آبشستگی بررسی کرد. وی از پایههای استوانهای به قطر 61 و 112 میلیمتر و پنج اندازه مختلف طوق به شکل دایرهای برای کاهش آبشستگی استفاده کرد. مطالعه او نشان داد که هرچه طوق بزرگتر باشد تاثیر بیشتری در کاهش آبشستگی خواهد داشت. آنها با استفاده از تحلیل نتایج حاصل از آزمایشهای خود، معادله زیر را برای تعیین ماکزیمم عمق آبشستگی در اطراف پایه استوانهای شکل که توسط طوق محافظت شدهاست، ارائه دادند.

2-8

که در معادله بالا، عمق آبشستگی بدون طوق، عمق آبشستگی با طوق، H، ارتفاع طوق نسبت به سطح آزاد آب، b قطر طوق، D، قطر پایه و y عمق جریان آب است.

سینگ و همکاران (2001)، محل قرارگیری طوق بر روی پایه را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که چنانچه فاصله بین تراز بستر و تراز نصب طوق افزایش یابد، ماکزیمم عمق آبشستگی افزایش مییابد. بهترین محل نصب طوق در آزمایش آنها D1/0 زیر سطح بستر رسوب بود که در این حالت طوق به پهنای D5/2 به اندازه 100 درصد میزان آبشستگی را نسبت به حالت بدون طوق کاهش دادند.

زراتی و همکاران (2004)، تاثیر طوق در پایههای مستطیلی با سه نوع زاویه قرارگیری  (0، 5 و 10) پایه نسبت به جریان را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها دریافتند چنانچه طوق عریضتر بوده و ارتفاع آن نسبت به بستر کمتر باشد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین کارایی طوق با افزایش زاویه قرارگیری پایه نسبت به جریان، کاهش مییابد.

در بررسی که توسط عبدالعظیم و همکاران (2009) بر عملکرد طوق، برای یافتن بهترین شکل طوق در کاهش هرچه بیشتر عمق آبشستگی اطراف پایه، انجام شد به این نتیجه رسیدند که بهترین شکل طوق مستطیلی، با کاهش 72 درصد عمق آبشستگی است.

آنها نیز با بررسی طوق مستطیلی شکل به نتیجه رسیدند که افزایش عرض طوق، با کاهش بیشتر عمق آبشستگی همراه است که این کاهش آبشستگی با افزایش نسبت عرض طوق به قطر پایه  )از 5/1 به 5، 90 درصد گزارش شد. جدول 2-1 بهطور خلاصه رابطه بین نسبت آبشستگی به اشکال مختلف طوق و همچنین طوق مستطیلی به عرضهای متفاوت را نشان میدهد.

مسجدی و همکاران در سال (2010) به بررسی آبشستگی موضعی تک پایه دایرهای مجهز به طوق دایرهای و مربعی، در قوس 180 درجه پرداختند. طوقهای دایرهای و مربعی با اندازههای متفاوت، در زیر بستر رسوب بهاندازه D1/0 قرار دادند. طوقها در اندازه D3 نسبت به D5/1، D2 و D5/2 بهترین تاثیر در کاهش آبشستگی را داشتند، همچنین طوق مربعی بهطور متوسط 8 درصد بیشتر نسبت به طوق دایرهای آبشستگی را کاهش داد. عمق آبشستگی مشاهده شده در آزمایشات آنها ضریب رگرسیون بالاتر از 95 درصد با رابطه تجربی بهدست آمده، زیر داشتند.

این رابطه تجربی ارائه شده دارای ضرایب ثابت تجربی a،b ،c ،d ،e  و f است که این ضرایب با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و با روش حداقل مجموع مربعات بدست میآید. مسجدی و همکاران این ضرایب را با استفاده از دادههای آزمایشگاهی بدست آوردند و معادله بالا را بازنویسی کردند. طوق دایرهای با رگرسیون 95 درصد و طوق مربعی با رگرسیون 65 درصد برای 1، با رابطه ارائه شده در زیر همبستگی دارند.

حسینی و همکاران (1390) به بررسی کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی با دماغهی گرد پرداختند. آزمایشها برای پایه با زاویهی 0، 5 و 10 درجه با جهت جریان و صفحات مستغرق با آرایشهای مختلف انجام شد. و نتایج نشان داد با افزایش زاویه از تاثیر صفحات کاسته میشود. حداکثر کاهش آبشستگی برای پایهی 0، 5 و 10 درجه با صفحات مستغرق با ارتفاع 5/2 سانتیمتر در روی بستر و زاویهی 30 درجه با جهت جریان به ترتیب در حدود 57/45، 76/39 و 78/27 درصد بود.

عقلی و زمردیان (1391) به بررسی تاثیر توام طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی پایه پل در قوس رودخانه پرداختند. نتایج حاصل به این صورت است که، با افزایش ضخامت کابل و نیز کاهش زاویه بستن کابل، عمق آبشستگی کاهش بیشتری مییابد بهطوریکه بیشترین کاهش در کابلی به ضخامت D4/ 0 و گام D2/0 بدستآمد. تاثیر کابل در بهترین حالت بهتر از اثر طوق در بهترین حالت است بهطوریکه کابل در بهترین حالت 59 درصد و طوق در بهتریم حالت 55 درصد آبشستگی را کاهش میدهد. همچنین تاثیر توام طوق و کابل بیشتر از تاثیر جداگانه هریک میباشد و با استفاده همزمان آنها 7/69 درصد آبشستگی کاهش یافت.

هوشمند (1389) به بررسی آزمایشگاهی اثر کاهنده آبشستگی موضعی که بهصورت منشوری با قاعده مثلث ساخته شده، پرداخت. این سازه در مقابل پایه استوانهای و مستطیلی جایگذاری شد تا اثر آن بر میزان تغییرات عمق آبشستگی بررسی شود. نتایج بدست آمده به اینصورت است که با فاصله گرفتن از پایه از میزان تاثیر سازه کاسته شد. درصورتیکه سازه در فاصله D2 از پایه قرار گرفت، در پایه استوانهای 40 درصد آبشستگی کاسته، و در پایه مستطیلی 7/56 درصد آبشستگی کاهش یافت. همچنین هنگامی که از این سازه در برابر پایه شکافدار استفاده شد تاثیر شکاف در کاهش میزان آبشستگی ناچیز گردید.

هانا (1987) به بررسی آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در گروه پایههای استوانهای تحت شرایط جریان ماندگار و آب زلال پرداخت. وی با انجام آزمایش 24 ساعته برای تک پایه به این نتیجه رسید که 80 درصد آبشستگی در 7 ساعت اول آزمایش رخ میدهد در نتیجه زمان تعادل را 7 ساعت در نظر گرفت. وی به معرفی 4 مکانیزم پرداخت که در آبشستگی اطراف گروه پایهها نقش عمده ایفا میکنند و در تک پایه دیده نمیشود. هنگامی که پایهها بهصورت عمود بر مسیر جریان قرار میگیرند، هرکدام گرداب نعل اسبی مخصوص به خودشان را دارند بهجز حالتی که پایهها در فواصل کم قرار گیرند که در اینصورت تداخل گردابهها عمق آبشستگی را بیشتر میکند.

نظریها (1996) به بررسی ماکزیمم عمق آبشستگی در گروه پایههای 2، 3، 4 و 6 تایی پرداخت. وی اثر زوایای مختلف قرارگیری پایهها نسبت به یکدیگر و فاصله آنها را مورد ارزیابی قرار داد. در گروه پایههای دوتایی مجاور هم (عمود بر مسیر جریان) و با نسبت  ( فاصله مرکز به مرکز دو پایه و D قطر پایه) برابر 1، 3، 5 و 7 به این نتیجه رسید که برای نسبتهای بزرگتر از 4 عمق آبشستگی مستقل از نسبت  خواهد بود. همچنین رابطه 2-5 را برای تخمین عمق آبشستگی پایه جلویی ارائه داد.

عمق آبشستگی پایه جلویی و  عمق آبشستگی تک پایه گرد است.

بابائیان-کوهپایی و ولنتاین (1999)، آزمایشهایی را در کانال تحت رژیم که شرایط آزمایش نزدیک به شرایط صحرایی است، انجام دادند و به بررسی فرمولهای دانشگاه ایالتی کلرادو (CSU)، بروسرز و همکاران (1977)، ملویل و ساترلند (1988) و گائو و همکاران (1993) پرداختند. نتایج آنها نشان داد که هیچیک از این معادلات تخمین درستی از عمق آبشستگی ارائه نمیدهند. علت آن این است که این فرمولها براساس تعدادمحدودی دادههای آزمایشگاهی صورت گرفته و فلوم آزمایشگاه قادر به شبیهسازی کامل پدیده آبشستگی در مقیاس واقعی نیست. از آنجایی که در هیچیک از این معادلات فاصله بین پایهها در نظر گرفته نشده، آنان براساس دادههای خود که تحت کانال رژیم استخراج شده، فاکتور  را برای پایههای دوتایی عمود بر مسیر جریان، طبق دو رابطه زیر ارائه کردند.

فاصله مرکز به مرکز پایهها، D قطر پایه،  حداکثر عمق آبشستگی در گروه پایه و  حداکثر عمق آبشستگی در تک پایه است.

عطایی آشتیانی و بهشتی (2006) به بررسی آبشستگی در گروه پایهها پرداختند. در گروه پایه دوتایی مجاور هم و با نسبتهای ، 5/0، 1، 2، 4 و 6، به این نتیجه رسیدند که با افزایش فاصله دو پایه عمق آبشستگی کاهش مییابد، اما در کل دو پایه مجاور هم دارای آبشستگی بیشتری نسبت به تک پایه هستند. همچنین دریافتند که در نسبتهای پایین و برابر 25/0 حداکثر عمق آبشستگی 50 درصد از تک پایه بیشتر است.

ملویل و چیو در سال ( 1999) به این نتیجه رسیدند که اگر عمق جریان نسبت به قطر پایه به اندازه کافی بزرگ باشد ) 5/3<  (، عمق جریان بر آبشستگی تاثیری ندارد.

با توجه به مطالب گفته شده، محققین زیادی در زمینه آبشستگی به خصوص آبشستگی پایه پل مطالعاتی را انجام دادهاند. ولی از آنجا که شکست پلها سالانه خسارتهای زیادی به اقتصاد کشورها وارد میکند و این شکست اکثرا به علت آبشستگی پایه پل میباشد بنابراین همواره لازم است این پدیده با روشهای نوین کنترل شود. در اینجا نیز سعی شده اثر روشهای تلفیقی در تک پایه و گروه پایه در کاهش آبشستگی بررسی شود.

روش تحقیق:

ابتدا یک آزمایش طولانی مدت بر روی پایه 3 سانتیمتری بهتنهایی انجام گرفت مدت آزمایش اولیه 7 ساعت بود. عمق آبشستگی در زمانهای مختلف اندازهگیری شد. پس از رسم نمودار آبشستگی بر حسب زمان، زمان تعادل برای انجام آزمایش 5 ساعت در نظر گرفته شد. شکل 3-7 نمودار زمان تعادل نشان داده شدهاست.

آزمایش در زمان تعیین شده بر روی پایه 3 سانتیمتری انجام شد و به عنوان شاهد و برای ارزیابی روشهای کنترل آبشستگی از آن استفاده شد.

در هر مرحله از انجام آزمایش ابتدا وسایل و تجهیزات لازم در کانال جاسازی شده و سطح رسوبات صاف میشد. سپس پمپ را روشن کرده و شیر کنترل دبی به آرامی باز شده تا دبی کمی وارد کانال شود و سطح رسوبات کاملا خیس شده و اشباع شود. بعد دوباره شیر را به آرامی باز کرده و به دبی مورد نظر وارد کانال میشود. همزمان سرریز انتهای کانال را که برای کنترل عمق است را بالا آورده تا در دبی مشخص عمق مشخص نیز ایجاد شود. بعد از گذشتن زمان تعادل و اتمام آزمایش، شیر کنترل دبی به آرامی بسته شد تا تلاطم در سطح آب ایجاد نشود و شکل چاله خراب نشود. سریز انتهای کانال را نیز به آرامی پایین آورده تا کانال کاملا تخلیه شود. پس از گذشت چند ساعت و تخلیه کامل کانال و رسوبات، توپوگرافی بستر را توسط متر لیزری که بر روی ریل قرار دارد  قرائت میشود. ریل این امکان را فراهم میکند که بتوان متر را در جهت طولی و عرضی در شبکه مشخص شده جابهجا کرد. توپوگرافی در یک شبکه 1×2 ( 2 سانتیمتر در جهت جریان و در جهت طولی، یک سانتی متر در جهت عرضی کانال) خوانده شد.

آزمایشها در دو فاز، فاز اول تک پایه 3 سانتیمتری و فاز دوم گروه پایه 2 سانتیمتری انجام شد. در فاز اول 20 آزمایش انجام شد که در آن اثر شمعفداشونده، طوق مربعی، طوق دایرهای و شکاف و همچنین اثر ترکیبی آنها بررسی شد. در فاز دوم 21 آزمایش در گروه پایه دوتایی و سه تایی و به دو صورت، در جهت جریان و عمود بر جهت جریان انجام شد. در فاز دوم اثر شمعفداشونده و طوق مربعی و همچنین اثر ترکیبی آن بررسی شد.

و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه :

منابع فارسی

اسدی پرتو، ا.، اقبال زاده، ا.، جوان، م. (1393). " بررسی عددی اثر شکاف بر الگوی جریان اطراف پایه پل" ، جلد 24 شماره 1، صفحه 103 تا 114، نشریه آب و خاک، دانشگاه تهران.

بینام. (1381). "راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقابله با آن در محدوده پایههای پل"، وزارت نیرو، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نشریه 260.

بهرامی، م.، چمنی، م. ر.، حیدرپور، م. (1383)." آبشستگی پایههای مستطیلی پیشانی گرد شکافدار پل"، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان.

بینام. (1386). "راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانهها"، وزارت نیرو، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نشریه 383.

بینام. (1390). "راهنمای روشهای محاسبه آبشستگی موضعی"، وزارت نیرو، انتشارات معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، نشریه 549.

ثانیخانی، ه.، حسین زاده دلیر، ع.، فرسادی زاده، د. (1387)." عملکرد طوقهای مربعی شکل در کاهش آبشستگی در اطراف پایههای پل "،  چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران ،  تهران، دانشگاه تهران.

حسینی، ح.، حسین زاده، ع.، فرسادی زاده، د.، ارونقی، ه.، قربانی، م. ع. (1390)." کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگی اطراف پایههای پل مستطیلی با دماغهی گرد"، جلد 45 شماره 3، صفحه 301 تا 310، نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشکده فنی، ، دانشگاه تبریز.

رهگذر، ر.، فلاح، ف. (1387)." بهسازی طرح هندسی شکل پایهی پلها "، جلد 1 شماره 6، صفحه 15 تا 20، نشریه عمران، مقاوم سازی و بهسازی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

شفاعی بجستانی، م. (1390). هیدرولیک انتقال رسوب. چاپ دوم، تعداد صفحات: 549 انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

عقلی، م.، زمردیان، م. (1391)."تاثیر توام طوق و کابل برروی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه"، جلد 36 شماره 3، صفحه 31 تا 40، مجله آب و خاک، دانشگاه تهران.

هوشمند، د. (1389). "بررسی سازه کاهنده آبشستگی موضعی اطراف پایه پل" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

منابع انگلیسی

Ataie-Ashtiani, B., Beheshti, A.A. (2006). “Experimental Investigation of Clear- Water local scour at pill group.” Journal of hydraulic engineering., Vol.132, No.10, P.1100-1104.

Alabi, P.D. (2006). Time development of local scour at bridge pier fitted with a collar. MA thesis, University of Saskatchewan, Canada.

Ahmed Mohammed, T., Megat Mohd Noor, M.J., Ghazali, A. H., Yusuf, B., Saed, K. (2006). “Physical modeling of local scouring around bridge piers in erodible bed.” Journal of. King Saud Univ, Vol.19, No.11, P.195-207.

Abdelazim, M. N., Gamal, M. M., Yasser, M.A., Amira, A. F. (2009). “Optimal shape of collar to minimize local scour around bridge pier.” Thirteenth International Water Technology Conference, Zagazig University, P.1283-1294.

Babaeyan-Koopaei, K., Valentine, E.M. (1999). “Bridge pier scour in selfformed

laboratory channels.” The XXVIII IAHR Congress. PP.22-27.

Beg, M., Beg, S. (2013). “Scour reduction around bridge pier A Review.” International Journal of Engineering Inventions, Vol.2, No.7, PP. 7-15.

Chow, V. T. (1967). Open Channel Hydroulic. Mc Graw.Hill Book Company, ING.

Chang, F.F.M., Karim, M. (1972). “An experimental study of reducing scour around bridge piers using piles. Report.” South Dakota Department of Highways, Pierre, SD, USA.

Chiew, Y.M. (1992). “Scour protection at bridge piers.” Journal of Hydraulic engineering., Vol.118, No.11, PP.1260-1269.

Chiew Y.M., Lim, F. H. (2000). “Failure behavior of riprap layer at bridge piers under live-bed conditions.” Journal of Hydraulic Engineering., Vol.126, No.1, PP.43–55.

Entesar, A.S. (2013). “Reduction of scour around bridge pier using a modified method for vortex reduction.” Alexandria Engineering Journal, Egypt.Vol.52, No.3, P.467-478.

Anonymous (2005). Bridge Scour Manual.Florida Department Of Transportation, 129 P.

Gao, D., Posand, L.G., Nodrin, C.F., (1993). “Peir scour equation used in china.” Journal of Hydraulic Engineering, Vol.99, No.40, P.1031-1036.

Garde, R.J., Kothyari, U.C. (1998). “Scour around bridge pier” Journal of Proceedings of the Indian National Academy, Vol.64, No.4, PP.569-580.

Garcia, M.H. (2008). Sedimentation Engineering. United States of American: Published by American Society of Civil Engineers, ASCE Mannual and Reports on Engineering Practice No.110, 1137P.

Hannah, C.R. (1978). “Scour at pile groups.” Research Report Civil Engineering Department., University of Canterbury, New Zealand, Vol.28, No.3.

Haque, M. A., Rahman, M. M., Islam, G. M. T., Hussain, M. A. (2007). “Scour mitigation at bridge piers using sacrificial piles.” Journal of Sediment Reserch.,Vol.22, No.1, P.49–59.

Ibrahim, H.E. (2013). “An experimental study of local scour around circular bridge pier in sand soil.” Journal of Civil and Environmental Engineering IJCEE-IJENS., Vol.13, No.1, P.23-28.

Kumar, V., Ranga Raju, K.G., Vittal, N. (1999). “Reduction of local scour around bridge piers using slots and collars.” Journal of. Hydraulic Engineering., Vol.125, No.12, P.1302–1305.

Lachlan, C.S., Melville, B.W. (2001). “Riprap Protection at Bridge Peirs.” Journal of Hydraulic Engineering., Vol.127, No.5, P.412-418.

Melville, B.W., Sutherland, A.J. (1989). “Design method for local scour at bridge pier.” Journal of Hydraulic engineering., University of Auckland, New Zealand, Vol.114, No.10, P.22-30.

Melville, B.W., Chiew, Y. (1999). “Time scale for local scour at bridge pier.” Journal of hydraulic engineering, Vol.125, No.1, P.59-65.

Melville, B.W., Hadfield, A.C. (1999). “Use of sacrificial pilles as pier scour countermeasures.” Journal of Hydraulic engineering, Vol.125, No.11, P.1221-1224.

Melville, B.W., Coleman, S.E. (2000). Bridge scour. Water Resources Publication LIC: Colorado, U.S.A., 550P.

Masjedi, A.R., Shafaei Bejstan, M.A., Esfandi, A. (2010). “Reduction of local scour at a bridge pier fitted with a collar in a 180 degree flume bend.” Journal of Hydraulic Engineering, Vol.134, No.3, P.183-187.

Neill, C.R., (1973). Guide to bridge hydraulics. Roads and Transportation Association of Canada, University of Toronto press, Canada, 191P.

Nazariha, M. (1996). Design relationships for maximum local scour depth for bridge pier groups.PhD Thesis, University of Ottawa, Canada.

Novak, P., Moffat, A.I.B., Nalluri, C., Narayanan, R. (2001). Hydraulic Structures. university of Newcastle upon Tyne, UK: London, 666P.

Paice, C., Hey, R. (1993). “The controlling and monitoring of local scour at bridge piers.” Proceeding of the National Conference on Hydraulic Engineering, San Francisco, P.l06l-1066.

Pirayesh, A., saneie, M., Kolahchi, A.A. (2012). “Effects of changes in pile distance from the abutment upstream on reduction of local scour.” ICSE6 pairs, Iran.

Raudkivi, A.J., Ettema, R. (1983). “Clear water scour at cylindrical piers.” Journal of hydraulic engineering, Vol.109, No.3, P.338-350.

Richardson. E.V., Richardson. J.R. (1989). Bridge scour. Proceedings of the bridge scour symposium, P. 1-40.

Rui, M.L., Cristina, S.F., Rodrigo, J.M., Joao, P.P., Antonio, H.C. (2013). “clear-water scour at comparatively large cylindrical piers.” Vol.139,No.11, P.1117-1125.

Singh, C.P., Setia, B., Verma, D.V.S. (2001). “Collar- sleeve combination as a scour protection device around a circular pier.” Proc 29th IAHR Congress, P.202-209.

Saneie, M., Omidi, F., Fazlola, R. (2010). “Local scour around rectangular abutment and their countermeasures by using sacrificial piles.” Journal of Water Sciences Research, Vol.2, No.2, P.47-55.

Tafarojnoruz, A., Gaudio, R., Calomino, F. (2012).“Evaluation of flow-altering countermeasure against bridge pier scour.” Journal of hydraulic engineering, American Society of Civil Engineers,Vol.138, No.3. P.297-305.

Zarrati, A.R., Gholami, H., Mashahir, M.B. (2004). “Application of collar to control scouring around rectangular bridge piers.” Journal of Hydraulic Research, Vol.42, No.1, P.97-103.

Zevenbergen, L.W., Arneson, L.A., Hunt, J.H., Miller, A.C. (2012). Hydraulic design of safe bridge., Hydraulic Design Series Number 7, Publication No FHWA-HIF-12-18 , Federal Highway Administration, 280p.

# Footnotes

Garcia 2008

Beg and  Beg 2013

Scour

Contraction Scour

Local Scour

General Scour

Chabert

Laursen

Ettema

Bikker

Sutherland

Raudkivi

Shen

Dargahy

Ahmed

Kumar

Graph

Melville and Sutherland 1989

Slot

Collar

Sacrificial piles

Submerged vanes

Threading

Tafarojnoruz et al.,2012

Florida Department Of  Transportation

Zevenbergen et al., 2012

Horse Shoe Vortex

Wake Vortex

Trailing Vortex

Down flow Vortex

Bow wave Vortex

Lift

Drag

Mud

Melville and Hadfield, 1999

Spur Dike

Abutment

Saneie et al., 2010

Alabi, 2006

Laursen

Lee et al.

Englindder and Chabert

Pirayesh and et al.

Chang and karim

Pice and Hey

Triangular

Singh and et al

Abdelazim and et al

Masjedi and et.

Nazariha

Babaeyan-koopaei and Valentine

Gao and et al