موضوع: استفاده از دادههای استر در تحلیل ارتباط سنگشناسی و پتانسیلهای معدنی گنبدنمکی دهکویه، شمال شرقی لار، استان فارس

رشته

زمینشناسی اقتصادی

بیان مسأله و ضرورت

# سنجش از دور با زمین فیزیک و زمین شیمی به عنوان روشی استاندارد در بسیاری از برنامههای اکتشاف مواد معدنی، به ویژه در مناطق دور دست جهان که به خوبی نقشهبرداری نشدهاند، پذیرشی عام یافته است. این پذیرش به ویژه در مناطق خشک و نیم خشک، جایی که پوشش گیاهی، سنگها وخاک حاصل از آنها را از نظر پنهان نمیکند، صادق است. همچنین، سنجش از دور از راه عکسهای هوایی و ماهوارهای نقش مهمی در تهیه نقشههای سنگشناسی، تحلیلهای سنگشناختی و اکتشاف منابع معدنی ایفا میکند (Leeg, Christopher, 1944). با توجه به اینکه در این پژوهش از تصاویر سنجنده استر استفاده میشود، بنابراین ضروری است که ابتدا مختصری به معرفی آن پرداخته شود.

سنجنده استر محصول مشترک آمریکا و ژاپن است که بر روی ماهواره ترا قرار دارد و در سال 1999 به فضا پرتاب شد. این سنجنده نسبت به سنجندههای چند طیفی قدیمیتر از توان تفکیک طیفی بالاتری برخوردار بوده و دارای توانایی بهتری در تمایز واحدهای سنگشناختی میباشد (Fujisada,1995; Iwasaki et al., 2002). بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده بر روی سنجنده استر و توانایی این سنجنده در بارزسازی واحدهای سنگی، در این پژوهش از دادههای این سنجنده برای بارزسازی، تفکیک واحدهای سنگشناختی و پتانسیلیابی استفاده شد.

در طبیعت اطراف ما پدیدههای طبیعی بسیار شگفتانگیز و پیچیدهای در جریان هستند از جمله وجود گنبدهای نمکی که به صورت طبیعی در بعضی از مناطق شکل گرفته و دارای مشخصات و خاصیت و نیروی طبیعی بسیار متحیر کنندهای میباشند.  بطور کلی، ساختهای گنبدی را میتوان بعنوان ساختهایی تعریف کرد که در نتیجه نیروهای که از پائین به بالا اثر میکنند تشکیل میشوند. گنبدهای نمکی عمدتا˝ از ترکیبات تبخیری هالیت (نمک طعام و نمک صنعتی)، انیدریت و ژیپس (گچ) هستند. علاوه بر رسوبات تبخیری میتوان به عناصر فلزی و مواد رادیو اکتیو نیز اشاره کرد؛ اما آنچه که مهم است وجود درصد ذخایر نفت و گاز فراوان همراه با گنبدهای نمکی است.

ته نشین شدن رسوبات تبخیری در ادوار گذشته، لایههای ضعیفی از نمک را به وجود آورده است که هم اکنون در اعماق زمین قرار دارد. صعود نمک منجر به ایجاد یک برآمدگی در سطح زمین شده و نهایتا˝ زمین را میشکافد و کوههایی از نمک به صورت گنبدنمکی بر روی زمین ظاهر میشود. ایران از نظر رسوبات تبخیری بسیار غنی است و بهترین نمونههای گنبدهای نمکی شناخته شده در دنیا مربوط به جنوب ایران و خلیج فارس است. تعدادی گنبد نیز در جنوب استان سمنان و کرمان وجود دارد که از دریاهای عظیم ولی کم عمق تشکیل شده و اکنون در چندین کیلومتری عمق زمین مدفون هستند (صمدیان،1369) . در این تحقیق سعی میشود با استفاده از دادههای فروسرخ بازتابی استر به تحلیل و نقشهبرداری سنگشناختی گنبدنمکی دهکویه لار پرداخته و پتانسیلهای معدنی آن معرفی شوند.

به طور کلی برجستگیهایی که توسط نمک به علت حرکات و بالا آمدن آن ایجاد میگردد، گنبدنمکی نامیده میشود. همچنین گنبدهای نمکی حاوی کانیهای باارزشی هستند که میتوانند نقش قابل توجهی در صنعت داشته باشند. از جمله منابع اقتصادی با ارزش در گنبدهای نمکی، کانی هالیت یا نمک طعام است که در بسیاری از صنایع شیمیایی، دارویی و غذایی به میزان بسیار زیاد کاربرد دارد. از ترکیبات و ناخالصیهای مهم همراه با گنبدهای نمکی میتوان به گوگرد، گچ، هماتیت، پتاس، خاک سرخ وغیره اشاره کرد. بخشی از ذخیرههای نفتی و گازی دنیا در ارتباط با گنبدهای نمکی هستند. این ذخایر در اثر مهاجرت هیدروکربن برای پر کردن خلل و فرج ناشی از ایجاد تاقدیسهای زیرزمینی که همرا با حرکات نمکی است ایجاد میشوند. گنبدهای نمکی از نظر زیست محیطی نیز حائز اهمیت هستند و به دلیل شوری بالای خود میتوانند باعث کاهش کیفیت آبهای سطحی و آبخوانهای کارستی مجاور شوند. علم دور سنجی با تشخیص محل گنبدنمکی مورد مطالعه و واحدهای سنگشناختی آن میتواند گام موثری در شناخت بهتر آن بردارد. در این تحقیق با استفاده از فناوری سنجش از دور، ویژگیهای طیفی انواع واحدهای سنگی گنبدنمکی دهکویه لار واقع در جنوب استان فارس مطالعه و پس از اجرا کردن این ویژگیها بر روی دادههای استر، نتایج آن به صورت تحلیل سنگشناختی ارائه خواهد شد.

اهداف پژوهش

در این پژوهش از دادههای سنجنده استر مربوط به منطقه لارستان برای تحلیل سنگشناختی و پتانسیلیابی معدنی گنبدنمکی دهکویه استفاده شده تا با بررسی ویژگیهای سنگشناختی آن با استفاده از دادههای  VNIR+SWIR سنجنده استر، به شناسایی ویژگیهای طیفی و بارزسازی دقیقتر واحدهای سنگشناختی پرداخته، آنها را براین اساس ردهبندی کرده و سپس این ویژگیها را برای تشخیص و معرفی اندیسهای معدنی گنبد بکار بریم. در نهایت با تحلیل نتایج پردازشهای انجام شده، یک نقشه زمینشناسی از منطقه ارائه خواهد شد.

با توجه به مطالعات پیشین صورت گرفته بر روی گنبدهای نمکی منطقه لارستان که از تنوع سنگشناختی و پتانسیل معدنی برخوردار میباشند، گنبدنمکی مورد مطالعه نیز امکان تنوع سنگشناختی و پتانسیل معدنی را خواهد داشت بر این اساس میتوان با استفاده از دادههای دورسنجی واحدهای مختلف سنگشناختی را از هم تفکیک و در صورت دارا بودن اندیسهای معدنی، گنبدنمکی مورد مطالعه را به عنوان ذخیرهای از پتانسیلهای معدنی معرفی کرد. از آنجایی که تاکنون از طریق پردازش دادههای استر، در مورد تفکیک واحدهای سنگی و شناسایی ذخایر و پتانسیلهای معدنی گنبدهای نمکی تحقیق زیادی صورت نگرفته، و گزارشی در این خصوص از گنبدنمکی دهکویه در دست نیست، این پژوهش میتواند رهیافت جدیدی در این زمینه باشد و در نوع خود از اولین گامها به حساب میآید.

مرور منابع و پیشینه تحقیق:

مطالعات زیادی بر روی گنبدهای نمکی از گذشته تا کنون صورت گرفته، اما نتایجی که با استفاده از فناوری سنجش از دور به دست آمده باشد اندک است.

- تیم تحقیقاتی گومز (2004) با استفاده از تکنیک تحلیل مولفههای اصلی به روی 9 باند استر، به منظور کاهش اطلاعات اضافی در باندهای با همبستگی بالا، موفق به نقشهبرداری بیابان کالاهاری واقع در نامیبیا شدند.

- نقشههاي ژﺋومگنتيك همراه با گزارشات تصويري سنجنده لندست از ساختارهاي زمين-شناسی مانند چينها، خط وارههای سطحي داراي ساختار ان اشلون و گنبدهای نمكي براي تشخيص خط وارههای گسلي در كمربند كوهزايي زاگرس به كار رفتهاند (Yassaghi, 2006).

- توکلی (2008) با به کارگیری دادههای استر و TM لندست، روشهای تحلیل مولفههای اصلی و نقشه بردار زاویه طیفی را، به منظور تفکیک واحدهای سنگشناختی گنبدهای نمکی جهانی و کنارسیاه، ادغام کرد. وی همچنین از طریق نسبتگیری طیفی با استفاده از دادههای گرمایی استر، موفق به بارزسازی هالیت در گنبدهای نمکی شد.  دادههای رقمی مورد استفاده در این مطالعه دادههای TM مربوط به ماهواره لندست 5 و دسته دادههای L1B، AST_07 و AST_05 از سنجنده استر میباشد. در این پژوهش برای بارزسازی و تفکیک واحدهای سنگشناختی گنبدنمکیهای کنار سیاه و جهانی از پردازش تصویر – پایه مثل فاکتور شاخص بهینه، بسط ناهمبستگی، نسبتگیری باندی، تحلیل مولفههای اصلی و تبدیل کسر کمترین نوفه در دسته دادههای ASTER و TM، پردازش طیف – پایه نقشه بردار زاویه طیفی در محدودههای VNIR-SWIR-TIR و همچنین برای انتخاب عضوهای انتهایی از روش شاخص خلوص پیکسل استفاده شده است.

- طیبی و همکاران (2011) با تلفیق دادههای VNIR وSWIR استر و یک نوع پردازش زمین رقمی، نواحی متاثر از گنبدهای نمکی کنارسیاه و جهانی در جنوب شرقی فیروزآباد را با روش MLP نقشهبرداری کردند. در تحقیق ایشان، مدل شبکه عصبی MLP با چندین محدوده یادگیری بر روی دادهL1B استر اجرا شد و نتایج به وسیله ماتریس آشفتگی مقایسه شدند تا در نهایت واحدهای سنگشناختی این دو گنبد شناسایی و نقشهبرداری شود.

- لیاقت (1385) مطالعهای بر روی گنبدهای نمکی استان فارس داشت و پتانسیلهای معدنی و سنگشناختی آنها را مورد مطالعه قرار داد.

- عزیزی (1389) با استفاده از دادههای فروسرخ موج کوتاه استر، دگرسانیهای هیدروترمالی را در ناحیه شمال آباده استخراج کرد.

- بهبودنیا (1392) با به کارگیری دادههای استر روش انطباق سیمای طیفی را به منظور تفکیک واحدهای سنگشناختی و پتانسیلیابی گنبدنمکی کرمستج به کار برد.

- رئیسی (1392) با به کارگیری دادههای استر نیز روش انطباق سیمای طیفی را به منظور تفکیک واحدهای سنگشناختی گنبدنمکی سیاهتاق به کار برد.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در ناحیه لارستان (گنبدنمکیهای کرمستج و سیاهتاق) برای بارزسازی و تفکیکشناختی این گنبدهای نمکی از پردازش تصویر- پایه شامل تحلیل مولفههای اصلی، پردازش طیف – پایه انطباق سیمای طیفی و برای انتخاب عضوهای انتهایی از روش شاخص خلوص پیکسل و Z-Profile بر روی مجموعه دادههای L1B استر در محدوده‌های VNIR-SWIR استفاده شده است.

در سال 1998 یک تیم تحقیقاتی از جمهوری چک گنبدهای نمکی جنوب ایران و از جمله گنبدنمکی دهکویه را مورد مطالعه قرار داده و آنها را از نقطه نظر ساختاری، موفولوژیکی، مراحل تکامل، محتوای سنگشناسی و کانهزایی بررسی کردند. ولی در زمینههای مختلف از قبیل هیدروشیمی، زمین فیزیک و فناوری سنجش از دور هیچگونه مطالعهای صورت نگرفته و این پژوهش اولین قدمی است که در این راستا میباشد.

روش تحقیق:

# موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

گنبد نمکی دهکویه (سینه سفید) از نظر جغرافیایی بخشی از شهرستان لارستان در جنوب استان فارس میباشد که در فاصله 320 کیلومتری جنوب شیراز و 27 کیلومتری شمالشرق لار واقع است

این عارضه طبیعی از نظرموقعیت جغرافیایی محدودهای بین طول54 درجه و 28 دقیقه و 16 ثانیه شرقی و عرض 27 درجه و 54 دقیقه و30 ثانیه شمالی را به خود اختصاص داده است و قابلیت دسترسی به آن از طریق مسیر شیراز – جهرم – دهکویه و جاده خاکی با طول تقریبی 61/3 کیلومتراست که این مسیر نزدیکترین راه دسترسی به گنبدنمکی دهکویه میباشد. علاوه بر این مسیر، یک جاده خاکی دیگر با طول تقریبی 11 کیلومتر وجود دارد که از روستای دهکویه میگذرد. شکل ظاهری گنبد تقریبا˝ لوبیایی، که قطر بزرگ آن با روند شمال غرب - جنوب شرق 11 کیلومتر و قطر کوچک آن به طور متوسط نزدیک3 کیلومتر بوده و مساحتی نزدیک به  33 کیلومتر مربع را اشغال میکند. از نظرتوپوگرافی گنبد را میتوان به یک بخش مرتفع و دو بخش پست در نواحی غربی و شرقی تقسیم کرد که بخش مرتفع مرکز اولیه برونزدگی گنبد میباشد. قسمتهای پست در نواحی غربی و شرقی یکسان نمیباشد و قسمت غربی تقریبا˝ کمتر از یک سوم قسمت شرقی میباشد.

گنبد نمکی دهکویه از شمال به رسوبات کواترنری، سازند آسماری– جهرم (ائوسن آغازین - میوسن آغازین)، عضو چمپه (میوسن پایینی) و عضو مول از سازند گچساران (میوسن بالایی)، از جنوب به عضو چمپه و مول، عضو گوری از سازند میشان (میوسن میانی-بالایی)، رسوبات  کواترنری و سازند آغاجاری (میوسن پایانی - پلیوسن پایانی)، از غرب به رسوبات کواترنری و از جنوب شرقی با سازند بختیاری در تماس میباشد.

برای بررسی ویژگیهای طیفی واحدهای سنگشناختی منطقه از طیفهای آزمایشگاهی سازمان زمینشناسی آمریکا (USGS)، JHU و JPL، طیفهای حاصل از تصویر و طیف نمونههای صحرایی استفاده شد. طی سه بازدید صحرایی که در آذر ماه 1392 و اردیبهشت و مهر ماه 1393 از منطقه مورد مطالعه انجام گرفت، پس از تعیین موقعیت مکانهای مورد نظر با استفاده از GPS تعداد 50 نمونه از بخشهای مختلف آن گردآوری شد. تعداد 2 نمونه از سنگهای رسوبی منطقه با استفاده از دستگاه طیفسنج دانشکده نقشهبرداری بخش دورسنجی و GIS دانشگاه خواجه نصیر طیفسنجی شدند. از هر کدام از نمونهها دو سطح هوازده و تازه انتخاب و از هر دو سطح به طور جداگانه طیفسنجی به عمل آمد. از 40 نمونه برای مطالعات میکروسکوپی، مقطع نازک تهیه شد همچنین جهت شناسایی بهتر کانیها تعداد 2 نمونه از سنگهای جمع آوری شده نیز در سازمان زمینشناسی تبریز مورد تجزیه XRD قرار گرفته و نتایج آنها تفسیر شد.

برای بررسی طیفهای حاصل از تصویر، پس از تهیه تصویر استر منطقه و انجام تصحیح تداخل سیگنال، تصحیح هندسی و جوی بر روی آن از روشهای مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی و Z-Profile برای استخراج عضوهای خالص تصویر در محدوده 9 باند بازتابی استفاده و نتایج به صورت جداگانه تفسیر شدند.

## دستگاه طیفسنج

دستگاه طیفسنج ASD دستگاهی است که در زمینههایی که نیاز به اندازهگیری بازتابش، تابش و پخش انرژی الکترومغناطیس از سطوح میباشد، کاربرد دارد. این دستگاه اپتیکی به طور اختصاصی در سنجش از دور میدانی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد و منحنی طیفی را در ناحیه مرئی- فروسرخ نزدیک و فروسرخ موج کوتاه اندازهگیری میکند. طیفسنج ASD دستگاهی قابل حمل با دامنه طیفی 2500-350 نانومتر و زمان گردآوری داده 1/0 ثانیه برای هر طیف میباشد. دستگاه دارای سه آشکارساز مجزا است که یکی در محدوده مرئی و فروسرخ نزدیک (350 الی 1000 نانومتر) و دو آشکارساز در محدوده SWIR  (یکی از 1000 نانومتر تا 1830 نانومتر و دیگری در محدوده 1830 نانومتر تا 2500 نانومتر) طیفسنجی میکند. سنجنده فیبر نوری، با میدان دید 25 درجه، با قرار گرفتن در موقعیت عمودی در ارتفاع 40 سانتیمتری از نمونه، دایرهای به قطر 18 سانتیمتر را اندازهگیری میکند. این سنجنده از طریق یک کابل به طول 2/1 متر، بازتاب نوری را به طیفسنج منتقل مینماید. به منظور نشانهگیری بهتر، سنجنده فیبر نوری در بخشی شبیه به تفنگ قرار دارد. یک رایانه نیز برای نمایش و ذخیرهسازی دادهها به همراه نرمافزار ویژه پردازش دادههای طیفسنجی مورد نیاز است. صفحه سفید مرجع به شکل یک لوح فشرده است که برای کالیبره کردن دستگاه طیفسنج به کار میرود

# کتابخانههای طیفی

یک کتابخانه طیفی بازتابی به طور معمول طول موجی از فرابنفش تا فروسرخ را پوشش میدهد و شامل طیف نمونههای کانی، سنگ، خاک، پوشش گیاهی، میکروارگانیزمها و مواد مصنوعی است. این نمونه طیفها به منظور اکتشاف مواد مشابه از فاصله دور استفاده میشوند. یک کتابخانه طیفی ایدهآل شامل نمونههای خالص، پوشش گسترده از مواد، محدوده طول موج بزرگ با دقت بسیار بالا، تجزیه نمونهها و شرح کیفیت طیفها، با در نظر گرفتن بودجه، زمان و دستگاههای موجود میباشد. چندین کتابخانه از طیف بازتابش مواد طبیعی و مصنوعی در دسترس عموم میباشد. این کتابخانهها به عنوان مرجعی از طیف بازتابی انواع مواد موجود در سطح زمین هستند که میتوانند برای تفسیر انواع تصاویر ماهوارهای مناسب باشند. مهمترین کتابخانههای طیفی موجود شامل: کتابخانه طیفی سازمان زمینشناسی آمریکا  (USGS)، کتابخانه طیفی JPL، کتابخانه طیفی جان هاپکینز(JHU)و کتابخانه طیف IGCP2 264 .

کتابخانه طیفی USGS کیفیت بالایی داشته و هر طیف از موادی با درجه خلوص بالا تهیه شده است. جدیدترین کتابخانه طیفی Splib06a است که در 2007 تهیه شده است.

کتابخانه طیفی JPL شامل 160 منحنی طیفی بازتابی به شکل رقمی است، در این کتابخانه دادههای 135کانی در سه اندازه متفاوت ارائه شده است.

کتابخانه طیفی استر یکی ار کتابخانههای مرجع است که توسط NASA در راستای برنامههای استر ساخته شده است. این کتابخانه طیف مواد مختلف را در محدوده 4/0 – 14 میکرومتر پوشش میدهد و تقریبا˝ دارای 200 طیف میباشد.

# ویژگیهای طیفی کانیها و سنگها در محدودهVNIR-SWIR

مجموعههای گوناگون سنگها و کانیها به دلیل ترکیب شیمیایی و بنیانهای تشکیل دهنده با ساختار بلورین متفاوت، رفتارهای طیفی متفاوتی را از خود نشان میدهند. آگاهی از رفتار بنیانهای تشکیل دهنده سنگها و کانیها میتواند در شناخت و ردهبندی آنها موثر باشد. در این قسمت به بررسی و تحلیل بنیانهای تعیینکننده رفتارهای طیفی در منطقه مورد مطالعه پرداخته میشود به همین منظور یک کتابخانه طیفی از مجموعه کانیهای موجود در گنبدنمکی دهکویه، با توجه به کتابخانه طیفیUSGS، تهیه گردید. طیف این کانیها در دو گروه رسوبی و آذرین قرار گرفتند

سیماهای طیفی ناشی از فرایندهای الکترونی عناصر واسطه مانند آهن، منگنز، مس، نیکل،کروم در محدوده مرئی و فروسرخ نزدیک (µM1-4/0) از طیف الکترومغناطیس دیده میشود. عناصری مانند سیلیسیوم، آلومینیوم و گروههای آنیونی مانند سیلیکاتها، اکسیدها، هیدرواکسیدها، کربناتها و فسفاتها در این محدوده از طیف الکترومغناطیس فاقد سیمای طیفی میباشند. مهمترین عضو که خصوصیت طیفی آن مربوط به این ناحیه میشود آهن است. یون فریک که معمولا˝ در سنگهای سطح زمین حضور دارد، جذب شدیدی را در محدوده Fe-O در پیوند طول موج فرابنفش- مرئی به علت اثر انتقال بار الکتریکی باعث میشود و در اثر آن کاهش شدید بازتابش در محدوده طول موج نور آبی و افزایش بازتابش به طرف محدوده فروسرخ صورت میگیرد که بیشترین آن در ناحیه 6/1-3/1 میکرومتر قرار دارد (Gupta, 2003). طیف بازتابی هماتیت (Fe2O3) در محدوده 4/0 تا 5/2 میکرومتر  و 0/2 تا 0/25 میکرومتر (Salisbury et al., 1994) نشان میدهد. باندهای جذب 48/0 و 85/0 میکرومتری هماتیت حاصل انتقالهای الکترونی در قشرهای بیرونی یون Fe3+ هستند. مشخصه مهم طیف هماتیت این است که بازتاب آن در 5/0 تا 72/0 میکرومتر افزایش قابل توجهی داشته و از این رو هماتیت در طبیعت به عنوان رنگینه سرخ عمل کرده و در هنگام مخلوط شدن با دیگر رنگینهها، رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی و زرد را در سنگها و خاکها ایجاد میکند. گوتیت (FeO2H) هر چند نوعی آهن هیدرواکسید است، اما نمونه آن تنها نشانهای از باند جذب هیدرواکسید را در 2/2 میکرومتر و 45/2 میکرومتر نشان میدهد و جذب آهن فریک در 48/0 و 9/0 میکرومتری دارد. هماتیت و گوتیت به عنوان فراوردههای رایج هوازدگی کانیهای غنی از آهن، اغلب ذرات ماسه و رس را میپوشانند (Vincent,1997).

محدوده فروسرخ موج کوتاه 3-1 میکرومتر به دلیل وجود سیمای طیفی آب، هیدرواکسیل و کربناتها که از مهمترین اجزای تشکیل دهنده پوسته زمین هستند، دارای اهمیت است. مولکول آب و یون OH باعث جذبهای ویژهای در کانیها میشوند. مهمترین باندهای جذب منحصر به مولکولهای آب در محدودههای 4/1 و9/1 میکرومتر قرار دارند. اولین ارتعاش یکنواخت از کشش OH در نزدیکی 9/1 میکرومتر دیده میشود، بنابراین هر کانی که در طیف آن در محدوده 9/1 میکرومتر جذب وجود دارد دارای آب است. اگر طیف در 4/1 میکرومتر باند جذب داشته باشد و در 9/1 میکرومتر آن را نداشته باشد نشان دهنده حضور یون هیدروکسیل است. یون هیدروکسیل دارای یک حالت کششی است و موقعیت طول موج بستگی به یونی دارد که با آن پیوند برقرار کرده است. یون هیدرواکسیل به طور گستردهای درکانیهای سنگساز مانند رسها، میکاها و کلریت وجود دارد. زمانی که مولکولهای هیدروکسیل با آلومینیوم و منیزیم به صورت Mg-OH و AL-OH ظاهر شود چندین جذب ناگهانی در محدوده4/2-1/2 میکرومتر نشان خواهد داد (Gupta, 2003).

کلریت و اپیدوت سیمای جذبی 31/2 میکرومتر را نمایش میدهند و در مقایسه با سایر کانیها در باند 4 جذب نسبتا˝ ضعیف و در باند 5 بازتاب قوی دارند. سیمای جذبی اپیدوت در 33/2 و 24/2 میکرومتر ناشی از ارتعاشات Fe-OH و جذبهای موجود در 05/1 و 62/0 میکرومتر ناشی از انتقال یون فریک است. سیمای طیفی کلریت تقریبا˝ مشابه با سیمای طیفی اپیدوت است با این تفاوت که جذب کلریت در 33/2 میکرومتر ضعیفتر و مربوط به حالتهای خمشی Mg-OH است.

کانیهای رسی در محدوده 4/2-1/2 میکرومتر به دلیل ارتعاشات Al-OH و Mg-OH دارای جذب میباشند و بیشترین بازتاب آنها در 6/1 میکرومتر است. باند ارتعاشی Al-OH محدوده 1/2 تا 4/2 پدیده جذب را به خوبی در نواحی غنی از رس نمایش میدهد  ( Clarck and et al.,1990).

اغلب سنگهای رسوبی به دلیل داشتن آب در طول موجهای 4/1 و 9/1 میکرومتر جذب نشان میدهند. شاخص جذب شیلهای رسی در محدوده 3/2-1/2 میکرومتر قابل روئیت است. شیلهای کربناتی در این زمینه شاخصهای کمتری به نمایش میگذارند و ماسه سنگهای خالص کمترین ویژگی طیفی را نشان میدهند. ماسهسنگها به علت داشتن ناخالصیهای اکسید آهن دارای پدیدههای طیفی در ناحیه 87/0 میکرومتر هستند. ماسهسنگها سیمای جذبی SiO شدیدی در نزدیکی 7/8 میکرومتر نشان میدهند که عمدتا˝ توسط کوارتز ایجاد میشود (Vincent, 1997).

کربناتها در پوسته زمین به شکل کلسیت، دولومیت، مگنزیت و سیدریت یافت میشوند. این بنیان باعث باندهای جذب در محدودههای 86/1، 87/1، 98/1، 99/1، 13/2، 15/2، 20/2 و 33/2 میکرومتر میشود  که همه آنها در اثر باندهای ترکیبی و هارمونیک نوسانهایC-O موجود در یون CO32- ایجاد میشوند (Hunt and Sulisbury,1971).

شناخت سنگهای آهکی براساس باندهای جذب کربناتها میسر است. باندهای ترکیبی و همساز ارتعاشات اصلی بنیان CO32- در فروسرخ نزدیک رخ میدهند، قویترین آنها در محدودههای 55/2-50/2 و35/2 -30/2 میکرومتر هستند و سه باند ضعیفتر در نزدیکی 16/2 -12/2، 0/2- 97/1 و 87/1-85/1 میکرومتر رخ میدهند. کلسیت باندهای جذبی را در 87/1، 99/1، 15/2، 33/2 میکرومتر نشان میدهد. تمام این باندها در اثر باندهای ترکیبی و هارمونیک نوسانهای C-O موجود در یون CO32- ایجاد میشوند. دولومیت باندهای جذبی مشابه کلسیت را نشان میدهد، اما به خاطر حضور Mg، این باندها اندکی به سمت طول موجهای کوتاهتر (86/1، 98/1، 13/2 و 30/2 میکرومتر) جابهجا میشوند. سیدریت (FeCO3) باندهای کربناتی را در 9/1، 32/2 میکرومتر نشان میدهد و به دلیل وجود Fe2+ در 15/1 میکرومتر نیز دارای جذب میباشد (Hunt et al., 1972).

سولفاتها آنیونهای دو ظرفیتی SO42- دارند و به عنوان بخشی از مواد معدنی طبیعی در تشکیلات بعضی از خاکها و سنگها یافت میشوند. باندهای جذبی خاص یون سولفات در طول موجهای 7/8 تا 9/8 میکرومتر و تعدادی نیز در محدوده 4/1 تا 8/2 میکرومتر اتفاق میافتد که در طیفهای ژیپس و انیدریت میتواند دیده شود. سیمای پیچیدهای نزدیک 6/4 میکرومتر مربوط به باند ترکیبی یون سولفات وجود دارد که ممکن است با باند ترکیبی آب همراه باشد. هرچند شکل آبدار انیدریت نام دیگری (ژیپس) دارد، اما این کانی برخی باندهای جذبی آب در 44/1 و 94/1 میکرومتررا نشان میدهد. طیفهای بازتابی کوچکی در 2/2 و 48/2 میکرومتر وجود دارد که احتمالا˝ در اثر هارمونیکهای باندهای رستشترالن یون سولفات در طول موجهای بلندتر ایجاد میشوند(Hunt et al., 1972).

# تحلیل منحنیهای طیفی نمونهها در منطقه مورد مطالعه

پس از جمعآوری و طیفسنجی دو نمونه از سنگهای رسوبی که در روش کار توضیح داده شد برای رفع مشکل نوفه در منحنیهای طیفی که در حین آنالیز طیفسنجی ایجاد میشود با استفاده از نرم افزار ENVI عدد مربوط به NSUM برای طیفها تغییر داده شد و بدین ترتیب نوفه طیفها از بین رفت به منظور شبیهسازی با باندهای استر، این طیفها به 9 باند بازتابی (VNIR-SWIR) استر نیز بازنویسی و در نهایت با استفاده از نرم افزار ENVI بررسی شدند. همچنین به علت نزدیک بودن منطقه مورد مطالعه با گنبدنمکیهای کرمستج و سیاهتاق (خصوصا˝ کرمستج ، چون از نظر تفکیک واحدهای سنگشناختی به گنبد نمکی دهکویه بسیار شبیه است) که هر سه در محدوده لارستان قرار میگیرند از طیف نمونههای صحرایی مشابه آنان با نمونههای برداشت شده در گنبدنمکی دهکویه استفاده شد که به بررسی هریک پرداخته میشود.

بررسی دقیق رفتارهای جذبی نمونههای طیفسنجی شده موجود در گنبدنمکی مورد مطالعه با نمونههای مشابه در گنبدنمکی کرمستج در محدوده بازتابی نشان داد که میتوان آنها را در 4 گروه ردهبندی و تفسیر کرد.

## شیل سیاه

منحنی طیفی با تفکیک بالا هر دو سطح صاف و هوازده نمونههای شیل سیاه منطقه که در نواحی جنوبی هسته گنبد، قسمت های شمالی و مرکزی ضلع شرقی و نواحی جنوبی ضلع غربی گنبد رخنمون دارند در محدودههای 4/0، 5/0، 9/0، 4/1، 9/1، 2/2 و 3/2 میکرومتر جذب نشان میدهند.که جذب در محدودههای 4/0، 5/0 و 9/0 میکرومتر ناشی از انتقال بار یونهای آهن، جذب در محدودههای 4/1 و 9/1 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیان H2O، جذب در محدوده 2/2 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیانهای Al-OH ایجاد میشود که این بنیان مربوط به کانیهای رسی نمونهها است. جذب در محدوده 3/2 میکرومتر نیز در اثر فرایندهای ارتعاشی بنیان C-O ایجاد میشود که مربوط به کانیهای کربناتی موجود در نمونهها میباشد.

منحنی بازنویسی شده هر دو سطح این نمونهها به 9 باند بازتابی استر در باندهای 1 (55/0 میکرومتر)، 6 (20/2 میکرومتر) و 8 ( 33/2 میکرومتر) استر رفتارهای جذبی نشان میدهند که جذب در باند 1 به دلیل وجود اکسیدهای آهن، جذب در باند 6 به دلیل وجود بنیانهای AL-OH و جذب در باند 8 به دلیل وجود کانیهای کربناتی میباشد . این منحنیها در باندهای 2، 3، 4 و 5 بازتاب نشان میدهند که شبیه به منحنی طیفی شیل سیاه کتابخانه طیفی USGS میباشند

## سنگ آهک

منحنیهای طیفی با تفکیک بالا هر دو سطح صاف و هوازده نمونههای گردآوری شده در گنبدنمکی کرمستج  محدودههای 4/0، 5/0، 4/1، 9/1 و 3/2 میکرومتر رفتار جذبی نشان میدهد که جذب در 4/0 و 5/0 میکرومتر ناشی از انتقال بار یونهای آهن، جذب در محدودههای 4/1 و9/1 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیان OH و H2O و جذب در محدوده 33/2 در اثر فرایندهای ارتعاشی بنیان C-O مربوط به کربناتها ایجاد میشود. منحنیهای طیفی بازنویسی شده هر دو سطح این نمونهها به 9 باند بازتابی استر در باند 8 به دلیل وجود بنیان کربنات جذب قوی و در باند 4 بازتاب نشان میدهد (بهبودنیا، 1392)، که این رفتار طیفی (جذب قوی در باند 8 ) به طیف تصویر تودههای آهکی که در نواحی شمالی، جنوبی ضلع غربی و شرقی گنبدنمکی دهکویه دیده شده بسیار نزدیک است

## انیدریت

منحنی طیفی با تفکیک بالا مربوط به هر دو سطح صاف و هوازده نمونههای گردآوری شده از واحدهای انیدریت و ژیپس کرمستج  در محدودههای 3/0، 4/0، 6/0، 8/0، 19/1، 44/1، 49/1، 53/1، 74/1، 9/1، 21/2، 26/2 و 48/2 میکرومتر سیمای جذبی نشان میدهد جذب در محدودههای 3/0، 4/0، 6/0، 8/0 و 19/1 میکرومتر ناشی از انتقال بار یونهای آهن مربوط به اکسیدهای آهن موجود در نمونهها است. جذب در محدودههای 4/1، 5/1، 7/1 و 9/1 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیانهای OH و H2O و جذب در 2/2 و 48/2 میکرومتر ناشی از باندهای هارمونیک یون سولفات موجود در ژیپس است. منحنی طیفی بازنویسی شده هر دو سطح این نمونهها به 9 باند بازتابی استر در باندهای 6 و9 جذب دارد که به دلیل حضور بنیان سولفات در نمونه است منحنی طیف تصویر از رخنمونهای انیدریتی در گنبدنمکی دهکویه که در سرتاسر گنبد به جز در قسمت مرکزی و هسته گنبد مشاهده شدهاند این رفتار طیفی را نشان میدهند

منحنی طیفی این نمونهها در باند 4 (65/1 میکرومتر) بازتاب نشان میدهد و به طیف انیدریت و ژیپس کتابخانه طیفی شباهت دارند ( (بهبودنیا، 1392).

## دیاباز

## منحنی طیفی تفکیک بالای هر دو سطح هوازده و صاف نمونههای گردآوری شده از دیابازهای کرمستج در محدودههای 7/0، 9/0، 1/1، 4/1، 9/1، 24/2 و 33/2 میکرومتر جذب دارد جذب در 7/0، 9/0 و 9/1 میکرومتر به دلیل انتقال میدان بلوری در یونهای آهن است. جذب در 4/1 و 9/1 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیانهای OH و H2O  و جذب در 24/2 و33/2 میکرومتر ناشی از فرایندهای ارتعاشی بنیانهای Mg-OH و Fe-OH میباشد. منحنی بازنویسی شده هر دو سطح این نمونهها به 9 باند بازتابی استر در باند 8 (33/2 میکرومتر) دارای جذب قوی و در باندهای 2 و 3 دارای جذب ضعیف میباشد که دلیل جذب باند 8 وجود بنیانهای Mg-OH و Fe-OH و جذب باندهای2 و 3 به دلیل حضور بنیان آهن در کانیهای موجود در نمونهها است. طیف تصویر از تودههای دیاباز در گنبدنمکی دهکویه که در قسمتهای جنوبی ضلع غربی و نواحی مرکزی و جنوبی ضلع شرقی مشاهده شدهاند در باندهای 2 و 4 جذب نسبتا˝ ضعیف و در باندهای 3 و 8  جذب قوی نشان میدهند

## به دلیل دگرسان شدن دیابازها به کلریت و اپیدوت، منحنی طیفی بازنویسی شده این نمونهها به 9 باند بازتابی استر به منحنی طیفی کلریت و اپیدوت کتابخانه طیفی USGS شباهت دارد (بهبودنیا، 1392).

# پیش پردازش دادههای رقمی

دادههای سنجش از دور به طور معمول به دلیل تاثیرات جوی، نقص در سیستم سنجنده، وجود چرخش زمین، تغییر در ارتفاع و سرعت سکوی سنجنده و پستی و بلندی سطح زمین دارای خطا و نوفه میباشند. در مرحله پیش پردازش، با یک سری عملیات خاص روی دادههای خام خطاهای جوی و هندسی تصحیح میشوند. در تصاویر استر علاوه بر تصحیحات جوی و هندسی، تصحیح تداخل سیگنال نیز بهتر است، انجام شود. در این تحقیق برای تصحیح اثر تداخل سیگنال از نرم افزار تصحیح تداخل سیگنال(CCS)، برای تصحیح هندسی از نقشه توپوگرافی1:25000 منطقه و برای تصحیح جوی از روش کالیبراسیون بازتاب نسبی متوسط داخلی (IARR) استفاده شد.

## تصحیح تداخل سیگنال

تداخل سیگنال در سنجش از دور نشاندهنده پدیدهای است که در آن سیگنالهای الکتریکی یا نوری یک باند به باند دیگر نشت میکنند. در سنجنده استر باند 4 باعث ایجاد تداخل سیگنال میشود. بطوریکه برخی از فوتونهای ورودی به صفحه آشکارساز باند 4 بازتاب مییابند. باندهاي 5 و9 به دليل نزدیکی بيشتر به آشكار ساز باند4 بيشتر تحت تاثير قرار گرفته و سبب ايجاد يك تداخل در بازتابهاي طيفي اين باندها  شده است (Hweson, 2003). بدين منظور دانشمندان ژاپني روش الگوريتم تصحيح  Crosstalk را براي تصحيح مجموعه دادههاي سطح L1B  استر به كار بردند. در این تحقیق برای تصحیح اثر تداخل سیگنال از نرم افزار تصحیح تداخل سیگنال (CCS) استفاده گردید. این نرم افزار تاثیر تداخل سیگنال SWIR که به دلیل پراکندگی نور ورودی آشکارساز باند 4 ایجاد میشود، را کاهش میدهد. داده ورودی تصویر L1B است که تصحیح را تنها برای باندهای 5 و 9 انجام میدهد و باندهای خروجی به صورت تصاویر L1B برگردانده میشوند (ERSDAC, 2003).

## تصحیح هندسی

تصاویر رقمی خام حاوی انحرافات هندسی عمدهای است که به دلیل تغییر در ارتفاع ماهواره، وسعت میدان دید، مقدار انحنای زمین، عرضهای جغرافیایی، سرعت چرخش ماهواره، جابهجایی عوارض زمین و چرخش زمین ایجاد میشود. در واقع هدف از تصحیح هندسی جبران واصلاح انحرافات ایجاد شده توسط این عوامل میباشد. برای انجام این تصحیح مختصات تعدادی نقاط کنترل زمینی بر روی یک تصویر یا نقشه معتبر (ترجیحا˝ نقشه توپوگرافی) شناسایی شده سپس تصویر رقمی مورد نظر بر اساس مختصات این نقاط زمین مرجع میشود. بهترین محل برای انتخاب نقاط کنترل زمینی محل برخورد بزرگراهها، جادهها و آبراههها میباشد. در این تحقیق 15 نقطه کنترل زمینی در تصویر رقمی و نقشه 1:25000 توپوگرافی بلوک دهکویه (روستای دهکویه) شناسایی و با میزان خطای RMS برابر327914/0 تصحیح هندسی شده است  بعد از اجرای تصحیح هندسی بر روی داده 9 باندی تصویری با طول برابر با 725 پیکسل و عرض 538 پیکسل (15×15 متر) از داده تصحیح شده جدا گردید. قابل ذکر است که در ادامه تمام پردازشها بر روی تصویر مذکور انجام شده است.

## تصحیح جوی

تابش الکترومغناطیس قبل از برهمکنش با پدیدههای زمینی از میان جو زمین عبور میکند. جو زمین حاوی گازهای N2O، NH4، CO، CH4، H2O، O3، O2، CO2 و گازهای نیتروژن بوده که با 50 درصد امواج الکترومغناطیس در محدودههای 3/0 تا 8/2 میکرومتر برهمکنش دارند (Kurucz et al., 1984). گازها و ذرات موجود در جو زمین مقادیر عمدهای از امواج الکترومغناطیس را جذب و پخش میکند (Kurucz et al., 1984). محدودههای مشخصی از طیف الکترومغناطیس که فاقد سیماهای جذبی توسط گازهای موجود در جو میباشد، روزنههای جوی نامیده میشود. گازهای CO، CH4، O2، CO2 و NH4 نسبتا˝ با غلظتهای ثابتی در جو موجود بوده در حالی که O3 به طور برجسته در لایه استراتوسفر جو زمین موجود میباشد. غلظت H2O با ارتفاع تغییر میکند در حالی که مقدار گازها با توجه به شرایط محیطی تغییر میکند. به عبارتی نوع و غلظت این نوع گازها در شهرهای بزرگ در مقایسه با مناطق روستایی متفاوت میباشد. در واقع فرایند تصحیح جوی برای حذف اثرات جوی از مجموعه دادههای مرئی و فرو سرخ موج کوتاه (400 تا 2500 نانومتر) به منظور استخراج دادههای بازتابی سطحی دقیق، مورد نیاز میباشد. به منظور مقایسه دادهها با طیفهای بازتابی کتابخانهای یا طیفهای آزمایشگاهی تصحیح جوی امری لازم و ضروری به حساب میآید (Clark et al., 1992).

روشهای متنوعی برای جبران اثرات اتمسفر بر تصویر ابداع شدهاند که میتوان به طور خلاصه آنها را به دو دسته کلی طبقهبندی نمود:

الف- روشهای وابسته به صحنه تصویر برداری مثل کم کردن اهداف تیره، کم کردن کمینه هیستوگرام باندها، استفاده از اهداف تیره و روشن و روشهایی مانند Log residual و IARR که از آمار خود تصویر برای محاسبات خود استفاده میکنند.

ب- روشهایی که از مدلهای فیزیکی انتقال انرژی الکترومغناطیسی برای تصحیح اثرات اتمسفر استفاده میکنند مثل الگوریتمهای FLAASH و ATCOR .

### روشهای کالیبراسیون جوی نسبی مجموعه دادههای بازتابی

مدلهای تصحیح جوی تجربی و آماری با فرض اینکه بازتابهای طیفی پدیدههای مرجع به دقت شناخته شده، تخمینهای قابل قبولی را از بازتابهای سطحی فراهم میکند. روشهای تصحیح جوی نسبی نیازی به خصوصیات، مولفهها و پارامترهای جوی نداشته بلکه این روشها از اطلاعات ورودی موجود در خود تصویر استفاده کرده و عمل تصحیح جوی را انجام میدهد. به عبارتی روشهای تصحیح جوی نسبی به صورت تجربی و آماری اجرا میشود. بنابراین در روشهای تصحیح جوی نسبی برای هر باند تصویری یک ارتباط خطی بین بازتابهای بالای جو (TOP) و بازتابهای زمینی موجود بوده که از آن برای شناسایی پدیدههای متنوع در سطح زمین استفاده میشود. این روشها برای زمانی که اطلاعات بسیار کمی در مورد پدیدههای زمینی در دسترس بوده مفید میباشند. این روشهای آماری برای تعدیل و نرمال کردن دادههای تابشی خام مورد استفاده قرار میگیرند. روشهای تجربی به انواع روشهای برهمکنشی و غیر برهمکنشی تقسیم میشود. در روشهای برهمکنشی نیاز به آگاهی اولیه از منطقه مورد مطالعه میباشد. اما در روشهای تجربی غیر برهمکنشی از مدلها و روشهای آماری مانند کسر  جسم سیاه و کالیبراسیون میانگین بازتاب نسبی متوسط داخلی(IARR)  استفاده میشود.

### روش کالیبراسیون میانگین بازتاب نسبی داخلی

روش کالیبراسیون میانگین بازتاب نسبی داخلی (IARR) برای نرمال کردن تصاویر با استفاده از یک طیف میانگین فریم اجرا میشود. روش به کار رفته در این تحقیق تصحیح جوی IARR  است که این روش برای تصحیح دادههای طیفسنج تصویری به خصوص در جاهایی که هیچگونه اندازهگیری و اطلاعات زمینی در دسترس نبوده، بسیار مفید میباشد (Kruse, 2005). این روش برای مناطق خشک و بدون پوشش گیاهی بهترین نتیجه را میدهد. در روش IARR یک طیف میانگین از کل فریم محاسبه شده و به عنوان طیف مرجع به طیفهای هر پیکسل در تصویر تقسیم شده تا بازتابهای آشکار (واقعی) و نرمال حاصل شود. در هر موقیعتی روش تصحیح IARR سبب ایجاد سیماهای مصنوعی شده که ممکن است به طور اشتباه به عنوان سیماهای طیفی تفسیر شود (Kruse, 1998). اگرچه روش IARR به یک دانش و آگاهی اولیه از منطقه مورد مطالعه نیاز ندارد ولی به منظور تفسیر دقیق طیفها باید با دقت کامل به کار گرفته شود (Kruse, 1988). بعد از اجرای کالیبراسیون IARR بر روی دادههای بازتابی منطقه مورد مطالعه، برای بررسی صحت این کالیبراسیون آزمون درستیسنجی بر روی آن انجام شد. برای این کار از طیف پوشش گیاهی موجود در تصویر منطقه قبل از انجام تصحیح و بعد از انجام تصحیح Z-Profile گرفته شد و نتایج نشان داد که طیف پوشش گیاهی بعد از اجرای تصحیح IARR به طیف پوشش گیاهی کتابخانههای طیفی شباهت کامل دارد و بر این اساس صحت کالیبراسیون تأیید میشود

# استخراج عضوهای انتهایی

عضوهای انتهایی مواد مشخصی هستند که به صورت کامل یا جزئی بخشهای مختلف پیکسلهای تصویر ماهوارهای را تشکیل داده و به طور معمول دارای مشخصه طیفی ویژه میباشند. سیمای طیفی مجموعه عضوهای انتهایی موجود در یک پیکسل خاص، طیف آن پیکسل را میسازد (Keshva, 2003). در انتخاب عضوهای انتهایی تصاویر سنجندههای چند طیفی روشهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که از جمله آنها میتوان به روش شاخص خلوص پیکسل، الگوریتم طیفی مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی و روش Z-Profile اشاره کرد.

استخراج عضو انتهایی یک مرحله مهم در نقشهبرداری و تهیه نقشههای فراوانی مواد است. به طور معمول استفاده از طیف تصویر در نقشهبرداری مواد نتایج بهتری نسبت به طیف صحرایی و آزمایشگاهی نشان داده است (Hosseinjani & Tangestani, 2011). علت این امر میتواند به این دلیل باشد که طیف صحرایی و آزمایشگاهی در شرایط مشابه با دادههای ماهوارهای به دست نیامدهاند در صورتیکه طیف تصویر تحت تاثیر شرایط مشابه با سایر پیکسلها قرار دارد و تاثیر عواملی مانند جو یکسان است. در این تحقیق روش مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی (SMACC) و Z-Profile برای انتخاب عضوهای انتهایی از دسته دادههای VNIR+SWIR به کار گرفته شد.

## الگوریتم طیفی مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی(SMACC)

روشی که برای تعیین اجزاء خالص در تصاویر طیفی توسعه یافته و برای نمایش دادههای برداری از مدل مخروطهای محدب بهره میگیرد، الگوریتم SMACC میباشد. اجزاء خالص به طور مستقیم از مجموعه دادهها انتخاب میشوند. یافتن اجزاء خالص در این روش به صورت یک فرایند تکراری میباشد. مدل مخروط محدب انتخاب عضوهای انتهایی را تنها با یک عضو خالص شروع میکند و سپس به صورت افزایشی بر تعداد اجزاء خالص میافزاید. در هر مرحله از مراحل تکرار ، نقشههای فراوانی تولید و به هنگام میشوند. الگوریتم طیفی مخروط محدب حداکثر زاویه متوالی به طور ویژه برای دادههای طیفی که قبلا˝ کالیبره شدهاند به صورت خودکار عضوهای انتهایی را پیدا میکند (Gruninger et al., 2004 ). در این روش ابتدا روشنترین پیکسل در تصویر مشخص میشود، سپس پیکسلی که نسبت به پیکسل اول متمایز است انتخاب میشود و در ادامه پیکسلی که متفاوت از دو پیکسل اول خواهد بود توسط این روش جدا میگردد و سپس به صورت افزایشی بر تعداد اجزا خالص میافزاید. قابل ذکر است برداری از داده که بیشترین زاویه را با مخروط میسازد به عنوان عضو انتهایی جدید انتخاب میشود و این فرایند تکرار خواهد شد تا اینکه تعداد ویژهای از عضوهای انتهایی با احتساب محدودیتهای اشاره شده انتخاب گردند. هرچند که عضوهای انتهایی به دست آمده از طریق SMACC منحصر به فرد هستند اما تطابق یک به یک نسبت به تعداد مواد حاضر در تصویر و تعداد عضوهای انتهایی ندارد، چرا که هر پیکسل ممکن است شامل فقط یک ماده یا درصد بالایی از مواد با ترکیبات مختلف باشد. SMACC  به ازای هر ماده در تصویر، عضو انتهایی را به نمایندگی از آن انتخاب میکند. الگوریتم براساس شرط غیر منفی بودن اجزاء خالص، فراوانی آنهارا طی فرایند به هنگام سازی، مورد بررسی قرار میدهد و این عمل را تا زمانی ادامه میدهد که بردارهای داده، درون مخروط محدب با یک حد آستانهای معین جای بگیرند. روش یاد شده، مزایائی برای دادههای طیفی در جایی که همبستگی زیاد میان باندها و پیکسلها میتواند تکنیکهای استاندارد را مخدوش کند، دارد. در این تکنیک بردارهای انتهایی درون مجموعه داده جستجو و به عنوان اجزاء خالص استفاده میشوند. یک بردار انتهایی، برداری است که نمیتوان آن را با یک ترکیب خطی مثبت از بقیه بردارهای داده نشان داد (Neville  et  al.,1999). بردارهای انتهایی یا اجزاء خالص یک مخروط محدب را شکل میدهند که بردارهای داده باقی مانده را در بر میگیرد. مخروط محدب یک ترکیب خطی برای بردارهای داده فراهم مینماید، که با ضرایب مثبت فراوانی اجزاء خالص در یک ترکیب خطی مشخص میشود.

این الگوریتم بر روی دادههای کالیبره شده استر اعمال گردید و در ادامه با احتساب محدودیت مثبت بودن برای داده بازتابی IARR تعداد30 عضو انتهایی بدست آمد که به علت تنوع در پوشش گیاهی، نوع کانیها و میزان حضور آنها در محدوده پیکسلی این 30 عضو انتهایی دارای سیمای طیفی متنوع میباشند. تنوع در پوشش زمین به طور معمول به تولید عضوهای انتهایی مورد نظر این تحقیق میانجامد که طبعا˝ نمیتواند در الگوریتمهای طیف پایه مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل از آن دسته از منحنیهای طیفی که دارای بیشترین شباهت با سیماهای طیفی که به روش Z-Profile بر اساس شناخت میدانی بر روی پیکسلهای خالص تصویر گرفته شده بود، استفاده شد که در پایان به تعداد 6 عضو انتهایی بر روی داده بازتابی بدست آمد

### استخراج طیف خالص از تصویر با استفاده از روش SMACC

همانطور که گفته شد با اجرای فرایند مخروط محدب بیشترین زاویه متوالی بر روی دسته دادههای 9 باند با تصحیح IARR و با توجه به شباهت برخی از این منحنیهای طیفی (بر پایه شکل و باندهای جذبی) با سیماهای طیفی که به روشProfile Z- از پیکسلهای خالص بر اساس مشاهدات میدانی گرفته شده بود در مجموع 6 عضو انتهایی خالص از تصویر استخراج شد

## استخراج طیف خالص تصویر با استفاده از روش Z-Profile

در این روش فرایند استخراج طیف خالص به صورت اتوماتیک توسط نرم افزار اجرا نمیشود بلکه خود کاربر به صورت تجربی و چشمی قادر به استخراج طیفهای خالص از تصویر میباشد. روش Z-Profile میتواند به سرعت طیف یک نقطه یا محدوده مشخصی از تصویر را به ما بدهد که این روش نسبتا˝ ساده بوده و کاربر میتواند با شناخت از خصوصیات سنگشناختی و کانیشناسی منطقه رفتار طیفی یک واحد سنگی را بررسی کند. با توجه به شناخت میدانی از منطقه مورد مطالعه، اجرای این فرایند بر روی دسته دادههای VNIR+SWIR با تعداد پیکسلهای 5×5 و با تصحیح IARR صورت گرفت و از چندین نقطه در قسمتهای مختلف واحدهای سنگشناختی بارز شده به رنگهای مشخص در تصویر ماهوارهای Z-Profile گرفته شد و منحنیهای طیفی آنها مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع 5 منحنی طیفی استخراج شد.

و- فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه :

# منابع فارسی

- سبزهای، م.؛ نبوی، م.، (1367). نگرشی تازه بر سازند هرمز و الگویی نو برای تشکیل گنبد-های نمکی جنوب ایران.

- حمدي، بهاء الدين، (1368)، زمين شناسي ايران كامبرين و پر كامبرين، سازمان زمين شناسي كشور.

- درویشزاده، ع. (1370). زمینشناسی ایران، موسسه انتشارات امیرکبیر، نشر دانش امروز، 901 صفحه.

- مطیعی، ه.، (1372)، زمینشناسی ایران، چینهشناسی زاگرس، چاپ اول، تابستان 1372، سازمان زمینشناسی کشور.

- خسرو تهرانی، خ.، (1375)، زمینشناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم.

-  مر، ف .هاشمي تنگستاني ، م. (1382). سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي . مركز نشر دانشگاهي تهران چاپ اول. (ترجمه)

- معزی، ا.ع.، (1383)، دهکویه مهد فرهنگ و هنر لارستان. چاپ اول.

- آقانباتی، س.ع.، (1383)، زمين شناسي ايران . سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور. چاپ اول

- زبیری، م.، مجد، ع.، (1385)، آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی. موسسه انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هشتم.

- گيلبرت و پارك، (1387). كانسارها، ترجمه سعيد عليرضايي، انتشارات دانش امروز.

- قرباني، منصور، زمين شناسي اقتصادي كانسارها و نشانه هاي معدني ايران، انتشارات آرين زمين، 1387.

- احمدی زاده هروی، م.؛ هوشمند زاده، ع.؛ نبوی، م.، (1369)، مفاهیم جدیدی از چینه-شناسی سازند هرمز و مسئله دیاپیریسم در گنبدهای نمکی جنوب ایران مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران. جلد اول. وزارت معادن و فلزات.

- صمدیان، م.، (1369)، مجموعه مقالات سمپوزیوم دیاپیریسم با نگرش ویژه به ایران، ناشر سازمان زمینشناسی کشور.

- هاشمی تنگستانی، م.، عزیزی، (1387). آشکارسازی کسر فراوانی و توزیع مکانی کانیهای رسی با استفاده از ردهبندی زیر پیکسلی دادههای استر، مطالعه موردی، معدن استقلال آباده، زمینشناسی اقتصادی، شماره 1، جلد 2، 49-39.

- عفیفی، م، ا.، قنبری، ع.، (1388)، بررسی جاذبههای ژئوتوریستی گنبدهای نمکی لارستان، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال دوم، شماره6.

- سبزهای، م.؛ نبوی، م.، (1369). گزارش پایداری و پایایی موجشکنها و شیبهای حفاظتی وزارت صنایع سنگین.

- تنگستانی، مجید. (1372). گنبدنمکیهای زاگرس. گزارش کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- سروی، فرناز. (1386). مقایسه دادههای SWIR و TIR سنجنده استر در بارزسازی و تغکیک هالههای دگرسانی، مطالعه موردی معدن مس پورفیری سرچشمه کرمان، جنوب شرق ایران. پایاننامه کارشناسیارشد زمینشناسی اقتصادی. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.

- توکلی قلعه تکی، حمید. (1387)، مقایسه دادههای TM وASTER  در بارزسازی واحدهای  سنگشناختی گنبدهای نمکی منطقه فیروز آباد. پایان نامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.

- حسینجانی زاده، مهدیه. (1387). " مقایسه فرایندهای پیشرفته پردازش طیفی دادههای استر در بارزسازی واحدهای سنگشناختی و هالههای دگرسانی، مطالعه موردی نقشه 1:100000 ساردوئیه (جنوب کرمان)، دانشگاه شیراز: پایان نامه کارشناسیارشد زمینشناسی اقتصادی.

- عزیزی، مسلم (1389). بررسی ناآمیختگی طیفی برای شناسایی کانیهای دگرسانی با استفاده از پردازش پیشرفته طیفی دادههای استر، مطالعه موردی شمال آباده. پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.

- بهبودنیا، سارا. (1392). استفاده از دادههای استر در تحلیل سنگشناختی و پتانسیلیابی معدنی گنبد نمکی کرمستج لار، جنوب استان فارس. پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.

- رئیسی، شفیعه. (1393). تحلیل سنگشناختی گنبد نمکی سیاهتاق و پتانسیلیابی اقتصادی آن با استفاده از دادههای استر، لار، جنوب استان فارس. پایاننامه کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی. بخش علوم زمین. دانشگاه شیراز.

- نقشه زمینشناسی 1:100000 لار، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.

- اطلس راههای ایران، (1387). انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

- نقشه توپوگرافی رقومی شده 1:25000 سازمان نقشهبرداری کشور.

- تصویر ماهوارهای ASTER  2001.

- سازمان هوا شناسی کشور www.weather.ir

- www.ngdir.ir

# منابع انگلیسی

- Berk, A. )2003.( “MODTRAN4 Version 3 Revision 1 User’s Manual”, Air  force  research  laboratory, hanscom MA. chavez, P.S. Jr., 1988- an improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering correction of multispectral data . Remote  Sensing of Environment, 24, 459–479.

- Berk,A., Anderson, G. P., Bernstein, L. S., Acharya, P. K., Dothe, H., Matthew, M. W., Adler-Goldena, S. M., Chetwynd, J. H., Richtsmeier, S. C. Pukall, B. Allredb, C. L. Jeong, L. S. & Hoke, M. L., )1999.( "MODTRAN4 Radiative Transfer Modeling for Atmospheric Correction ". Spectral Sciences, Inc., Burlington, MA01803. Air Force Research Laboratory, Hanscom AFB 01731.

- Boardman, J. W. (1993). " Automating  spectral  unmixing  of  AVIRIS  data  using  convex  geometry  concepts " . In: Summaries of  the  4th  annual  JPL  air – borne  Geoscience  Workshop, Pasadena, JPL Publication, 11 – 14.

- Boardman, J. W. (1994). "Geometric  Mixture  Analysis  of  Imaging  Spectrometry  Data ". IGARSS – International  Geoscience  and  Remote  Sensing  Symposium., 2369 – 2371.

- Bosak, P., Jaros, J., Spudil, J., Sulovsky, P., and Vaclovek, V., 1998, "Salt Plug in the Eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Keconnaissance", Geolines Praha, 7.

- Chen, J.Y., Reed, I.S. (1987). " A  detection  algorithm  for  optical  targets  in  clutter " . IEEE Vansactions  on terospace  and  Electronic  systems, 23 (1), 46 – 59.

- Clark  R.N., King  T.V.V., Klejwa M., Swayze G.A., and  Vergo, N., (1990).  "High spectral  resolution  reflectance  spectroscopy  of  minerals: Journal  of  Geophysical  Research ". V. 95, p. 12653 – 12680.

- Clark, R. N. Roush, T. L. (1984). " Reflectance  spectroscopy: quantitative  analysis  techniques  for  Remote  Sensing  application". Journal  of  geophysics  research 89 (b7), pp. 6329 – 6340.

- Clark, R.N., Swayze, G.A. Gallagher, A., 1992, Mapping the Mineralogy and Lithology of Canyonlands, Utah with Imaging Spectrometer Data and the Multiple Spectral Feature Mapping Algorithm, In: Summaries of the Third Annual JPL Airborne Geoscience Workshop, pp. 11-13.

- ERSDAC (Earth  Remote  Sensing  Data  Analysis  Center), (2003). " Crosstalk  Correction  Software  user’s  guide" .

- Foody, G.M., 2004, Thematic Map Comparison: Evaluating the Statistical Significance of Differences in Classification Accuracy, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol.70, No.5, 627-633.

- Fujisada, H. & Ono, A.,1994- Observational performance of ASTER instrument on EOS AMI spacecraft. Adv. Space Res. 14, 147-150.

- Gomes,  C. Delacourt, Ch. Allemand, P. Ledru, P. Wackerle, R., (2004). Using  ASTER  Remote  Sensing  Dataset  for  Geological  Mapping, in – Namibia. Physics  and  Chemistry.

- Gomez Cecile, Christophe Delacourt, Pascal  Allemand, Patrick Ledru, Wackerle R, "Using  ASTER remote  sensing  data  set  for geological mapping, in Namibia", journal  of  physics  and  chemistry of  the  earth  30 (2005) 97-108.

- Grove, C. I., Hook, S. J., and  Paylor  II, E. D. (1992). " Laboratory  reflectance  Spectra  of  160  minerals",  0.4  to  2.5  micrometers, Pasadena,  California, NASA – JPL  Pubication  No. 92 – 2, 400p.

- Gruninger, J., Ratkowski, A. & Hoke, M., 2004, The Sequential Maximum Angle Convex  Cone (SMACC) Endmember Model, Proceedings SPIE, Algorithms for multispectral  and hyper- spectral and  ultraspectral Imagery, 5425, 1–14.

- Gupta, R. P. (2003). Remote  Sensing  Geology. Berline: Second  edition, Spriger – Verlag.

- Harris, A.T. (2006) ."Spectral mapping tools from the Earth Sciences applied to spectral microscopy data". Cytometry A 69:872–879.

- Harsanyi, J.C. and  Chang, C. (1994)." Hyperspectral  image  classification  and  dimensiona  lity  reduction:  An  orthogonal  subspace  projection  approach". IEEE  Vansactions  on  Geoscience  and  Remote  Sensing., Vol. 32, 779 – 785.

- Hewson, R.D., Moh, A., Dunne, M. and  Cudahy, T. Y., (2003)."  Mapping  Mineralogical  and  Structural  relationships  with  satellite – born  ASTER  and  airborn  geophysics  at  Broken  Hill". ASEG 16  Geophysical  Conference  and  Exhibition. Adelaide

- Hosseinjani, M., Tangestani, M. H. (2011). "Mapping  alteration minerals using  Sub – Pixel unmixing of  ASTER  data in the Sarduiyeh area, Southeastern  Kerman, Iran ". International Journal  of  Digital  Earth, 4,(6), 487 – 504.

- Hunt , G. R., Salisbury, J. W.  and  Lenhoff, C. J. (1972). " Visible  and  near  infrared  Spectra  of  minerals  and  rocks. V. Halides, arsenates, Vanadates,  and  borates" . Mod. Geology 3, 121 – 132.

- Hunt, G. R. (1977). " Spectral  Signatures  of  Particulate  minerals  in  the  visible  and  neare  infrared ". Geophysics, 42, 501 – 513.

- Hunt, G. R. (1979). " Near – infrared (1.3 – 2.4 Micrometer) Spectra  of  alteration  minerals – potential  for  use  in  remote  sensing" . Geophysics., Vol. 44, pp. 1974 – 1986.

- Hunt, G. R. Evarts. R. C(1980). " The  Use  of  near – infrared  Spectroscopy  to  determine  the  degree  of  serpentinization  of  ultramafic  rocks. Geophysics. Vol. 46. NO. 3(MARCH 1981): p316 – 321. 5 FIGS.

- Hunt, G. R., and  Salisbury, J. W. (1971)." Visible  and  neare  infrared  Spectra  of  minerals  and  rocks. II. Carbonates". Mod. Geology 2, 23 – 30.

- Hunt, G. R., Ashley, P. (1979). " Spectra  of  altered  rocks  in  the  Visible  and  Near  Infrared". Economic  Geology, 74, 1613 – 1629.

- Hunt, G. R., Salisbury, J. W., and  Lenhoff, C. J. (1973). " Visible  and  near – infrared  Spectra  of  minerals  and  rocks, VI, Additional  silicates", Modern  Geology, 4, 85- 106.

- Hunt, G. R., Salisbury, J. W., and  Lenhoff, C. J. (1974). " Visible  and  near – infrared  spectra  of  minerals  and  rocks, IX, Basic  and  ultrabasic  igneous  rocks ", Modern  Geology, 5, 15 – 22.

- Hunt, G.R., and Salisbury, J.W., 1970, Visible and Near-infrared Spectra of Minerals and Rocks, Silicate Minerals, Modern Geology, Vol. 1, 283-300.

- Iwasaki, A., Fujisada, H., Akao, H., Shindou, O., and  Akagi, S., (2002). " Enhancement  of  Spectral  Separation  Performance  of  ASTER / SWIR", in: Strojnik, M. and  Anderson, B., eds., Proceedings  SPIE (International  Society  for  Optical  Engineering), Infrared  Spaceborne  Remote  Sensing  IX: San  Diego, Califonia, July  29 – Aug. 3, 2001, SPIE, 4486 – 42-40.

- Jackson, M. P. A., C. J, Talbot. (1986). " External  Shapes, Strain  rates, and  dynamics  of  salt  stractures. GSA  Bulletin, 97, 305 – 323.

- Jensen, J. R. (1986). " Introductory  Digital  Image  Processing: A  Remote  Sensing  Perspective". Englewood  Cliffs, New  Jersey: Prentice – Hall.

- Kent, P. E. (1979). " The  Emergent  Hormoz  Salt  Plugs  of  Southern  Iran ". Journal  of   Petroleum  Geology, 2, 117- 144.

- Kent, P. E. (1985). " Recent  Studies  of  South  Persian  Salt  Plug" . Bull  AAPG  Vol. 24, No. 12  2951- 2972.

- Kent, P. E., (1970). " The  Salt  Plugs  of  the  Persian  GULF  Region, Leicester  Literary  & Philosophical  Society  of  London, Vol. LXIV, P. 56 – 88.

- Keshava, N. (2003)." A survey  of  spectral  unmixing  Algorithms." Lincoln  Laboratory  Journal., Vol. 14, 55 – 77.

- Kruse, F. A. , Lefkoff, A. B., Boardman, J. B., Heidebrecht, K. B., Shapiro, A .T., Barloon, P. J., and Goetz, A. F. H., "The Spectral Image Processing System(SIPS) – interactive visualization and analysis of imaging spectrometer data".Remote Sensing of Environment,(1993) Vol. 44, 145-163.

- Kruse, F. A., "Use of airborne imaging spectrometer to map minerals associated with hydrothermally altered rocks  in  the  Northern  Grapevine  Mountains, Neveda and Califorina", Remote Sense. Environ, (1988) Vol. 24, 31-51.

- Kruse, F. A., 1998- Geologic Mapping Using Combined Analysis of Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) and SIR-C/XSAR Data. Analytical Imaging and Geophysics LLC, 4450 Arapahoe Ave., Suite 100, Boulder, Colorado 80303 USA.

- Kruse, F.A., Boardman, J.W., and Hunnington, J.F., 2003. Comparison  of  airborne  hyperspectral  data and  EO-1 Hyperion for mineral  mapping. IEEE Transactions on  Geoscience  and  Remote Sensing, 41 (6), 13881400.

-  Kruse, F. A., 2005- “Comparison of ATREM, ACORN, AND FLAASH Atmospheric corrections using low-altitude AVIRIS Data of BOULDER”. Horizon GeoImaging, LLC, 4845 Pearl East Circle, Suite 101, Boulder, CO 80303-6113 USA.

- Kurucz, R. L., Furenlid, I., Brault, J. & Testerman, L., 1984- NOAO Atlas No. 1, The Solar Flux Atlas from 296 to 1300 nm (Sunspot, NM: National Solar Observatory) First citation in article  NASAADS.

- Legg, C., 1995." Remote Sensing and Geographic Information Systems" John Wiley& Sons,  Chichester, 166p.

- Mackin, S. & Munday, T. J., 1988- Imaging Spectrometry in Environmental SCIENCE  Research and Applications-Preliminary Results  from  the Analysis of GER-II Imaging Spectrometer Data-Australia and the USA, Dept. of  Geological Sciences, University of Durham, England  Interim Report 1, Contract No.: D/ER1/9/4/2052/40/RAE(F) BNSC,44p.

- Mundt, J.T., Streutker, D. R., and  Glenn, N. F., (2007), "  Partial  unmixing  of  hyperspectral  imagery: Theory  and  methods". In  Proceedings  of  the  American  Society  of  Photogrammetry  and  Remote  Sensing, Tampa, Florida.

- Nick, A. D., Mackin, S. and  Settle, J. J., (1999)". Mapping  Vegetation, Soils, and  Geology  in  Semiarid  Shrublands  Using  Spectral  Matching  and  Mixture  Modeling  of  SWIR  AVIRIS  Imagery". Remote  Sensing  of  Environment., Vol 68, 12 – 25.

- Pearson K. LIII .On lines and planes of closest fit to systems of points in space. The London, Edinburgh, and  Dublin  Philosophical Magazine and  Journal  of  Science 1901;2(11):559-72.

- Prost  G. (1980). Alteration  mapping  with  airborn, multispectral  Scanner". Econ. Geol., V. 75, P. 894 – 906.

- Research  systems  Inc. (2003). " ENVI  Tutorial " . ENVI  Software  Package  Version 4.0.

- Roberts, D.A., 1991, Separating Spectral Mixtures of Vegetation and Soils, Ph.D. dissertation, University of Washington, USA.

- Salisbury, J. W., Wald, A., and  DAria, D. M. (1994). " Thermal  infrared  Remote  Sensing  and  Kirchhoffs  Low  1". Laboratory  measurements: Jour. Of  Geophysical  Research, V. 99, pp. 11. 897 – 11, 911.

- Salisbury, J. W., Walter, L. S., Vergo, N., and  DAria, D. M. (1991)." Infrared (2.1 – 25 Micrometers) Spectra  of  Minerals". Johns  Hopkins  university  Paress, 294 p.

- Settle, J. J. and  Drake, N. A., (1993). "Linear  mixing and the  estimation of ground cover proportions". International Journal of  Remote  Sensing.,Vol. 14, 1159 – 1177.

- Shimabukuro, Y. E. and Smith, A. J., 1991, The  Least-squares Mixing Models to Generate  Fraction Images Derived from Remote  Sensing  Multispectral  Data,  IEEE  Transaction on Geoscience and Remote Sensing Vol.29, No.1, 16-20.

- Shippert, P. (2001)." Introduction  to  Hyperspectral  Image  Analysis" . Earth  Science  Applications  Specialist  Research  Systems, Inc.

- Stocklin, J., (1968). " Salt  Deposits  of  the  Middle  East,  GSA  Special  Paper  88, p. 158 – 181.

- Stocklin, J., (1970). " Structural  History  and  Tectonic  of  Iran: A  review  AAPG  Bulletin, V. 52, No. 7, p. 1229 – 1278.

- Tangestani M. H., Mazhari N., Agar B., Moor F.," Evaluating Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) data for alteration zone enhancement in a semiarid area, northern Shahr-e-Babak, SE Iran", International Journal of remote Sensing, (2008) Vol. 29, No. 16, 2833-2850.

- Tayebi, M.H., M. H. Tangestani, and Roosta, H. (2011).Mapping salt diapirs and diapir-affected areas using MLP neural neural network model and ASTER data. International journal of  Digital Earth, vol. 12(3); 127-138.

- Tucker, M. E. (1991). Sedimentry  Petrdogy, Second  edition,  Blackwell  Scientific  Publications.

- Vincent, R. K. (1997). Fandamentals  of  Geological  and  Environmental  Remote  Sensing. Hall: pritice.

- Williams, D.J., Bigham, J.M., Cravotta, C.A. III, Traina, S.J., Anderson, J.E.&Lyon, J.G. (2002), " Assessing mine drainage pH from the color and spectralreflectance of chemical precipitates", Applied Geochemistry, 17, 1273-1286.

- Yassaghi  A.(2006). " Integration  of  Landsat  Imagery  interpretation  and  geomagnetic  data  Vertification  of  deep – seated  trasverse  fault  line.

# Footnotes

- Aster

- Nasa

- Terra

- Multi Spectral

- Salt Dome

- Principal Component Analysis, PCA

- Spectral Angle Mapper, SAM

- Thermal Infrared Instrument,TIR

- Optimum Index Factor, OIF

- Decolrration Stretch

- Band Ratioing

- Minimum Noise Fraction Transform, MNF

- Pixel Purity Pixel, PPI

- Shortwave Infrared Instrument, SWIR

- Spectral Feature Fitting

- United State Geological Survey

- Analytical Spectral Device, ASD

- Visible and Near Infrared Instrument

- Shortwave Infrared Instrument

- United State Geological Survey

- JPL Spectral Library

- JHU Spectral Library

- Spectral Library

- Absorption

- UV-Vis

- Reflections

- Wavelength

- Crosstalk Corection Software

-  Geometric Correction

- Atmospheric Correction

- Internal Average Relative Reflection

- Root Mean Square

- Atmospheric Window

- Dark Object Subtraction

- Spectrometer

- Endmember

- Positivity