موضوع: بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازههای فضاکار کِشبستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

رشته

عمران

بیان مسأله

سازههای فضاکار کشبستی نوع جدیدی از سازههای فضاکار هستند که در سالهای اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته است. این سازهها از جهان هنر وارد علم مهندسی سازه شدهاند. در تعریف این سازهها باید گفت که یک سیستم کشبستی متشکل است از هر مجموعهی دلخواهی از اعضای کششی که به یک بافتار کشبستی اعضای فشاری متصل شده باشد. منظور از بافتار کشبستی، بافتاری است که بتوان آن را توسط برخی مجموعهی اعضای کششی داخلی پایدار نمود. اگر برای پایدارسازی این بافتار هیچ عضو کششی مورد نیاز نباشد، در آن صورت این بافتار یک بافتار کشبستی نخواهد بود [2]. سیستمهای کشبستی دارای دو مشخصهی مهم هستند؛ نخست اینکه فرمیابیهای آنها دارای حالت خودتنش است و دوم اینکه ممکن است اندازهی تغییر مکانها بزرگ باشد، حتی اگر اندازهی تغییر شکلها کوچک باشد. بنابراین در بررسی رفتار این سازهها در نظر گرفتن اثرات غیرخطی الزامی است [3].

یکی از مسائل مهم، بحث خودتنیدگی و تأثیر آن بر پایداری اینگونه از سازههاست. خودتنیدگی، تنشهای اولیهای است که به محض مونتاژ کردن عناصر در سیستم ایجاد میشود [4]. خودتنیدگی با کوتاه کردن کابلها و یا طویل کردن میلهها از یک هندسهی بدون تنش ایجاد میشود [5]. بدیهی است که خودتنیدگی اولیه که به سیستم اعمال می شود، نمیتواند هر مقداری باشد، بلکه باید 
بهگونهای باشدکه تعادل بافتار حفظ شود. این مسئله مدتهاست که محققین برای آن روشهایی ارائه نمودهاند و سبب باز شدن مبحثی تحت عنوان فرمیابی سازههای کشبستی شدهاند. در این روشها مجهولات ممکن است به دو صورت باشند؛ یکی خودتنیدگی و دیگری هندسهی سازه. در این تحقیق، فرض شده که هندسهی سازه مشخص است و تأثیر حالتهای مختلف خودتنیدگی در رفتار پایداری استاتیکی سازههای کشبستی مورد بررسی قرارمیگیرد. تحلیلهایی که در این پایاننامه انجام 
میشود، در دو بخش تحلیل ایستایی خرابی و تحلیل مسیر جایگزین استاتیکی با در نظر گرفتن تأثیر الگوهای خودتنش خواهد بود.

اهمیت و ضرورت مسأله

از زمان معرفی سازههای کشبستی توسط Snelson ,Fuller و Emmerich به سال 1948، سازههای کشبستی موضوعی جذاب و جالب توجه برای محققان بوده است. توانایی این سازهها برای حفظ حالت تعادل خود بدون حضور نیروهای خارجی (خاصیت پیشتنیدگی)، خاصیت انعطافپذیری و نیز وزن کم این سازهها، انگیزهای برای مطالعهی بیشتر دانشمندان و مهندسان در زمینهی سازههای کشبستی بوده است [6].

در ابتدای ابداع این سیستمها، حتی برخی از مخترعین این سیستمها نیز چندان به کاربرد سازهای آن خوشبین نبودند. اما امروزه و با گذشت حدود نیم قرن، پروژههای بزرگ با استفاده از این سیستمها نظیر سالن دوچرخهسواری جهان در سوئیس، اسکلهی ابری در Yverdon، پل Kuripla در استرالیا و... اجرا شده است. تا جایی که محققان، این سیستمها را سیستمهای سازهای آینده میدانند.

سازههای فضاکار کشبستی بهخاطر تعداد نسبتاً کمِ اعضای فشاری به صورت سازههای سبک
میباشند. همچنین این سازهها قابلیت تاشوندگی دارند. تاشوندگی ضمن کاهش حجم سیستمهای کشبستی انبار کردن و انتقال این سیستمها را آسان میسازد. سیستمهای کشبستی بهخاطر مزیتهای قابل توجهی که دارند، در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کردهاند و لذا لزوم گسترش تحقیق در زمینهی رفتار پایداری این سازهها احساس میشود.

سازههای کشبستی، سازههای با درجهی نامعینی ایستایی بالایی هستند. شاید این تصور اشتباه پیش آید که نامعینی ایستایی باعث ضریب اطمینان بالایی در برابر خرابی این سازهها خواهد بود، ولی باید توجه داشت که نامعینی سازهای برابر با نامعینی ایستایی نیست [7, 8]. در این سازهها رفتار اعضا تأثیر اساسی در رفتار کلی سازه دارد؛ زیرا اعضای این سازهها تحت نیروهای محوری قرار گرفته و امکان کمانش اعضا و گسیختگی کابلها وجود دارد. در این سازهها گسیختگی عناصر کابلی با کمانش اعضای فشاری ممکن است موجب خرابی بخش کوچکی از سازه گردد و باعث خرابی موضعی شود. اگر خرابی موضعی توأم با اثرات دینامیکی باشد، میتواند در کل سازه انتشار یابد. از اینرو، تمیز بین این مکانیزمها ضروری به نظر میرسد و خودتنش در کنار سایر پارامترها نقش کلیدی در نوع مکانیزم خرابی این سازهها میتواند داشته باشد [7, 8]. در مطالعاتی که تاکنون بر روی سازههای کشبستی انجام یافته است، تأثیر الگوی خودتنش بر روی رفتار ناپایداری استاتیکی این سازهها مورد بررسی قرار نگرفته است.

اهداف پژوهش

اهداف طراحیشده در این پایاننامه به صورت زیر میباشد:

- انجام تحلیل ایستایی خرابی با در نظر گرفتن کمانش اعضای فشاری و گسیختگی عناصر کابلی به ازای الگوهای مختلف خودتنش

- انجام تحلیل مسیر جایگزین در سازههای کشبستی با در نظر گرفتن الگوهای مختلف خودتنش

- ارائهی پاسخ مناسب در خصوص نقش پارامترهای مختلف

- توصیههای طراحی

مرور منابع و پیشینه تحقیق

## مطالعات استاتیکی

با وجود اینکه تحلیلهای استاتیکی در مورد سیستمهای کشبستی به حد قابل قبولی رسیده است، با اینحال سؤالاتی در مورد این سیستمها قابل طرح است، اینکه چرا این سیستمها خودمتعادل هستند؟ چگونه میشود آنها را ساخت؟ و اخیراً اینکه چگونه میشود که این سیستمها را کنترل کرد؟ مطالعات استاتیکی را میتوان به دو بخش مطالعات فرمیابی، مکانیزم، خودتنش و مطالعات تحت اثر بار خارجی تقسیم نمود که در زیر به برخی از این مطالعات اشاره شده است:

## مطالعات فرمیابی، خودتنش و مکانیزم

گام اول در طراحی سازههای کشبستی پیدا کردن یک بافتار متعادل خودتنیده میباشد که به آن فرمیابی گفته میشود. روشهای فرمیابی به دو دستهی عمدهی سینماتیکی و استاتیکی تقسیمبندی 
میشوند [4, 13]

از میان روشهای ارائه شده، دو روش رهاسازی دینامیکی و دانسیته نیرو به طور گستردهای به منظور فرمیابی سازههای کشبستی مورد استفاده قرار گرفته است. هر چند که در سالهای اخیر روشهای دیگری برای فرمیابی این سازهها پیشنهاد شده است. Zhang و همکارانش [33] از یک روش دومرحلهای برای فرمیابی سازههای کشبستی استفاده نمودند. در این روش ابتدا مجموعه نیروهای محوری سازگار با سازه مفروض مشخص شدند و سپس مختصات گرهها تحت شرایط تعادل سازه شناسایی شدند. Masic و همکارانش [34] از روش توسعه یافته دانسیته نیرو که در آن شکل قیود به طور واضحی مشخص شده بود، برای فرمیابی این سازهها استفاده کردند. Tran و Lee [38] یک روش پیشرفته را تنها بر اساس توپولوژی و نوع اعضا برای فرمیابی پیشنهاد دادند. همچنین Seunghye و Jaehong  [39] از یک روش براساس ترکیب دانسیته نیرو و الگوریتم ژنتیک برای فرمیابی سازههای کشبستی استفاده نمودند.

در اوایل دههی ۱۹۷۰ میلادی، Grunbaum و Shephard [40] یک مجموعه از روابط در مورد سیستمهای کشبستی را ارائه کردند. Fuller از منشورهای منظم کشبستی (از قبیل tetrahedrons, octahedron و...) برای ساخت گنبدهای ژئودزیک کشبستی و ارائهی مفهوم کشبستی بهره برد. Pugh در کتاب خود تحت عنوان An introduction to tensegrity یک دستهبندی هندسی برای واحدهای اولیهی تشکیلدهندهی بافتارهای کشبستی ارائه کرد [12].

کارهای اولیه توسط Fuller [9]، Emmerich [41]، Pugh [12] عمدتاً بر اساس ملاحظات هندسی و روشهای ابتکاری استوار بود، اما بدون هرگونه معیار تعادل که منجر به ایجاد بافتارهای کشبستی ناپایدار میشد. Roth و Whiteley [42] برخی از مفاهیم شناخته شده در مورد 
سیستمهای کشبستی از قبیل سختی و مکانیزمهای بینهایت کوچک در ارتباط با این سیستمها را توسعه دادند و همچنین بر روی ارتباط بین این مفاهیم با سیستمهای کشبستی مطالعه کردند.

Connelly بر روی سختی بافتارهای کشبستی مطالعه کرد و در تحقیق خود، روش انرژی را پیشنهاد داد که منجر به بازتعریف مفهوم سختی در بافتارهای کشبستی گردید [43].

Motro بر روی بافتارهای کشبستی کروی کار کرد و الگوریتمی برای طراحی این قبیل از بافتارهای کشبستی پیشنهاد نمود [44].

بافتارهای کشبستی با توجه به موقعیت گرهها و تنش در اعضا، از نظر استاتیکی و سینماتیکی نامعین هستند؛ به این معنی که چندین حالت خودتنش و مکانیزم برای یک بافتار کشبستی وجود دارد، چرا که سختی بافتار کشبستی مشروط به پایداری مکانیزمهای بینهایت کوچک از طریق حالات خودتنش میباشد. Calladine این موضوع را مورد مطالعه قرار داد و ثابت نمود که برخی از مونتاژها از یک بافتار کشبستی دارای چندین حالات خودتنش هستند که برخی از این حالات ممکن است از مکانیزم در بافتار کشبستی جلوگیری کند [45]. Pellegrino [46, 47]، Calladine  و Pellegrino [48] یک روش جبری (عددی) را به منظور پیدا کردن تعداد مکانیزمها در بافتارهای متعادل کشبستی توسعه دادند. همچنین آنها یک زیرمجموعه از مکانیزمهای حالات خودتنش و نیروهای عملی و غیرعملی را در سیستمهای کشبستی شناسایی کردند و نیز یک روش شناسایی برای تشخیص مکانیزمهای بینهایت کوچک مرتبه اول از مکانیزمهای کوچک مرتبه بالاتر و مکانیزمهای محدود ارائه کردند.

کار مشابهی به طور همزمان توسط Kuznetsov [49-51] انجام شد. روش او بر اساس تجزیهی سیستم به چند زیرسیستم و استفادهی گسترده از جبر خطی استوار بود.

از طرفی دیگر، kenner [27]  و Tarnai [52] یک راهکار تحلیلی برای مسئلهی پیشتنش ارائه کردند. بعدا Tarnai یک روش هندسی که تنها میتوانست برای بافتارها با تقارن بالا استفاده شود، ارائه کرد.  Vassartو همکارانش [53] مکانیزمهای مرتبه اول و بالاتر را مشخص کردند و روشی بر اساس ملاحضات هندسی ارائه دادند. در ادامه، Sultan و همکارانش[54] راه حلهای عددی را برای برخی از سازههای خاص ارائه نموند. Guest [55] نیز مقایسهی بین فرمولبندیهای مختلف موجود در تحلیل پیشتنش این سیستمها را ارائه نمود. Sanchez [56]یک روش فرمولبندی شده برای تعیین تعداد حالات خودتنش در بافتارهای کشبستی مدولار متشکل از مدولهای هرمی شکل را ارائه داد.  Averseng و Crosnier [57] یک روش برای تنظیم کردن کل مجموعه نیروهای محوری بر اساس تغییرات واحد طول در سازه کشبستی به منظور کاهش کابلهای فعال ارائه نمودند. Quirant [58] یک راه حل قابل قبول برای دستهبندی کردن حالات خودتنش و مکانیزمها به منظور شناسایی حالات خودتنش سازگار و مکانیزمهای یکطرفه در سازههای کشبستی پیشنهاد داد.

Tran و Lee [59] یک روش عددی برای طراحی خودتنش اولیه در بافتارهای کشبستی به منظور دست یابی به یک حالت خودتنش عملی ارائه کردند. در ادامه Shekastehband و همکارانش [16] یک روش عددی با استفاده از کابلهای فعال برای پیادهسازی خودتنش در سازههای تحت کشبستی ارائه نموده و به منظور صحتسنجی، نتایج حاصل را با مدلهای آزمایشگاهی مقایسه کردند.

## مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی

در اکثر مطالعات استاتیکی انجام شده بر روی سیستمهای کشبستی، فرض میشود که تغییر شکل سازه تحت نیروهای خارجی اعمالشده ناچیز میباشد اما همچنین برخی مطالعات انجام شده توسط Kebiche نشان میدهد که تحلیلهای غیرخطی، وابسته به تغییر شکلهای بزرگ در سازه 
میباشد[3]. Correa و همکارانش با استفاده از روش کار مجازی توانستند موقعیت سازه را در هنگام اعمال نیروهای خارجی نشان دهند، این مطالعه بر روی کشبستیهای منشوری شکل شامل سه و چهار عضو فشاری انجام شده بود. Hanaor [60] نشان داد که در سیستمهای کشبستی متشکل از مدولهای منشوری جدا از هم، خرابی عضو میتواند منجر به خرابی موضعی شود و بر روی باربری نهایی سازه تأثیر بگذارد. Kebiche و همکارانش [3] به بررسی رفتار یک تیر کشبستی تحت بارگذاری خارجی به ازای ترازهای مختلف خودتنش که اثرات غیرخطی هندسی در آن لحاظ شده بود پرداختند. Ben Kahla و Kebiche [61] یک روش برای تحلیل غیرخطی الاستو-پلاستیک سیستمهای کشبستی تحت بارگذاری استاتیکی، که در آن اثرات غیرخطی هندسی و مصالح در نظر گرفته شده بود ارائه کردند. Lazopoulos [62] یک سازهی کشبستی متشکل از سه دستک و 6 کابل را که دو نوع رفتار ناپایداری در آن مورد بررسی قرار گرفته شده بود مطالعه نمود.

Abedi و Shekastehband [63] به بررسی رفتار پایداری استاتیکی سازههای دو لایهی کشبستی تحت اثر بار خارجی پرداختند و به ازای لاغریها و ناکاملیهای مختلف عضو فشاری و نیز کرنشهای اولیه مختلف، مکانیزمهای خرابی برای این سازهها را ارائه کردند. همچنین Shekastehband و همکارانش [8] رفتار خرابی یک سازهی کشبستی متشکل از مدولهای هرمی شکل، شامل دستکهای ناپیوسته با آرایش هندسی منظم، ناشی از گسیختگی کابل و کمانش دستک را به صورت عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند و تأثیر پارامترهای مختلفی مانند ناکاملی اولیهی دستک و ضرایب میرایی را بر روی رفتار پایداری سازهی کشبستی مورد بررسی قرار دادند.

Abedi و Shekastehband [64]، Shekastehband  و همکارانش [7] به بررسی از دست دادن عضو به صورت تدریجی و ناگهانی در بافتارهای تخت کشبستی تحت اثر بار خارجی و تأثیر آن بر نوع مکانیزم خرابی و رفتار پایداری این سازهها با در نظر گرفتن اثرات لاغری مختلف برای دستکها و میراییهای مختلف برای سازه کشبستی پرداختند.

## مطالعهی عددی و آزمایشگاهی طراحی خودتنش سیستمهای کشبستی

در سیستمهای کشبستی سختی یکطرفه کابلها باعث برخی مشکلات در تعیین حالت خودتنش سازگار از حالات خودتنش پایه میشود. از اینرو، Shekastehband و همکارانش بر روی سیستمهای کشبستی به صورت عددی و آزمایشگاهی مطالعاتی در زمینهی طراحی خودتنش انجام دادند [16] و یک روش عملی بر اساس روشهای عددی به منظور پیاده کردن خودتنش ارائه نمودند. روش عددی طراحی خودتنش براساس مشخص کردن یک ترکیب خطی از حالات خودتنش موجود برای رسیدن به یک حالت خودتنش  سازگار استوار شده بود. در این مطالعه سعی شده بود که اهداف زیر عملی گردد:

- غلبه بر مشکلات مهم موجود در فرآیند ساخت سازههای کشبستی

- تأیید صحت و اعتبارسنجی روش عددی پیشنهادی برای مشخص کردن حالت خودتنش سازگار با در نظر گرفتن نتایج آزمایشگاهی

- پیشنهاد دادن یک روش عملی برای پیادهسازی یک حالت خودتنش بر اساس قیود
تکیهگاهی که مراحل اعمال کردن نیروهای اولیه را کاهش میدهد.

## مطالعات استاتیکی تحت اثر بار خارجی

Hanaor به بررسی پاسخ بارگذاری استاتیکی بین شبکههای تخت و گنبدی دولایهی کشبستی صلب با نوع انعطافپذیر آنها به روش تحلیلی پرداخت [65].

Hanaor در مطالعهی آزمایشگاهی، دو شبکهی کشبستی صلب و انعطافپذیر را مورد بررسی قرار داد.

## مطالعهی مربوط به رفتار پایداری شبکههای کشبستی دو لایه

Abedi و Shekastehband [63] به بررسی رفتار پایداری شبکههای کشبستی دولایه پرداختند و مکانیزمهای مختلف گسیختگی در این نوع از سازهها را مشخص کردند و همچنین اثرات مربوط به نوع بافتار سازهی کشبستی، تراز خودتنیدگی، پاسخ پسکمانشی مربوط به اعضای فشاری، پاسخ پس از تسلیم شدن مربوط به اعضای کششی در رفتار ناپایداری این نوع از سازهها را بررسی کردند.

مدلهای بررسی شده در این مطالعه، شامل سه بافتار زیر میباشند:

1- شبکهی کشبستی مربعی شکل انعطافپذیر، با دستکهای پیوسته و نوع اتصال رأس و لبه، شامل مدولهای هرمی شکل که دارای طرحبندی منظم میباشد.

2- شبکهی کشبستی مربعی شکل صلب، با دستکهای پیوسته و نوع اتصال رأس و لبه، شامل مدولهای هرمی شکل که دارای طرحبندی منظم میباشد.

3- شبکهی کشبستی مربعی شکل انعطافپذیر، با دستکهای پیوسته و نوع اتصال رأس به رأس، شامل مدولهای منشوری شکل که دارای طرحبندی منظم میباشد.

به منظور مقایسهی رفتار این بافتارها به طور مناسب، ویژگیهای هندسی آنها یکسان در نظر گرفته شده است. با بررسی نمودارهای پاسخ بار- تغییرمکان، مشخص شد

ملاحظه میشود در بافتارهای مورد مطالعه با نسبت لاغری L/r = 100 و نقص اولیهی
e = 0.001 در طول عضو عمدتاً گسیختگی از نوع موضعی رخ میدهد. در این سیستمها با نسبت 
لاغری L/r = 65 اکثراً گسیختگی کلی رخ میدهد که مناسب نمیباشد. اگر چه در این حالت، مقاومت نهایی بالاست و با نسبت لاغری L/r = 160 عمدتاً گسیختگی موضعی رخ میدهد، در صورتی که مقاومت نهایی پایین میباشد. بنابراین به نظر میرسد که نسبت لاغری 100 برای این نوع از سیستمها مناسب است.

## مطالعات دینامیکی

در این بخش مروری بر تحلیلهای دینامیکی در سازههای کشبستی و همچنین مطالعهی مهمترین   نتایج به دست آمده از رفتار دینامیکی آنها تحت عوامل خارجی انجام میگیرد و سپس به مهمترین مسائل مطرح شده در این زمینه، از جمله روشهای طراحی و فرمیابی که با مسائل مربوط به پیدا کردن بافتارهای متعادل مرتبط است، پرداخته میشود. الگوریتمهای تغییرشکل که با پیدا کردن مسیرهای پایداری سروکار دارد و همچنین روشهای کنترلی مدل دینامیکی از سازه، همراه با مطالعهی اثر آشفتگیهای خارجی مورد بررسی قرار میگیرند.

## تحلیل دینامیکی

اغلب تحقیقات مهم بر روی دینامیک سازههای کشبستی، عمدتاً بر روی مطالعهی رابطهی بین نیرو و جابهجایی انجام شده است تا اینکه مشخص شود شکل سازه چگونه تحت نیروهای خارجی تغییر میکند. مطالعهی بین نیرو و جابهجایی به منظور فهمیدن اینکه سازه در هنگام آشفتگیهای خارجی چگونه رفتار میکند و همچنین پی بردن به بافتار جدید سازه تحت این شرایط، ضروری به نظرمیرسد. این مطالعه از دو نقطه نظر مختلف صورت میگیرد:

ابتدا اینکه سازه دارای یک بافتار متعادل میباشد که تنها برخی از آشفتگیهای کوچک را در اطراف خود میتواند تجربه کند و دوم اینکه سازه در یک موقعیت دلخواه قرار دارد و ممکن است تغییرشکلهای بزرگی را تجربه کند. به طور مشخص، روش اول سادهتر میباشد اما هر مسئلهی دینامیکی را نمیتواند در بر بگیرد. در عوض، تنها از هندسهی سازهی کشبستی در یک موقعیت متعادل به منظور پیدا کردن رابطهی بین نیرو و جابهجایی استفاده میشود.

برای مثال Pellegrino از شرایط تعادلی  تحت شرایط سازگار
 برای آشفتگیهای کوچک در اطراف یک بافتار متعادل استفاده کرد [66] تا اینکه به رفتار سازه تحت اینگونه از آشفتگیها پی ببرد. در اینجا،  ماتریس سختی سازه،  تنشهای موجود در اعضا، p' جابهجایی گرهها، d ازدیاد طول اعضا و Fext نیروی خارجی موجود در گرهها
میباشد. اما این روش تنها برای سازههایی که از نظر استاتیکی یا سینماتیکی نامعین هستند، مناسب میباشد و برای سازههای کشبستی که هم از نظر استاتیکی و هم سینماتیکی نامعین هستند، مناسب نیست؛ چرا که جوابهای مربوط به این معادلات به آشفتگیهای خارجی بستگی دارد. از اینرو، بدون اطلاعات اضافی ممکن نیست ماهیت رفتار سازهی کشبستی تحت اینگونه از آشفتگیها معلوم شود

Oppenheim و Williams از روش حداقلسازی انرژی برای رسیدن به یک بافتار متعادل تحت شرایط مختصات گرهای مشخص و تنشهای مورد انتظار در اعضا استفاده کردند [67]. آنها برای انجام این کار از یک سازه متقارن، که به آنها اجازه میداد تا رابطهی بین نیرو و جابهجایی را با استفاده از ملاحظات هندسی و پارامتر   (زاویهی چرخش بین دو وجه بالایی و پایینی) بازنویسی کنند، بهره جستند.

بیشتر روشها به طور کلی از فرمولبندی لاگرانژی یا نیوتنی برای به دست آوردن رابطهی بین نیرو و جابهجایی استفاده میکنند. فرمولبندی سادهتر و همچنین اولین روشی که ظاهر شد،
فرمولبندی نیوتنی میباشد که عمدتاً بر اساس قانون دوم نیوتن میباشد. یعنی:

که در اینجا، F نیرو یا گشتاور نیروهای اعمال شده به اجسام صلب، M ماتریس جرم تعمیم یافته و  شتاب مربوط به مختصات تعمیم یافته میباشد. این معادله، دامنهای از نیروها و انرژیها را به مکانها و شتابها مرتبط میسازد. معمولاً برای اجتناب از سروکار داشتن مستقیم با نیروها و
شتابهای اجسام صلب، انرژی و قوانین بقای ممنتوم زاویهای و خطی به کار برده میشوند.

چندین محقق از فرمولبندی نیوتنی به منظور مدلسازی رفتار دینامیکی یک سازهی کشبستی استفاده کردهاند. به عنوان مثال در یک مورد واقعی Kanchanasaratool و Williamson یک سازهی کشبستی شامل شش میله را بررسی کردند [69]. آنها یک مدل سیستمی ساده شدهی عملی با نقاط جرمی واحد در گرهها که در معرض قیدهای هندسی قرار داشتند را توسعه دادند. به منظور اینکه محدودیتهای موجود در مدل ارضا شود، یک نیروی ثابت  به هر گره افزوده میشد. 
فرمولبندی برای هر گره به صورت زیر است:

مجموع همه رأسهای مجاور میباشد.

Skelton و همکارانش یک مدل سادهتر از فرمولبندی نیوتنی را برای کلاس 1 پوستهی کشبستی  که محدودیتهای زیر در طول میلهها لحاظ شده بود، پیدا کردند [70]:

در ادامه Skelton به منظور فرمولبندی کردن یک سیستم غیرخطی از معادلات تحت شرایط  و پیدا نمودن یک راه حل تحلیلی با استفاده از حل کردن سیستم معادلات، این روش را برای عملی کردن در هر سازهی کشبستی با n میلهی صلب، توسعه داد [71]. سپس Skelton یک کار مشابه اما با استفاده از معادلات دیفرانسیل ماتریسی به جای معادلات دیفرانسیل برداری ارائه کرد [72]. این تحقیق بر اساس فرمولبندی نیوتنی که از مدل دینامیکی غیرخطی کامل در یک سازهی کشبستی ارائه شده است، استفاده میکند. برای کاربردهای عملی، بیشتر روش خطی شده از یک مدل اطراف یک بافتار متعادل برای استفاده کافی میباشد.

اکثر مدلهای دینامیکی پیدا شده برای سازههای کشبستی در ادبیات فنی اینگونه از سازهها بر اساس فرمولبندی لاگرانژی میباشد که بیان کلی از فرمولبندی لاگرانژی برای یک سازهی
کشبستی در معادلهی زیر آورده شده است [73].

Motro و همکارانش اولین مطالعات را بر روی رفتار دینامیکی سازههای کشبستی هنگامی که نیروهای خارجی به سازه اعمال میشوند، انجام دادند [74, 75]. هدف اصلی آنها مشخص کردن یک تابع انتقال بین یک تحریک ورودی و نوسانات به وجود آمده در سازه بود که آن را با استفاده از یک مدل دینامیکی مرتبهی دوم به دست آوردند.

Sultan و همکارانش از فرمولبندی لاگرانژی برای یک دستهی خاص از سازههای کشبستی تحت عنوان SVD استفاده کردند [54, 76]. آنها از تقارن بالای این نوع از سازهها به منظور ساده کردن مدل دینامیکی و همچنین یافتن شکل خطی از مدل دینامیکی حول یک بافتار پایدار بهره بردند.

Murakami [19, 20]، Murakami و Nishimura [77, 78] از فرمولبندی لاگرانژی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی از قبیل تغییرشکلپذیری اعضای سازه و الاستیسیتهی غیرخطی اعضای کششی استفاده کردند. در واقع، آنها از هر دو روش نیوتنی و لاگرانژی استفاده کرده و نتایج معادل مورد انتظار را به عنوان پاسخ دینامیکی سازه گزارش کردند.

همهی کارهای ارائه شده برای پیدا کردن یک مدل دینامیکی از سازهی کشبستی به منظور
پیشبینی رفتار آنها بوده است. از نقطه نظر دیگر، زمانی که دادههای تجربی موجود باشد، ممکن است از تکنیکهای مدل تخمینی استفاده شود. از این جهت، Bossens و همکارانش روشی به منظور شناسایی یک مدل دینامیکی خطی سازی شده از یک سازهی کشبستی حول یک بافتار پایدار را توسعه دادند [79]. در نهایت، برخی از محققین رفتار یک سازهی کشبستی را تحت یک سری از آشفتگیها بدون نیاز داشتن به یک راه مشخص از مدل دینامیکی شبیهسازی کردند.

روشهای تحلیلی برای شبیهسازی این قبیل از سازهها توسط Barnes به سه روش تکراری، افزایشی و کمینهسازی تقسیمبندی شدند [80]. به عنوان مثال Reddy در فرمولبندی ماتریسی اجزای محدود از روشهای تکراری و افزایشی استفاده نمود [81] و از کمینهسازی به طور گستردهای در روش رهاسازی دینامیکی Belkace استفاده شده است [82]. همچنین Domer و همکارانش بر روی رفتار غیرخطی سازههای کشبستی با استفاده از شبکهی عصبی به منظور بهبود بخشیدن روش رهاسازی دینامیکی مطالعه کردند از اینرو نتایج قابل قبولی به دست آوردند [83].

شاید یکی از مهمترین نتایج مورد توجه توسط Sultan [73]، Sultan و همکارانش [76] ارائه شده است. آنها تفاوت بین مدل دینامیکی غیرخطی کامل و مدل خطیسازی شدهی آن را در یک بافتار متعادل کاهش یافته، زمانی که مقدار پیشتنش در کابلها افزایش پیدا میکند، برای سازههای
کشبستی SVD  نشان دادهاند.

چندین گروه تحقیقی از جمله Furuya [84]،  Oppenheim و Williams [85] برای یک سازهی کشبستی با تقارن زیاد، Sultan و همکارانش [76]  برای سازههای کشبستی SVD، نشان دادند که زمانی که مقدار پیشتنش در کابلها زیاد میشود، فرکانس مدهای نوسانی در سازههای کشبستی افزایش پیدا میکند.

Murakami همچنین این مسئله را بر روی کشبستیهای منشوری شکل مورد مطالعه قرار داد و ملاحظه کرد که این افزایش، متناسب با ریشهی دوم مقدار پیشتنش میباشد. این نتایج، امکان تنظیم شدت فرکانس در این سازهها را مطابق با برخی نیازهای مورد نیاز نشان میدهد [20].

نتیجهی مهم دیگر، در ارتباط با مدهای نوسانی در اینگونه از سازهها میباشد که توسط Motro و همکارانش [75]، Oppenheim و  Williams[85] نشان داده شده است، این است که هر چه سازه انعطافپذیرتر باشد، منجر به کندی میرایی ارتعاشات میشود.

ویژگی مهم دیگر سازههای کشبستی در ارتباط با سختی هندسی آنهاست. هنگامی که نیروهای خارجی به سازه اعمال میشوند یا به طور مشابه زمانی که مکانیزمهای بینهایت کوچک فعال میشوند، سختی افزایش پیدا میکند. برای مثال Motro و همکارانش [74]، Oppenheim و 
 Williams[67, 86] نشان دادند که جابهجایی مربوط به گرهها، با نیروهای اعمال شده متناسب نیست.

Motro و همکارانش [75]، Oppenheim و Williams [67] همچنین نشان دادند که سختی در یک سازهی کشبستی، زمانی افزایش پیدا میکند که مقدار پیشتنش در اعضا افزایش یابد و این بدان معناست که جابهجایی مربوط به گرهها با افزایش پیشتنش در اعضا، کاهش مییابد.

## کنترل شکل سازههای کشبستی

کنترل شکل یک سازهی کشبستی، معمولاً توسط فرآیند طراحی مسیر انجام میشود و یک مسیر عملی بین دو نقطه را پیدا میکند که در هر یک از فضاهای واقعی یا پارامتری، ممکن است وجود داشته باشد یا به دلیل شرایط داخلی یا محیطی وجود نداشته باشد. همهی بافتارهای عملی ممکن از یک سازهی کشبستی در یک زیرفضای ابعادی پایینتر از فضای پارامتری قرار داده شده است.

راهکارهای اولیه برای کنترل شکل سازههای کشبستی، عمدتاً بر روی آرایش سازههای کشبستی ساده و با تقارن زیاد از قبیل تیرها و صفحات کشبستی متمرکز شده بود. این راهکارها با اطلاع قبلی از توپولوژی سازه و روشهای تحلیلی به کار برده شدند. یک راهکار احتمالی که به آرایش غیرفعال موسوم است، نیازمند اعمال نیروهای خارجی به منظور تغییر شکل سازه میباشد.

برای مثال  Stern [87] و Duffy و همکارانش [88] بر روی یک گروه از منشورهای n دستکی که در آن کابلهای عمودی، توسط کشهای ارتجاعی جایگذاری شده بودند، مطالعه کردند. در این روش، زمانی که نیروهای خارجی به سازه اعمال میشدند، حجم بافتار بهطور قابل ملاحظهای کاهش 
مییافت. سپس با استفاده از اصل حداقل انرژی پتانسیل و واکنش کشهای الاستیک، زمانی که نیروهای خارجی حذف میشدند، سازه به بافتار متعادل اولیه خود برمیگشت.

Smailli و Motro [89] به طور کلی یک روش متفاوت برای آرایش غیرفعال سازههای کشبستی بر اساس ایجاد مکانیزمهای بینهایت کوچک پیشنهاد کردند. آنها دو روش را برای ایجاد مکانیزمهای بینهایت کوچک معرفی کردند:

- فعالسازی مکانیزمهای بینهایت کوچک با استفاده از حذف خودتنش

- فعالسازی مکانیزمهای بینهایت کوچک مستقل از خودتنش. در این حالت خودتنش همچنان وحود دارد، در حالی که مکانیزم فعال میباشد.

روش دیگر آرایش دادن یک سازهی کشبستی، فعال کردن برخی یا همهی اعضای سازه میباشد که به آن آرایش فعال گفته میشود. Motro [13] سه روش مختلف برای تا خوردن فعال و تا نخوردن سازهی کشبستی را مورد مطالعه قرار داد: دستک فعال، کابل فعال و همچنین ترکیبی از این دو حالت که هم کابلها و هم دستکها فعال میشوند. در این حالت از آرایش فعال، یک سازهی 
کشبستی متقارن ممکن است تنها با تعداد کمی از متغیرها پارامترسازی شود.

Sultan و همکارانش [90]، Maic و Skelton [91] بر روی حرکات متقارن سازههای کشبستی مطالعه کردند و مشاهده نمودند که در یک بافتار متعادل، اعضای فعال رفتار یکسانی را از خود نشان میدهند.

اخیراً روشهای تکراری که مسیر اصلی را در داخل محدودهی عملی جستجو میکنند، گسترش یافته است. این روشها کار خود را از یک مسیر اولیه شروع میکنند. برای مثال، Sultan و Skelton [92] مسیر اولیه در فضای پارامتری را به عنوان یک چندجملهای از درجهی مشخص s فرمولبندی کردند. سپس ضرایب چندجملهای را به گونهای تنظیم کردند که مسیر مطلوب بهطور کامل در داخل ناحیهی عملی قرار بگیرد. هر چند به دلیل غیرمحتمل بودن پیدا کردن این مسیر در یک زمان پیوسته، آنها از این فاصلهی زمانی نمونهبرداری کردند و به طور همزمان محدودیتهایی از مسئلهی بهینه شده را تنها بر روی این نقاط نمونهگیری شده اعمال کردند. همچنین با توجه به درجهی چندجملهای و نقاط نمونهگیری شده مسیر اصلی بیشتر یا کمتر به ناحیهی عملی نزدیک خواهد بود.

روش پیشنهاد شده توسط Sultan و Skelton [92] از تقارن سازه استفاده کرده و تنها از یک 
محدوده عملی بهره میبرد و این در حالی است که روش تکراری یک حالت کلی را ارائه مینماید.

Pinaud و همکارانش [93] مسیر مطلوب را برای نقاط مرکز جرم سازهها، Van de Wijdeven وDe Jager  [94] برای گرههای سازه در فضای عملی تعریف کردهاند. و به منظور یافتن موقعیت گرههای  و تنشهای اعضای کابلی  آن را به یک سری قطعات کوچک  تقسیمبندی نموده و برای هر نقطه، یک مسئلهی بهینهسازی غیرخطی، حل کردهاند تا سازه را در یک بافتار متعادل حفظ کنند. در نتیجه، تعداد و مکان عملگرها بدست میآید.

همهی روشهای طراحی مسیر ارائه شده چه فعال و چه غیرفعال، از کابلها به عنوان یک وسیلهی اصلی برای تغییر شکل سازههای کشبستی، در حالی که طول میلهها به طور ثابت حفظ میشود، استفاده میکنند.

## کنترل سازههای کشبستی

کنترل سازههای کشبستی به مدل دینامیکی آنها و احتمالا نوسانات خارجی اعمال شده به سازه وابسته است. در این حالت، شکل و ویژگیهای محدودهی عملی به طور مستقیم بر عملکرد سازه تأثیرگذار نخواهد بود، چرا که مجموعه نقاط مطلوب بایستی قبلا با استفاده از طراحی فرمیابی (حالت استاتیکی) یا روش طراحی مسیر (حالت دینامیکی) پیدا شده باشد.

به دلیل خطاهای موجود در مدل دینامیکی سازه و یا فقدان یک مدل کامل از سازه و نیز اختلالات خارجی ناشناخته، عملکرد سازه افت خواهد کرد. به منظور حذف یا به حداقل رساندن این اثرات نامطلوب ضروری است تا از انواع برخی از روشهای کنترلی استفاده کنیم.

برای کنترل این سازهها دو روش فعال و غیر فعال ارائه شده است. روش غیرفعال از دانش مرتبط با دینامیک سازهها و ویژگیهای مواد استفاده میکند، در حالی که روش فعال از جایگذاری سنسورها و محرکهای متصل شده از طریق یک کنترل بازخوردی استفاده میکند [95].

کارهای خیلی کمی در ارتباط با کنترل غیرفعال سازههای کشبستی وجود دارد. تنها Skelton و همکارانش استفاده از این نوع روشها را پیشنهاد دادهاند [70]. از طرف دیگر، کنترل فعال سازههای کشبستی، در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است. Skelton و همکارانش [96] نتیجه گرفتند از آنجایی که تنها مقدار کمی از انرژی برای تغییر شکل سازههای کشبستی نیاز است کنترل فعال روشی سودمند برای این سازهها میباشد.

اکثر روشهای پیشنهاد شده برای کنترل فعال سازههای کشبستی از حداقلسازی ارتعاشات
به عنوان معیار اندازهگیری عملکرد استفاده میکنند؛ هر چند که روشهای کنترلی برای رسیدن به هدف با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. برای مثال، Djouadi و همکارانش [97] یک روش برای کنترل بهینهی لحظهای برای سازههای که تحت تغییرشکلهای بزرگ قرار دارند پیشنهاد دادهاند و از یک مدل دینامیکی خطی در هر تکرار استفاده میکنند. ملاحظه شده است که نیروهای اعضای 
معرفیشده توسط عملگرها (محرکها) منجر به میرایی اضافی و اثرات سختی میشود که وجود خطا در این تخمین به دلیل استفاده از مدل دینامیکی خطی سازی شده میباشد.

Aversengو Crosnier [98]، Averseng و همکارانش [99] راهکار کنترلی فعال دیگری برای شبکههای مسطح کشبستی ارائه کردند. آنها قوانین کنترلی را به دو بخش زیر تقسیمبندی نمودند:

- کنترل استاتیکی: جابهجاییهای مربوط به فرکانسهای بالا را به دلیل ارتعاش سازه فیلتر میکند و برای این کار از یک کنترلر ساده PI استفاده میکند.

- کنترل دینامیکی: در این روش از یک تابع کنترلی قوی  که تابع انتقال میان نوسانات داخلی w(s) و خروجی y(s) را حداقل میکند، استفاده میشود.

هر دو روش کنترل استاتیکی و دینامیکی به طور همزمان در رفتار کلی سازه مشارکت میکنند. روشهای عددی متعددی برای شبیهسازی کنترل سازههای کشبستی ارائه شده است. اما تنها Chan و همکارانش [95]، Averseng و همکارانش [99] به طور واقعی، الگوریتمهای پیشنهادی خود را در سازههای واقعی آزمایش کردهاند.

در برخی از روشها به جای بازخورد اطلاعات از سنسورها به منظور اجرای یک کنترل فعال مناسب، یک جستجو برای بهترین عملگر (محرک) در میان همهی عملگرهای موجود انجام میشود تا اختلاف میان بافتار کنونی و مطلوب از یک سازه را به ما بدهد. از اینرو، مسئلهی اصلی پیدا کردن ترکیبی از بهترین عملگرها برای کاهش خطاها میباشد. زمانی که تعداد سنسورها و محرکها
 افزایش یابد، امکان جستجوی فراگیر به دلیل ازدیاد ترکیبات در عمل ممکن نمیباشد.

تحقیقات گستردهای با توجه به مسیر جریان کنترلی در سازههای کشبستی با در نظر گرفتن قوانین کنترلی مربوط به حلقههای باز و بسته ارائه شده است. تمامی این روشها، بر روی سازههای کشبستی با تقارن بالا اعمال شدهاند تا بتوانند یک فرم بسته از معادلات برای اعضای فعالشده را پیدا کنند و تنها هدف قانون کنترلی حلقه باز، حفظ سازه در یک محدودهی عملی میباشد.

Sultan و همکارانش [90]، Sultan و Skelton [92] و Aldrich و Skelton [100] از قوانین مربوط به حلقههای باز برای کنترل سازههای کشبستی با جایگذاری فرم بستهی معادلات تعادلی برای طولهای اعضا فعال شده در مدل دینامیکی استفاده کردند.

روش مختلف دیگر برای کنترل باز سازههای کشبستی توسط Kanchanasaratool و Williamson [101] ارائه شده است. از آنجایی که مدل دینامیکی یک سازهی کشبستی، معکوسپذیر نیست و حتی اگر معکوس آن موجود باشد، پیدا کردن فرم بستهای از معادلات غیرمحتمل خواهد بود، آنها از شبکهی عصبی، برای تخمین آن استفاده کردند و به منظور پیش رفتن در مسیر شبکهی عصبی آنها از چندین ورودی (وضعیت مناسب برای مرکز جرم) و خروجی (طول لازم برای اعضای فعال شده) ثابت برای شبیهسازی استفاده کردند.

## اثر گسیختگی یک کابل در یک سازهی کشبستی

Ben kahla و Moussa [102] بر روی اثر گسیختگی کابل در سازههای کشبستی مطالعه کردند. آنها بررسیهای خود را بر روی یک تیر کشبستی که از 5 مدول هشتوجهی که هر مدول از 24 کابل و 6 دستک تشکیل شده بود، انجام دادند .آنها گسیختگی کابلها را به اعضای کابلی مدول میانی محدود کردند.

مطالعه تحلیل مسیر جایگزین دینامیکی بر روی بافتارهای کشبستی

Shekastehband و همکارانش بر روی تأثیر از دست دادن ناگهانی عضو تحت بار خارجی بر روی دو بافتار کشبستی پرداختند. نتایج تحلیل دینامیکی بر روی این بافتارهای کشبستی به نحوی انجام شدهاست که تا زمان t = 2s، سازه بدون حذف عضو میباشد و تحت تراز پیشتنیدگی 60 % بار نهایی قرار گرفته است اما پس از t = 2s، عضو سازه به طور ناگهانی حذف میشود. در خرابی پیشرونده جزئی با حذف عضو، سازه همچنان پایدار باقی میماند و میتواند بار تحمل کند، در حالی که در خرابی پیشرونده کلی با حذف عضو، سازه دچار ناپایداری کلی شده است. آنها در این مطالعه، به بررسی تأثیر پارامترهای تراز خودتنش، لاغر عضو فشاری و میرایی بر روی رفتار سازه ناشی از دست دادن ناگهانی عضو پرداختند و به نتایج زیر دست یافتند:

1- با حذف اعضای بحرانی در سازه (عضو بحرانی عضوی است که دارای بیشترین نیرو میباشد)، سازه ممکن است که دچار خرابی پیشرونده کلی یا جزئی شود. همچنین اثرات آسیبپذیری سازه ناشی از حذف اعضای غیر بحرانی هم ممکن است در برخی حالات بیشتر از حذف اعضای بحرانی باشد؛

2- آسیبپذیری سازه ناشی از حذف اعضای کناری، بیشتر از حذف اعضای میانی میباشد؛

3- با افزایش تراز خودتنش و افزایش لاغری دستکها در بافتارهای کشبستی، حساسیت سازه ناشی از حذف ناگهانی عضو بیشتر میشود و عمدتاً با افزایش تراز خودتنش و لاغری دستکها، رفتار سازه از حالت خرابی پیشرونده جزئی به کلی تغییر میکند.

4- همچنین نتایج به دست آمده نشان میدهد که حساسیت بافتار1 نسبت به بافتار2 ناشی از دست دادن عضو بیشتر میباشد، یعنی هرچه سازه انعطفپذیرتر باشد حساسیت آن نسبت به از دست دادن عضو بیشتر خواهد بود.

5- با کاهش میرایی در بافتارهای کشبستی مورد مطالعه، شدت پاسخ منحنیهای پاسخ تغییرمکان-زمان به دلیل حذف ناگهانی عضو افزایش مییابد. همچنین با کاهش میرائی، رفتار نوسانی سازه ممکن است به خرابی پیشرونده کلی یا جزئی تغییر کند.

تأثیر بارگذاریهای استاتیکی و هارمونیکی بر روی رفتار دینامیکی سازههای کشبستی

Moussa و همکارانش [103] بر روی رفتار دینامیکی سازههای کشبستی تحت اثر بارهای استاتیکی و دینامیکی (هارمونیکی) مطالعه کردند. آنها در این مطالعه به نتایج زیر دست یافتند:

1- هر چه مقدار کوتاهشدگی کابلها بیشتر باشد، شدت فرکانس نیز بیشتر خواهد بود.

2- با بررسی 9 مد شکل اول به این نتیجه رسیدند که شکل مد طبیعی اول، بیشترین وابستگی را به مقدار تنش موجود در کابلها دارد.

3- هر چه تعداد مدولهای سیستم کشبستی بیشتر باشد، مقدار فرکانس مربوط به مد ارتعاشی اول کمتر خواهد بود.

4- هر چه مقدار نیروی محوری در اعضا تحت بارگذاری استاتیکی بیشتر باشد، شدت فرکانس ارتعاشی نیز بیشتر خواهد بود

5- در بارگذاری دینامیکی سیستم کشبستی که تحت بارگذاری هارمونیکی  قرار گرفتند، هرچه مقدار ضریب تشدید نیروی دینامیکی یعنی  بیشتر باشد، مقدار حداکثر تنش موجود در کابل، بیشتر بوده و مقدار فرکانس ار تعاشی نظیر آن نیز بیشتر خواهد بود

رفتار دینامیکی و کنترل ارتعاش یک سازهی کشبستی

Bel Hadji Ali و Smith [104] مطالعات خود را بر روی رفتار دینامیکی و کنترل ارتعاش سازههای کشبستی انجام دادند و به نتایج زیر دست یافتند:

1- با افزایش مقدار تراز خودتنیدگی در سازهی کشبستی، مقدار میرایی کاهش پیدا میکند

- با افزایش مقدار تراز خودتنش، فرکانس ارتعاشی مربوط به مد اول سازه افزایش پیدا میکند.

Bel Hadji Ali و Smith همچنین با استفاده از مسائل بهینهسازی توانستند کنترل ارتعاش یک سازه کشبستی را انجام دهند. آنها کنترل ارتعاش را به عنوان یک مسئلهی بهینهسازی که تابع هدف در آن سنجش فاصله بین فرکانس خارجی و نزدیکترین فرکانس طبیعی تحت یک تراز خودتنیدگی خاص میباشد به صورت زیر بیان نمودند:

که در آن، xT={x1,x2,…,x10} بردار مربوط به جابهجایی دستکهای فعال میباشد. همچنین  فرکانس خارجی و  نزدیکترین فرکانس سازه به فرکانس خارجی میباشد و فرکانسهای طبیعی تحت یک تراز خودتنیدگی تعریفشده پس از اعمال تنظم دستکهای فعال محاسبه میشوند. این مسئلهی بهینهسازی میتواند با استفاده از روش PGSL بهینهسازی شود. آزمایشات عددی اولیه نشان میدهد که ترکیبی از کوتاه شدن و زیاد شدن طول دستکها میتواند به عنوان یک راه حل رضایتبخش برای این مسئله باشد. از اینرو، استفاده از یک مسئله با دو تابع هدف، میتواند به جای یک تابع هدف مناسبتر باشد. تابع هدف دوم میتواند کمینه کردن عبارت زیر باشد:

که این راه حلها تحت عنوان بهینهسازی Pareto یا راه حلهای غیرمستقیم شناخته میشوند که در این مطالعه ابتدا از روش PGSL و سپس از روش بهینهسازی Pareto استفاده شده است.

شکل زیر، یک نمونه از جابهجایی گره 39 را در حالت کنترلشده و کنترلنشده نشان میدهد. همانطوری که مشخص است، مقدار جابهجایی این گره در حالت کنترل شده کمتر شده است.

مطالعهی عددی و آزمایشگاهی بر روی رفتار ناپایدار سیستمهای کشبستی بر اثر گسیختگی کابلها و کمانش دستکها

در این مطالعه Shekastehband و همکارانش به بررسی رفتار پایداری بافتار کشبستی 
به ازای خرابی موضعی  ناشی از گسیختگی ناگهانی کابل و کمانش دستکها پرداختند. همچنین آزمایشات مربوط به خرابی در دو مرحله انجام شده است:

در ابتدا سازه تا 5 KN تحت بارگذاری قرار داده شده و در همین تراز بار، یکی از کابلهای بحرانی دچار گسیختگی میشود.گسیختگی کابل منجر به خرابی موضعی (بدون هر گونه خرابی پیشرونده) در سازه میشود. در مرحلهی دوم آزمایش، سازه تحت ترازی از بارگذاری قرار میگیرد که در آن دستک شروع به کمانش میکند. در این مرحله از آزمایش، فروجهش دینامیکی اتفاق افتاده که منجر به خرابی پیشرونده جزئی در سازه میشود. پس از وقوع کمانش میباشد. پس از وقوع فروجهش دینامیکی، سازه تحت بارگذاری مجدد قرار گرفته و چهار فروجهش دینامیکی در سازه بوجود میآید.

آنها در این مطالعه به نتایج زیر دست یافتند:

1- در انتخاب ناکاملی اولیه مربوط به دستکها باید دقت کافی را نمود، چرا که ناکاملیهای اولیه 
میتواند منجر به تغییر در نوع مکانیزم خرابی سازه از خرابی موضعی به خرابی پیشرونده در سازه شود. بنابراین در فرآیند طراحی، باید یک مقدار مناسب برای ناکاملیهای اولیه در نظر گرفته شود.

2- گسیختگی ناگهانی در اتصالات مربوط به دستکها پس از وقوع کمانش، باعث میشود که انرژی سینماتیکی آزاد شده در حین فروجهش دینامیکی، افزایش یابد که منجر به تغییر نوع مکانیزم خرابی، از خرابی موضعی به خرابی پیشرونده جزئی میشود. این پدیده، اهمیت مقاومت اضافی پس کمانشی در رفتار خرابی سازه را نشان میدهد.

3- ضرایب میرایی، پارامتر تعیین کنندهای در رفتار خرابی و نوسانی سیستمهای کشبستی میباشند، چرا که تغییر در ضرایب میرایی ممکن است باعث تغییر در نوع مکانیزم خرابی سازه از خرابی موضعی به خرابی پیشرونده جزئی گردند.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

با نگاهی به متون و مطالعات مرتبط با موضوع مشخص می شود که مطالعه جامعی در داخل کشور در این زمینه انجام نشده است و این مطالعه می تواند به عنوان مطالعه پیشرو در این زمینه مطرح باشد. به این ترتیب نتایج این مطالعه می تواند ایده های نو برای سازمان ها در پی داشته باشد و و طرح های جدیدی را برای برنامه ریزی مسئولان امر معرفی کند.

روش تحقیق

در سازههای کشبستی، سه عامل تغییر حالت عناصر کابلی، غیرخطیهای هندسی و غیرخطیهای مصالح باعث رفتار غیرخطی میشوند [106]. عناصر کابلی، نوعی رفتار غیرخطی را به نمایش میگذارند که وابسته به حالت است، چرا که این عناصر دارای دو حالت شل و سفت می باشند. در
سازههای کشبستی عوامل زیر باعث رفتار غیرخطی هندسی میشوند:

● کوتاهشدگی طول اعضا تحت نیروهای محوری

● تغییر طول اعضا به خاطر خمیدگی (برای این حالت ناکاملی هندسی تأثیر به سزایی دارد)

● در این سازهها اندازه تغییر مکانها ممکن است، بزرگ باشد؛ حتی اگر تغییر شکلها کوچک باشند.

● همچنین در این سازهها به دلیل اعمال پیشتنیدگی، سختشدگی تنش رخ میدهد. در نتیجه سختی(K) به صورت تابعی از تغییر مکان (u) میباشد.

همچنین رفتار مشخصهی اعضای کابلی و روابط تنش محوری-کرنش محوری دستکها به صورت غیرخطی میباشد. بنابراین مجموعه عوامل گفته شده، باعث میشود که برای بررسی رفتار ناپایداری استاتیکی سازههای کشبستی، عمدتاً از تحلیلهای غیر خطی هندسی و مصالح استفاده شود.

## روش Riks

در تحلیلهای غیرخطی یکی از روشهای مورد استفاده، روش نیوتن-رافسون میباشد. این روش از یک فرآیند تکراری برای حل معادلات غیرخطی استفاده میکند این فرآیند با تحلیل نموی گام به گام انجام میشود؛ یعنی بردار بار نهایی  با اعمال بار به صورت افزایشی و انجام تکرارهای 
نیوتن-رافسون در هر گام به دست میآید

مشخص است که روشهای تکراری نیوتن-رافسون در همسایگی نقاط بحرانی، فاقد کارایی و توانایی لازم میباشند. هنگامی که ماتریس سختی به حالت تکینی نزدیک میشود، تعداد زیادی تکرار باید مورد استفاده قرار گیرند و نیز نموهای بار کوچکتر و کوچکتری مورد نیاز میباشند و سرانجام راه حل واگرا میشود.

برای غلبه بر این مسئله و دنبال نمودن مسیرهای تعادل و گذر از نقاط بحرانی به محدودهی پس بحرانی، چندین استراتژی پیشنهاد شدهاند [106]. روشهای طول کمان، کاراترین روشها برای نیل به این هدف میباشند و امروزه بهطور تعیین کننده و روزافزونی در برنامههای تحلیل غیرخطی سازهها مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از روشهای طول کمان، روش Riks میباشد. به همین دلیل قبل از معرفی این روش، ابتدا به معرفی اساس کار روشهای طول کمان پرداخته و در ادامه روش Riks معرفی شود. ایدهی اصلی این روش، معرفی یک ضریب بار است که شدت بارهای وارده را افزایش یا کاهش میدهد. بنابراین ضمن همگرایی سریع در هر گام بار، گذر از نقطه حدی و بررسی پاسخ فراتر از نقطه حدی را میسر میسازد [106].

فرض بنیادی در تحلیل این است که بردار بار در هنگام محاسبهی پاسخ، به طور متناسب تغییر 
میکند. معادلات حاکم عناصر محدود در زمان    عبارتاند از:

که در آن  یک ضریب بار (اسکالر) مجهول است که باید تعیین شود و R بردار بار مرجع برای n درجهی آزادی مدل عناصر محدود است. این بردار میتواند شامل هرگونه بارگذاری بر روی سازه باشد. ولی در سرتاسر محاسبهی پاسخ سازه، ثابت است. مقدار ضریب بار میتواند افزایش یا کاهش یابد و در حالت عمومی، نمو در هر پله زمانی نیز بر حسب مشخصات پاسخ سازه تغییر میکند.

اگر یکی از روشهای حل نموی-تکراری نیوتن-رافسون و نیز نیوتن-رافسون تعدیل یافته شامل خطیسازی گام به گام رفتار غیر خطی سازه، برای حل معادلهی بالا به کار روند، نتیجه زیر حاصل 
میشود:

معادله نیوتن-رافسون:

معادله نیوتن-رافسون تعدیل یافته:

تغییر مکان نموی جمع شونده و بردارهای بار جمع شونده تا تکرار i در داخل گام نموی m+1 به صورت زیر تعریف میشوند:

که در آن  طول گام (جستجوی خطی) است. که میتوان آن را واحد در نظر گرفت و  ضریب بار میباشد. به عبارت دیگر، در معادله  با m+1 مجهول مواجه هستیم. بنابراین یکی از مشکلات ، انتخاب مناسب ضریب مجهول  میباشد که طول گام بار را نشان میدهد. برای حل این مشکل، معادله اضافی برای مقید کردن طول گام بار، به صورت زیر استفاده میشود:

اساس روشهای طول کمان یافتن مسیر یک واحد تعادل در فضایی است که از طریق متغیرهای 
گرهی و پارامتر بارگذاری، تعریف میشود.

در روش Riks یک معادله قیدی، نمو بار را کنترل میکند تا اینکه موجب شود مسیر تکرار، صفحهای عمود بر مماس بر نقطه آغازگر تکرار را دنبال نماید.

معادلهی قیدی در این حالت به صورت زیر بهدست میآید:

معادله  بالا یک معادله قیدی است.

اگر فرض کنیم:

معادله قیدی  تبدیل میشود به:

برای تکرار در گام بعدی، Ramm معادله زیر را پیشنهاد داده است:

که در آن،  طول استفاده شده در گام m و  تعداد تکرار در گام قبلی و  تعداد تکرار در گام مطلوب است. به طور کلی، تحلیل به روش Riks را میتوان به دو مرحله زیر تقسیم نمود:

مرحله اول:

نقطه تعادل کنونی 0 که به عنوان نقطه مرجع برای محاسبه نقطهی تعادل جدید N به کار میرود، نخستین حل از طریق بردار مماس در نقطهی تعادل کنونی به صورت زیر تعریف میشود:

که در آنها:

و  از معادله قیدی به صورت زیر بدست میآید:

در معادله بالا علامت مثبت، بارگذاری و علامت منفی، باربرداری را نشان میدهد.

مرحله دوم (تکرار روی صفحه نرمال):

حل همزمان معادلات تعادل خطی سازه شده و معادله قیدی (همچنان که Riks از این روش استفاده نمود) باعث میشود که تقارن ماتریس سختی و نواری بودن آن به هم بخورد. برای حل این مسأله، Wessels روش دو گامی را    ارائه کرد. در روش دو گامی نمو  از نقطه i تا نقطه i+1 به صورت زیر تجزیه میشود:

که در آن:

از اینرو خواهیم داشت:

که در آن   و  به صورت زیر به دست میآیند:

نهایتاً،  از شرط تعامد روش Riks و با استفاده از معادلات  به صورت زیر 
به دست میآید:

## مدلسازی کابلها و دستکها

در نرمافزار ABAQUS برای مدلسازی کابلها و دستکها از عنصر Truss استفاده میشود. در مورد کابلها از option منحصراً کششی استفاده میگردد. این عنصر هیچگونه مقاومتی در برابر خمش ندارد. از اینرو برای مدلسازی سازههای که اعضای آن بهصورت تکمحوری عمل میکنند، مناسب میباشند [110]. همچنین لازم به ذکر استکه هر عنصر خرپایی در هر گره، تنها سه درجه آزادی دارد.

## مدلسازی غیرخطی مصالح

## مدلسازی پلاستیسیته برای کابلها

رفتار تنش-کرنش مصالح کششی با توجه به نتیجهی آزمایش به صورت چندخطی با سختشدگی ایزوتروپیک در نظر گرفته میشود که تا نقطه تسلیم، رابطهی تنش-کرنش به صورت خطی و پس از آن به صورت غیرخطی- غیرالاستیک میباشد.

## مدلسازی پلاستیسیته برای دستکها [105]

برای مدل کردن رفتار دستکها در تحلیل غیرخطی، از پاسخ بارمحوری-تغییرمکان محوری آنها استفاده میشود. رفتار دستک با استفاده از نرمافزار ABAQUS، به صورت زیر تعیین میشود:

1- هر عضو به بیست عنصر تقسیم میشود؛

2- عنصر تیر تیموشنکو، B32 برای نمایش رفتار هر عنصر به کار میرود. B32، عنصر تیری 
سه گرهی در فضای سهبعدی است که شش درجه آزادی در هر گره دارد. این عنصر برای کاربردهای غیرخطی کرنش بزرگ و دوران بزرگ مناسب میباشد. از دیگر ویژگیهای B32، سختشدگی تنش، خزش و پلاستیسیته است؛

3-یک تحلیل استاتیکی غیرخطی (الاستوپلاستیک، تغییرمکانهای بزرگ) برای یافتن پاسخ بار محوری- تغییرمکان محوری دستکها، انجام میگیرد. به عبارت دیگر، غیرخطیهای مصالح و هندسی، در تحلیل در نظر گرفته میشوند؛

4- برای دنبال نمودن مسیر تعادل و گذر از نقطهی بحرانی به محدودهی پسبحرانی، روش Riks مورد استفاده قرار میگیرد؛

5- انحنای اولیهی عضو، به عنوان ناکاملی در نظر گرفته میشود و e ماکزیمم ناکاملی در وسط عضو میباشد که e = 0.001L در نظر گرفته میشود.

6- فرض میکنیم که دستکها به صورت اعضایی با انتهای مفصلی که تحت اثر نیروی محوری قرار دارند، عمل میکنند.

7- به منظور وارد کردن تنش-کرنش واقعی (اصلاحشده) به نرمافزار ABAQUS مقادیر به دست آمده به صورت زیر اصلاح میگردد:

در روابط فوق،  کرنش اسمی،  کرنش واقعی،  تنش اسمی و  تنش واقعی میباشد. اگر E مدول الاستیسیته باشد

## صحت مدلسازی عناصر محدود

به منظور بررسی و ارزیابی صحت مدلسازی عناصر محدود، نتایج حاصل از تحلیلهای غیرخطی با نتایج حاصل از تحقیق آزمایشگاهی انجام شده توسط Y.Z.Luo و همکارانش [111] مقایسه شده است.

در این مرحله، مدلی بر اساس کار آزمایشگاهی انجام یافته توسط Luo، ساخته شده است. مدل مورد نظر، شبکهای است که از ترکیب چهار سیمپلکس مربعی ساخته شده است

برای مدلسازی این شبکه از عناصر معرفیشده در قسمتهای قبلی استفاده شده است و چون هدف اصلی از این کار آزمایشگاهی، بررسی کارایی اتصالات ساخته شده برای سازههای کشبستی بوده است و بررسی رفتار پایداری و مکانیزمهای خرابی این سازه مدّ نظر نبوده است، بنابراین رفتار غیرخطی مصالح در نظر گرفته نشده است. نمودار تنش-کرنش به دست آمده در آزمایش برای مصالح به صورت خطی میباشد. بنابراین تحلیل انجام شده به صورت غیرخطی هندسی میباشد.

در شبکهی مورد نظر، گرههای لایهی پایینی از جمله گره 6 در راستای Z، گره 12 در راستاهای X و Z، گره 16 در راستاهای  YوZ  وگره 20 در راستاهای Y،X  وZ  مقید شدهاند. در این سازه، 
دستکها دارای مدول الاستیسیته 2.06×105N/mm2 و سطح مقطع 273.32mm2  و کابلها دارای مدول الاستیسیته 1.2×105N/mm2 و سطح مقطع 56.69mm2 میباشند.

برای انجام آزمایش گسیختگی، این سازه در لایهی بالایی خود، تحت بارگذاری گسترده 0.768KN/m2  قرار گرفته است. همچنین به منظور برطرف نمودن مکانیزمهای بینهایت کوچک عناصر کابلی سازه تحت یک تراز خودتنش اولیه قرار گرفته و تحلیل پیشتنیدگی با اعمال بارگذاری یکنواخت روی گرههای لایه فوقانی انجام میشود، در مقایسهی بین نتایج آزمایشگاهی و عددی با نرمافزاز ABAQUS ارائه شده و همانطوری که مشخص است، تطابق خوبی بین این نتایج وجود دارد.

فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پایان نامه

[1]	H. Nooshin and P. Diseny, "Formex Configuration Processing I," International Journal of Space Structures, vol. 15, 2000.

[2]	R. E. Skelton and M. C. de Oliveira, "Tensegrity Systems," 2009.

[3]	K. Kebiche, M. N. Kazi-Aoual, and R. Motro, "Geometrical non-linear analysis of tensegrity systems," Engineering Structures, vol. 21, pp. 864-876, 9// 1999.

[4]	A. G. Tibert and S. Pellegrino, "Review of Form-Finding Methods for Tensegrity Structures," International Journal of Space Structures, vol. 18, 2003.

[5]	J. Quirant, M. N. Kazi-Aoual, and R. Motro, "Designing tensegrity systems: the case of a double layer grid," Engineering Structures, vol. 25, pp. 1121-1130, 7// 2003.

[6]	N. B. Kahla and B. Moussa, "Nonlinear Dynamic Analysis of Tensegrity System," Iass, vol. 41, pp. 49-58, 2000.

[7]	B. Shekastehband, K. Abedi, and M. R. Chenaghlou, "Sensitivity analysis of tensegrity systems due to member loss," Journal of Constructional Steel Research, vol. 67, pp. 1325-1340, 9// 2011.

[8]	B. Shekastehband, K. Abedi, N. Dianat, and M. R. Chenaghlou, "Experimental and numerical studies on the collapse behavior of tensegrity systems considering cable rupture and strut collapse with snap-through," International Journal of Non-Linear Mechanics, vol. 47, pp. 751-768, 9// 2012.

[9]	R. B. Fuller, "The Patented works of R.B. Fuller," 1985.

[10]	D. G. Emmerich, "Constructions de Reseaux Autotendants," 1963.

[11]	E. Heartney, "kenneth snelson art and ideas," MARLBOROUGH GALLERY, 2003.

[12]	A. Pugh, "An introduction to tensegrity," 1976.

[13]	R. Motro, "Tensegritg Structural Systems for the Future," 2003.

[14]	S. Hernàndez and J. M. Mirats-Tur, "Tensegrity frameworks: static analysis review," Journal of Mechanism and Machine Theory, 2007.

[15]	R. Motro, S. Belkacem, and N. Vassart, "Form finding numerical methods for tensegrity systems, in: J.F. Abel, J.W. Leonard, and C.U. Penalba, ed.," Proceedings of IASS-ASCE International Symposium on Spatial, Lattice and Tension Structures, Atlanta, USA, ASCE, pp. 707-713, 1994.

[16]	B. Shekastehband, K. Abedi, and N. Dianat, "Experimental and numerical study on the self-stress design of tensegrity systems," Meccanica, vol. 48, pp. 2367-2389, 2013/12/01 2013.

[17]	J. Quirant, "Selfstressed SystemsComprising Elements with Unilateral Rigidity: Selfstress States, Mechanisms and Tension Setting," International Journal of Space Structures, vol. 22, 2007.

[18]	W. B. Bing. (2003). Free-standing Tension Structures From tensegrity systems to cable-strut systems

[19]	H. Murakami, "Static and dynamic analyses of tensegrity structures. Part II. Quasi-static analysis," International Journal of Solids and Structures, vol. 38, pp. 3615-3629, 5// 2001.

[20]	H. Murakami, "Static and dynamic analyses of tensegrity structures. Part 1. Nonlinear equations of motion," International Journal of Solids and Structures, vol. 38, pp. 3599-3613, 5// 2001.

[21]	B. B. Wang, "A New Type of Self-Stressed Equilibrium Cable-Strut System Made of Reciprocal Prisms," Inrernarional Journal oj Space Structures, vol. 11, 1996.

[22]	A. Hanaor, "Aspects of Design of Double-Layer Tensegrity Domes," International Journal of Space Structures, vol. 7, 1992.

[23]	S. H. Juan and J. M. Mirats Tur, "Tensegrity frameworks: Static analysis review," Mechanism and Machine Theory, vol. 43, pp. 859-881, 7// 2008.

[24]	R. connelly and M. Terrell, "Globally rigid symmetric tensegrities," Structural Topology, vol. 21, pp. 59-78, 1995.

[25]	S. Pellegrino, "Mechanics of kinematically indeterminate structures," Ph.D. dissertation, University of Cambridge, U.K., 1986.

[26]	R. Motro, "Forms and forces in tensegrity systems, in: H. Nooshin, ed," Conference on Space Structures, Elsevier, Amsterdam, pp. 180-185, 1984.

[27]	H. Kenner, "Geodesic Math and How to Use It," University of California Press, Berkeley, California, 1976.

[28]	K. Linkwitz, "Formfinding by the “direct approachand pertinent strategies for the conceptual design of prestressed and hanging structures," International Journal of Space Structures, vol. 14, pp. 73-87, 1999.

[29]	H. J. Schek, "The force density method for form finding and computation of general networks," Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 3, pp. 115-134, 1974.

[30]	R. Connelly, "Handbook of Convex Geometry," Elsevier Publishers Ltd, (Chapter Rigidity), 1993.

[31]	C. Sultan, M. Corless, and R. E. Skelton, "Reduced prestressability conditions for tensegrity structures," Structural Dynamics and Materials Conference, pp. 12-15, 1999.

[32]	A. Michelleti and W. Williams, "An evolutionary procedure for form-finding for tensegrity structures," Tech. Rep., Carnegie Millon University 2004.

[33]	J. Y. Zhang, M. Ohsaki, and Y. Kanno, "A direct approach to design of geometry and forces of tensegrity systems," International Journal of Solids and Structures, vol. 43, pp. 2260-2278, 4// 2006.

[34]	M. Masic, R. E. Skelton, and P. E. Gill, "Algebraic tensegrity form-finding," International Journal of Solids and Structures, vol. 42, pp. 4833-4858, 8// 2005.

[35]	C. Paul, H. Lipson, and F. J. Cuevas, "Evolutionary form-finding of tensegrity structures," n: Proceedings of the Conference on Genetic and Evolutionary Computation, 2005.

[36]	M. Masic and R. E. Skelton, "Optimization of tensegrity structures," International Journal of Solids and Structures, vol. 43, pp. 4687-4703, 2006.

[37]	G. G. Estrada, H. J. Bungartz, and C. Mohrdieck, "Numerical form-finding of tensegrity structures," International Journal of Solids and Structures, vol. 43, pp. 6855-6868, 11// 2006.

[38]	H. Chi Tran and J. Lee, "Advanced form-finding for cable-strut structures," International Journal of Solids and Structures, vol. 47, pp. 1785-1794, 7// 2010.

[39]	S. Lee and J. Lee, "Form-finding of tensegrity structures with arbitrary strut and cable members," International Journal of Mechanical Sciences, vol. 85, pp. 55-62, 8// 2014.

[40]	B. Grunbaum and G. Shephard, "Lectures in Lost Mthematic," Technical Report, University of Washengton, 1975.

[41]	D. G. Emmerich, "Structure tendeus et autotendantes," Edition de I'Ecole d'Architectore de Paris La Villette, 1988.

[42]	B. Roth and W. Whiteley, "Transection of the American Mathematical Society," 1961, vol. 265, pp. 419-446, Tensegrity Framework.

[43]	R. connelly, "Rigidity and Energy," Inventiones Mathematicae, vol. 66, pp. 11-33, 1982.

[44]	R. Motro, "Formes et forces dans les systems constructifs. cas des systems rTticulTs spatiaux autoconstraints," Ph.D. Thesis UniversitT des Sciences et Techniques du Languedoc, 1983.

[45]	C. R. Calladine, "Modal stiffnesses of a pretensioned cable net," International Journal Solids and Structures, vol. 18, pp. 829-846, 1982.

[46]	S. Pellegrino, "Matrix analysis of statically and kinematically indeterminate frameworks," International Journal Solids and Structures, vol. 22, pp. 409-428, 1986.

[47]	S. Pellegrino and C. R. Calladine, "Two step matrix analysis of prestressed cable nets," n: Proceedings of the Third International Conference of Space Structures, Elsevier, pp. 744-749, 1984.

[48]	C. R. Calladine and S. Pellegrino, "Further remarks on first order infinitesimal mechanisms," International Journal Solids and Structures, vol. 29, pp. 2119-2122, 1992.

[49]	E. Kuznetsov, "Underconstrained stuctural systems," nternational Journal Solids and Structures, vol. 24, pp. 153-163, 1988.

[50]	E. Kuznetsov, "Systems with infinitesimal mobility part ii: Compound and higher order mechanisms," Journal of Applied Mechanics, vol. 58, pp. 520-526, 1991.

[51]	E. Kuznetsov, "Systems with infinitesimal mobility part i: Matrix analysis and first order mechanisms," Journal of Applied Mechanics, vol. 58, pp. 513-519, 1991.

[52]	T. Tarnai, "Simultaneous static and kinematic indeterminacy of space trusses with cyclic symmetry," International Journal Solids and Structures, vol. 16, pp. 347–359, 1980.

[53]	N. Vassart, R. Laporte, and R. Motro, "Determination of mechanism’s order for kinematically and statically indeterminate systems," vol. 17, pp. 3807–3839, 2000.

[54]	C. Sultan, M. Corless, and R. E. Skelton, "The prestressability problem of tensegrity structures: some analytical solutions," International Journal of Solids and Structures, vol. 38, pp. 5223-5252, 2001.

[55]	S. Guest, "The stiffness of prestressed frameworks: A unifying approach," International Journal of Solids and Structures, vol. 43, pp. 842-854, 2// 2006.

[56]	R. Sanchez, B. Maurin, M. N. Kazi-Aoul, and R. Motro, "Selfstress States Identification and Localization in Modular Tensegrity Grids," International Journal of Space Structures, vol. 22, 2007.

[57]	J. Averseng and R. Crosner, "Prestessing Tensegrity System Application To Multiple Selfstress State Structures," International Journal of Structural Stability and Dynamics, vol. 4, pp. 543-557, 2004.

[58]	J. Quirant, M. N. Kazi-Aoual, and R. Laporte, "Tensegrity System: The Application of linera programation in search of compatible selfstress state," UNIversity Montpellierde Mecanique et Genie civil, UMR 5508 CC 034, 2003.

[59]	H. C. Tran and J. Lee, "Initial self-stress design of tensegrity grid structures," Computers & Structures, vol. 88, pp. 558-566, 5// 2010.

[60]	A. Hanaor, "Double-layer tensegrity grids: staticloadresponse. II:Experimental study," Journal of Structural Engineering, vol. 117, pp. 1675-1684, 1991.

[61]	N. Ben Kahla and K. Kebiche, "Nonlinear elasto-plastic analysis of tensegrity systems," Engineering Structures, vol. 23, pp. 1552-1566, 2000.

[62]	K. Lazopoulos, "Stability of an elastic tensegrity structure," Acta Mechanica Solida Sinica, vol. 179, pp. 1-10, 2005.

[63]	K. Abedi and B. Shekastehband, "Static Stability Behaviour of Plane Double-Layer Tensegrity Structures," International Journal of Space Structures, vol. 23, 2008.

[64]	K. Abedi and B. Shekastehband, "Effects of member loss on the structural integrity of tensegrity systems," International Association for Shell and Spatial Structures, 2009.

[65]	A. Hanaor, "Geometrically Rigid Double-Layer Tensegrity Grids," International Journal of Space Structures, vol. 9, 1994.

[66]	S. Pellegrino, "Analysis of prestressed mechanisms,," International Journal of Solids and Structures, vol. 26, pp. 1329-1350, 1989.

[67]	I. J. Oppenheim and W. O. Williams, "Geometric effects in an elastic tensegrity structure," Journal of Elasticity, vol. 59, pp. 51-65, 2000.

[68]	J. M. Mirats Tur and S. H. Juan, "Tensegrity frameworks: Dynamic analysis review and open problems," Mechanism and Machine Theory, vol. 44, pp. 1-18, 1// 2009.

[69]	M. Kanchanasaratool and D. Williamson, "Modelling and control of class NSP tensegrity structures," International Journal of Control, vol. 75, pp. 123-139, 2002.

[70]	R. E. Skelton, J. P. Pinaud, and D. L. Mingori, "Dynamics of the shell class of tensegrity structures," Journal of the Franklin Institute, vol. 338, pp. 255-320, 2001.

[71]	R. E. Skelton, "Dynamics and control of tensegrity systems," IUTAM Symposium on Vibration Control of Nonlinear Mechanisms and Structures, Springer, pp. 309-318, 2005.

[72]	R. E. Skelton, "Dynamics of tensegrity systems: compact forms," 45th IEEE Conference on Decision and Control, pp. 2276-2281, 2006.

[73]	C. Sultan, "Modeling, design and control of tensegrity structures with applications," PhD thesis, Purdue University, 1999.

[74]	R. Motro, S. Najari, and P. Jouanna, "Static and dynamic analysis of tensegrity systems," in: Proceedings of the ASCE International Symposium on Shell and Spatial Structures: Computational Aspects, Springer,, pp. 270-279, 1986.

[75]	R. Motro, S. Najari, and P. Jouanna, "Tensegrity systems. From design to realization," in: Proceedings of the First International conference on Lightweight structures in architecture, 1986.

[76]	C. Sultan, M. Corless, and R. E. Skelton, "Linear dynamics of tensegrity structures," Engineering Structures, vol. 24, pp. 671-685, 6// 2002.

[77]	H. Murakami and Y. Nishimura, "Static and dynamic characterization of some tensegrity modules," Journal of Applied Mechanics, vol. 68, pp. 19–27, 2001.

[78]	H. Murakami and Y. Nishimura, "Static and dynamic characterization of regular truncated icosahedral and dodecahedral tensegrity modules," International Journal of Solids and Structures, vol. 38, pp. 9359–9381, 2001.

[79]	F. Bossens, R. A. de Callafon, and R. E. Skelton, "Experimental modeling and modal analysis of a tensegrity structure," International Journal of Solids and Structures, 2003.

[80]	M. R. Barnes, "Form findi ng and analysis of tension structures by dynamic relaxation," Journal of Space Structures, vol. 14, pp. 89-104, 1999.

[81]	J. N. Reddy, "Introduction to the Finite Element Method," McGraw-Hill Science/Engineering/Math; second ed, 1993.

[82]	S. Belkacem, "Recherche de forme par relaxation dynamique des structures reticulees spatiales autoconstraints," hD thesis, L’Universite Paul Sabatier de Toulouse, 1987.

[83]	B. Domer, E. Fest, and V. Lalit, "Combining dynamic relaxation method with artificial neural networks to enhance simulation of tensegrity structures," Journal of Structural Engineering, vol. 129, 2003.

[84]	H. Furuya, "Concept of deployable tensegrity structures in space applications," Journal of Space Structures, vol. 7, pp. 143-151, 1992.

[85]	I. J. Oppenheim and W. O. Williams, "Vibration of an elastic tensegrity structure," European Journal of Mechanics and Solids, vol. 20, pp. 1023–1031, 2001.

[86]	I. J. Oppenheim and W. O. Williams, "Tensegrity prisms as adaptive structures," ASME Annual meeting, 1997.

[87]	I. Stern, "Development of Design Equations for Self-Deployable N-Strut Tensegrity systems," PhD thesis, University of Florida, 1999.

[88]	J. Duffy, J. Rooney, B. Knight, and C. D. Crane Iii, "A review of a family of self-deploying tensegrity structures with elastic ties," The Shock and Vibration Digest, vol. 32, 2000.

[89]	R. Smaili and R. Motro, "Folding/unfolding of tensegrity systems by removal of self-stress," In International symposium on shell and spatial structures, pp. 595-602, 2005.

[90]	C. Sultan, M. Corless, and R. E. Skelton, "Symmetrical reconfiguration of tensegrity structures

"International Journal of Solids and Structures, vol. 39, pp. 2215–2234, 2002.

[91]	M. Masic and R. E. Skelton, "Open-loop shape control of stable unit tensegrity structures," in: Proceedings of the Third World Conference on Structural Control, pp. 439-447, 2003.

[92]	C. Sultan and R. E. Skelton, "Deployment of tensegrity structures," International Journal of Solids and Structures, vol. 40, pp. 4637-4657, 2003.

[93]	J. P. Pinaud, M. Masic, and R. E. Skelton, "Path planning for the deployment of tensegrity structures," in: SPIE 10th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, 2003.

[94]	J. J. M. van de Wijdeven and A. G. de Jager, "Shape change of tensegrity structures: design and control," in: Proceedings of the American Control Conference, 2005.

[95]	W. I. Chan, D. Arbelaez, F. bossens, and R. E. Skelton, "Active vibration control of a three-stage tensegrity structure," in: SPIE 11th Annual International Symposium on Smart Structures and Materials, San Diego, 2004.

[96]	R. E. Skelton, J. W. Helton, R. Adhikari, J. P. Pinaud, and W. Chan, "An Introduction to the Mechanics of Tensegrity Structures," CRC Press, 2002.

[97]	S. Djouadi, R. Motro, J. C. Pons, and B. Crosnier, "Active control of tensegrity systems," Journal of Aerospace Engineering, vol. 11, pp. 37-44, 1998.

[98]	J. Averseng and B. Crosnier, "Static and dynamic robust control of tensegrity systems," in: IASS 2004 Symposium on Shell and Spatial Structures – From Models to Realization, vol. 45, pp. 169-174, 2004.

[99]	J. Averseng, J. F. Dube, B. Crosnier, and R. Motro, "Active control of a tensegrity plane grid," in: 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference, pp. 6830–6834, 2005.

[100]	J. B. Aldrich and R. E. Skelton, "Time-energy optimal control of hyper-actuated mechanical systems with geometric path constraints," in: European Control Conference 2005.

[101]	M. Kanchanasaratool and D. Williamson, "Motion control of a tensegrity platform," Communications in Information and Systems, vol. 3, pp. 299-324, 2002.

[102]	N. Ben Kahla and B. Moussa, "Effect of a Cable Rupture onTensegrity Systems," International Journal of Space Structures, vol. 17, 2002.

[103]	B. Moussa, N. Ben Kahla, and J. C. Pons, "Evolution of natural frequencies in tensegrity systems: a case study," Journal of Space Structures, vol. 16, pp. 57–73, 2001.

[104]	N. Bel Hadj Ali and I. F. C. Smith, "Dynamic behavior and vibration control of a tensegrity structure," International Journal of Solids and Structures, vol. 47, pp. 1285-1296, 5/1/ 2010.

[105]	ب. شکستهبند، "بررسی رفتار پایداری سازه های فضاکار کش بستی"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، 1382.

[106]	ک. عابدی و ب. شکستهبند، "تحلیل پایداری سازه های فضاکار"، انتشارات دانشگاه صنعتی سهند, 1388.

[107]	D. C. Hill, G. E. Blandford, and S. Wang, "Post-Buckling Analysis of Steel Space Trusser " Journal Structure Engineering, vol. 115, pp. 900-915, 1989.

[108]	V. Gioncu, "Buckling of Reticulated Shells: State of the Art," International Journal Space of Structure, vol. 10, pp. 1-46, 1995.

[109]	M. Holzer and L. Warson, "Stability Analysis of Lmella Domes," in Long Span Roof Structure Symp. St. Luis, pp. 179-209, 1981.

[110]	"ABAQUS 6.12 Documantion Help " usa, 2012.

[111]	Y. Z. Luo, Fu Gang, and Chen Ting, "The Experimental Research on Combined Unit of Flat- Quadrprism Tensegrity," IASS Symposium, 2004.

# Footnotes

Configuration

Form-Finding

Pre-stress

Foldable

Stable trajectories

Saddle ertical and Diagonal cables

Iterative

Incremental

Minimization

Shape control

Path-planning

Feasible trajectory

Passive deployment

Active deployment

Non-dominated solutions

Bowing